DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny

Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym                                                                                                      Spalona ul. Leśna 15, 59-216 Kunice       NIP 691-213-18-35               tel. 505-673-422

Spalona

10.08.2016	Egz. nr         / 4

Do celów opiniodawczych

#### PROJEKT   ORGANIZACJI   RUCHU   DOCELOWEGO

#### PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI

#### DROGI POWIATOWEJ 2020D

#### w miejscowości Cesarzowice – Kulin - Rakoszyce

Obiekt: 	Droga powiatowa 2020D

Adres obiektu : 		Działka nr 385  obręb Cesarzowice

Działki nr 223/2 oraz 223/4 obręb Rakoszyce,

Działki nr 298 oraz 344 obręb Kulin

Inwestor :         		Powiat Średzki

55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2

Projektant :     		mgr inż. Paweł Drazny         Upr. 292/DOŚ/14

Zawartość teczki:

- Strona tytułowa

- Karta uzgodnień

- Opis techniczny

- Mapa poglądowa w skali 1:10 000

- Schematy oznakowania docelowego w pasie drogowym w skali 1:1000

### Spalona, sierpień 2016 r.

KARTA UZGODNIEŃ

„ Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2020D Cesarzowice – Kulin -  Rakoszyce ”

STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ WYDZIAŁ MIENIA I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ UL. WROCŁAWSKA 2, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO UL. ŚW. ANDRZEJA 2, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

I.	Podstawa opracowania:

1.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2.	Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych        i Administracji a dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

3.	Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

4.	Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z 20 czerwca 1997 r. (tj. Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908).

5.	Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejącego oznakowania.

6.       	Zlecenie od Inwestora.

II.	Cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2020D przebiegającej przez miejscowości Cesarzowice – Kulin - Rakoszyce w powiecie średzkim woj.. dolnośląskie.

III.	Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu :

Droga powiatowa 2020D  o  szerokości  5,8m – 5,5m  posiada  nawierzchnię  bitumiczną a także  jednostronne chodniki szerokości 1,5m.

IV.	Docelowa organizacja ruchu :

Dla zagospodarowania pasa drogi powiatowej Inwestor zaproponował jego zabudowę następującymi elementami:

- chodnik z kostki betonowej szer. 1,5m,

- ścieżkę rowerową o naw. Bitumicznej, szer. 2,0m

- zatoki autobusowe szerokości 2,5m,

- wyspy dzielące szerokości 2,0m

Po wykonaniu modernizacji i przebudowy należy umożliwić bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy. Przyjęte rozwiązania przedstawiono na Planie Oznakowania Docelowego w skali 1do 1000 (rys nr 2)

V.	Wymagania dla znaków drogowych :

Znaki na drogach z chodnikiem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od korony krawędzi drogi była nie mniejsza niż 0,5m

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta)

Wysokość umieszczenia znaku powinna  być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.

Znaki drogowe muszą być ustawione w taki sposób aby w razie wystąpienia niespodziewanych warunków pogodowych ( silny wiatr, deszcz ) zapewniona była ich stabilność.

Do oznakowania docelowego pionowego zastosować znaki o poniższych wymiarach :

- znaki ostrzegawcze			-	średnie

- znaki zakazu				-	średnie

- znaki informacyjne			-	średnie

Do oznakowania piktogramów i przejść dla pieszych zastosować znaki poziome o poniższych parametrach :

- farba chlorokauczukowa chemoutwardzalna			-	oznakowanie strukturalne

Osoby wykonujące czynności związane z ustawianiem oznakowania docelowego w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażoną w elementy odblaskowe.

Odwrotna strona tarczy znaku, jeżeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku.

Osobą odpowiedzialną za ustawienie oznakowania docelowego będzie przedstawiciel Inwestora składający wniosek o umieszczenie oznakowania w pasie drogowym. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu – listopad, grudzień 2017r rok

Opracował :