SAMOCHÓD DOSTAWCZY, SKRZYNIOWY Z PODWÓJNĄ KABINĄ                     O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ do 3500 kg

Samochód będący przedmiotem zamówienia winien charakteryzować się niżej wymienionymi parametrami i posiadać następujące wyposażenie:

| DANE OGÓLNE |
| --- |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy | Rok produkcji min. 2016 |
| 2 | Rodzaj samochodu | Dostawczy |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | Do 3500 kg |
| 4 | SILNIK |
| 5 | Układ silnika | Rzędowy |
| 6 | Rodzaj silnika | Turbo diesel Common rail |
| 7 | Pojemność skokowa silnika (cm³) | Od 1900 do 2300 (cm³) |
| 8 | Moc silnika (KM) | Od 110 do 140 (KM) |
| 9 | Skrzynia biegów | Manualna |
| 10 | Emisja spalin | EURO 6 |
| NADWOZIE, PODWOZIE |
| 11 | Typ kabiny | Podwójna kabina z przeszkleniem bocznym i tylnym. Na tylnym oknie kabiny od strony skrzyni ścianka działowa z siatką ochronną |
| 12 | Liczba drzwi | 4 |
| 13 | Liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą | Min. 6 |
| 14 | Zabudowa | Skrzynia ładunkowa z aluminiowymi burtami i podłogą z blachy aluminiowej ryflowanej o wzmocnionej wytrzymałości. Min. 6 uchwytów podłogowych do mocowania pasów ładunkowych. Przednia burta od strony kabiny stała. Pozostałe burty otwierane z trzech stron, wyposażone w haczyki umożliwiające zamontowanie plandeki przykrywającej burtę. |
| 15 | Uchwyty holownicze | Przód i tył |
| 16 | Hak | Zamontowany, do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 1000 kg oraz kompletną instalacją elektryczną oraz gniazdem. Wymagana homologacja |
| 17 | Ładowność skrzyni (kg) | Nie mniejsza niż 1000 (kg) |
| 18 | Długość skrzyni (m) | Od 2,8 m do 3,5 (m) |
| 19 | Szerokość skrzyni (m) | Min. 2,0 (m) |
| 20 | Wysokość burt (m) | Min 0,35 (m) |
| 21 | Belka ostrzegawcza | Belka ostrzegawcza - sygnalizacja o długości nie mniejszej niż 1400 mm i wysokości nie mniejszej niż 140 mm, zamontowana na dachu kabiny, koloru pomarańczowego, posiadająca 2 mechanizmy obrotowe (koguty), z napisem drukowanymi czarnymi literami na białym polu w środkowej części belki SŁUŻBA DROGOWA. Belka winna być podłączona do akumulatora, dostosowana do instalacji elektrycznej pojazdu i posiadać panel sterujący lub osobny włącznik, zainstalowany w kokpicie kabiny. |
| 22 | Światła przeciw mgielne | Tył - z przodu (halogeny) |
| 23 | Układ kierowniczy | Wyposażony w hydrauliczne wspomaganie |
| 24 | Felgi | Stalowe 16 calowe |
| 25 | Opony | Zimowe |
| 26 | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe, zamontowane w przystosowanym do tego miejscu, zestawem narzędzi oraz klinem pod koło |
| 27 | Nadkola pojazdu | Wykonane z tworzywa sztucznego |
| 28 | Fartuchy przeciwbłotne | Przód i tył |
| 29 | Pojemność zbiornika paliwa | Min. 60 litrów |
| WYPOSARZENIE DODATKOWE |
| 30 | Klimatyzacja manualna | Wymagana |
| 31 | Elektryczne szyby, przednie | Wymagane |
| 32 | Centralny zamek sterowany pilotem | Wymagany |
| 33 | Kolor tapicerki | Dowolny - odcienie ciemne |
| 34 | Wyposażenie audio | Radio fabryczne |
| 35 | Dywaniki podłogowe | Fabryczne gumowe - przód i tył |
| 36 | Poduszka powietrzna kierowcy | Wymagana |
| 37 | Wspomaganie kierownicy | Wymagane |
| 38 | ABS | Wymagany |
| 39 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa | Wymagane |
| 40 | Gniazdo 12 V | Wymagane |
| GWARANCJA PRODUCENTA POJAZDU |
| 41 | Gwarancja mechaniczna | 24 miesiące |
| 42 | Gwarancja powłoki lakierowej | 24 miesiące |
| 43 | Gwarancja na perforacje | 96 miesięcy |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 44 | Karta pojazdu | Wymagana |
| 45 | Świadectwo homologacji | Wymagane |
| 46 | Książka gwarancyjno/serwisowa | Wymagana |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagana |
| 48 | Specyfikacja z parametrami technicznymi zastosowanych płynów, olei, smarów | Wymagana |

Sporządził: Tomasz Bartoszewski