OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2061D na odcinku od Świętego do Przedmościa”

Inwestor: Gmina Środa Śląska

Lokalizacja : działki 306dr, 394dr obręb Święte

działki 213dr, 217dr, 105/2dr, 211dr obręb Przedmoście

Środa Śląska 31.05.2016

1. PODSTAWA OPRACOWNIA

- pomiary dokonane w terenie,

- aktualna mapy ewidencyjne w skali 1:5000,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenia ustne,

- aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,

- polskie normy branżowe,

- rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

- ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymieniona w tytule droga powiatowa nr 2061D, na odcinku planowanym do

przebudowy, zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego i przebiega na odcinku od miejscowości Święte (początek przy pomniku) do wsi Przedmoście (koniec przy torach na połączeniu z drogą gminna w stronę wsi).

Obecny ciąg komunikacyjny spełnia następujące funkcje:

- jezdnia do ruchu kołowego

- chodniki do ruchu pieszego.

Zabudowa na przedmiotowym odcinku to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna. Ponadto w rejonie terenu objętego opracowaniem znajdują się obiekty,

w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz pola uprawne.

W ramach zagospodarowania terenu powyższego opracowania projektuje się:

- przebudowę jezdni i chodnika

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego do obsługi pieszych – przejścia dla pieszych.

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa jezdni i chodnika w drodze powiatowej nr 2061D  na odcinku od miejscowości Święte do miejscowości Przedmoście

W chwili obecnej jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową średnio zużytą z widocznymi licznymi naprawami ubytków za pomocą grysów i emulsji asfaltowej, ponadto jest sfałdowana i ze względu na zniszczone brzegi jezdni posiada szerokość od 4,6 m do 5,3m.

Chodnik w planowanych do przebudowy miejscach posiada nawierzchnię gruntową i jest utrudnione przejście.

Występują drogi boczne oraz zjazdy na posesje.

Występująca infrastruktura to sieć: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna,

telekomunikacyjna i oświetlenie uliczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę jezdni i  chodnika na drodze powiatowej nr 2061D. Przebudowana jezdnia będzie miała nawierzchnie z masy mineralno asfaltowej o szerokości 5,5 m. Przebudowany chodnik będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm o szerokości od 1,4m do 1,5m ograniczoną od strony jezdni krawężnikami kamiennymi i betonowymi a od strony terenów przyległych obrzeżem lub podmurówką ogrodzeń.

5. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DROGA POWIATOWA NR 2061D

Km 0+000 – 1+118,5

Jezdnia

prędkość projektowana 50 (teren zabudowany) i 90 (teren niezabudowany)

Układ geometryczny:1x1,

Szerokość pasa: 5,5 m

Km 0+621,90 – 0+672,90 i 0+978,10 – 1+071,80

Chodniki:

· Prędkość projektowa: -,

· Układ geometryczny:1x1,

· Szerokość pasa: 1,40 – 1,50 m..

Materiały i kolorystyka:

Jezdnia – Masa mineralno-asfaltowa MMA

Chodnik – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szary.

Zjazdy indywidualne w ciągu jezdni do przebudowy – masa mineralno-asfaltowa MMA

Zjazdy indywidualne w ciągu chodnika – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szara.

Parametry geometryczne projektowanych rozwiązań:

– długość : 1 118,50 m

6. DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI

· Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2061D (dz. nr 306, 394 obręb Święte i 213 obręb Przedmoście będące własnością Powiatu Średzkiego) , oraz na granicy w drogach gminnych (dz nr 211 i 217) i działce drogowej Skarbu Państwa (dz. nr 105/2) na które Powiat Średzki posiada umowy użyczenia na czas prowadzenia robót.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA

UŻYTKOWNIKÓW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi

dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja

nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

budowlanych.

9. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Nie dotyczy.

10. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INWESTYCJI

Planowana inwestycja spowoduje radykalną poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się zmotoryzowanych i pieszych użytkowników drogi.

11.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE (OBIEKTY

USŁUGOWE, PRODUKCYJNE I TECHNICZNE)

Nie dotyczy.

12. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Konstrukcja jezdni

Uzupełnienie jezdni o nawierzchni z kostki granitowej:

Wykorytowanie na głębokość 50 cm

Przesunięcie krawężnika kamiennego wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15

Wykonanie warstwy odsączającej piaskowej grubości 10 cm

Wykonanie podbudowy kamiennej z kamienia łamanego 0-31,5 o grubości 15 cm

Wykonanie podsypki piaskowo-cemetowej grubości 5 cm

Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17

Wykonanie jezdni na połączeniach ze starą nawierzchnią, na odcinku wymienianym i na „trójkącie” przy przystanku autobusowym koło stacji kolejowej i poszerzeniu (odtworzeniu krawędzi) jezdni:

Wykonanie koryta na głębokość 50 cm

Wykonanie stabilizacji podłoża cementem do Rm=2,5 Mpa – materiałem dowiezionym (dowieziona gotowa mieszanka lub dowiezione materiały i wymieszane na miejscu) gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa wiążąca z masy mineralo-asfaltowej MMA AC 16 W gr. 7cm

Warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej MMA AC 11 S gr. 5 cm

Wykonanie nakładki na istniejącej podbudowie

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 2 cm – frezowanie profilacyjne

Wykonanie poszerzeń do 5,5 m (za wyjątkiem odcinka w miejscowości Przedmoście gdzie jezdnia jest ograniczona krawężnikiem po obu stronach)

Wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej MMA AC 11S gr. 5 cm

Konstrukcja chodnika

Chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocą krawężników kamiennych z odzysku (istniejące krawężniki do rozbiórki i ponownego wbudowania) i krawężników betonowych o wymiarach w przekroju 15×30cm (w miejscu gdzie brak krawężników kamiennych). Wysokość krawężnika nad powierzchnią jezdni przyjęto  12 cm. W obrębie wjazdów na posesje i przejść dla pieszych  krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi 2-3 cm.

Zewnętrzne krawędzie chodnika zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi o wymiarach w przekroju 8×30cm lub oparte o podmurówki ogrodzeń przyległych posesji. Zarówno

krawężniki jak i obrzeża zostaną posadowione na ławach z betonu klasy C12/15 ułożonych na

podsypce z piasku.

Wjazdy na posesje w ciągu chodników wykonać do granicy pasa drogowego.

Zjazdy na pola

Do przebudowy przebudowy przewidziano trzy zjazdy na pola. Należy rozebrać w całości, w dnie posadowić rury przepustowe żelbetowe  lub pvc o średnicy fi 500  na rzędnej dna rowu po oczyszczeniu z namułu, wykonać podsypkę i zasypkę, wjazdy ograniczyć ściankami czołowymi wykonanymi z kostki granitowej 18 ułożonej na ławie betonowej z betonu C12/15 i łączonej zaprawą cementową, ścianki wbudować w skarpy na około 30 cm. Następnie zasypać pospółką warstwami do 30 cm i zagęszczaną mechanicznie do poziomu -25 cm, wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm i nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr. 5 cm. Nawierzchnie z warstwy ścieralnej wykonać do granicy pasa drogowego.

W trakcie przedmiarów założono kilometraż, którego zero przypada na początek ogrodzenia pomnika jadąc od Komornik.

Zaprojektowane rozwiązania zgodnie z założonym kilometrażem (założenia projektowe należy zweryfikować i dostosować do warunków istniejących w terenie):

0+000 – początek zadania – początek wypełnienia nawierzchni kostką granitową na szer. 1,8 wraz z przestawieniem krawężnika

0+018,6 koniec pasa do wypełnienia kostką granitową

0+043, 8 początek pasa ziemnego do wypełnienia kostką granitową na szer. ok. 0,8 m pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem przy chodniku

0+066 pokrywa studni kanalizacyjnej do regulacji

0+067,7 wpust uliczny do regulacji

0+077,3 koniec pasa do wypełnienia kostką granitową , początek asfaltu, od tego momentu wykonać odcinek przejściowy pomiędzy kostką a starą nawierzchnią asfaltową około 40 m długości, po stronie zachodniej jezdni posadowić korytko w poboczu skierowane prostopadle do osi jezdni w celu odprowadzenie wód opadowych z jezdni do rowu przydrożnego

0+234,7 początek chodnika po zachodniej stronie , przejście do odtworzenia po wykonaniu nakładki (odtworzyć malowanie do stanu sprzed wykonania nakładki)

0+238,7 koniec chodnika po wschodniej stronie jezdni

0+242,3 początek zjazdu na pole do przebudowy

0+247,5 koniec zjazdu do przebudowy

0+388,6 początek barierki ochronne po stronie wschodniej do odnowienia długość bariery w pochwycie 3 m

0+507,2  początek zjazdu na pole do przebudowy

0+511,6 koniec zjazdu do przebudowy

0+562 początek zjazdu na pole do przebudowy

0+565 koniec zjazdu do przebudowy

0+604,2 początek wymiany nawierzchni wraz z podbudową

0+621,9 początek wjazdu do posesji nr 57 w Przedmościu , od tego miejsca początek chodnika po wschodniej stronie do wykonania krawężnik betonowy nowy

0+626,5 koniec wjazdu do posesji nr 57 (nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej wraz z podbudową do granicy pasa drogowego)

0+639,30 początek wjazdu na posesję wykonać nawierzchnię z kostki na podbudowie do granicy pasa drogowego

0+644,8 koniec wjazdu na posesję

0+672,9 koniec chodnika do wykonania po wschodniej stronie

0+686 koniec skrzyżowania, koniec wymiany nawierzchni wraz z podbudową

0+687,8 początek przejścia dla pieszych do odtworzenia po wykonaniu nakładki

0+831,3 wpust uliczny do regulacji

0+872,3 właz studni rewizyjnej do regulacji

0+923,2 właz studni rewizyjnej do regulacji

0+967,2 właz studni rewizyjnej w krawężniku do regulacji

0+978,1 początek chodnika do wykonania po stronie zachodniej, krawężnik granitowy do przestawienia (regulacji wysokościowej)

1+015 początek wjazdu w wykonywanym chodniku

1+017,6 właz studni rewizyjnej do regulacji

1+020 koniec wjazdu

1+047,8 początek zaniżenia krawężnika po stronie wschodniej (dokładną lokalizację ustalić z inwestorem i właścicielem posesji)

1+051,1 początek wjazdu po zachodniej stronie w nowo budowanym chodniku

1+054 koniec zaniżenia krawężnika po stronie wschodniej

1+056,1 koniec wjazdu po zachodniej stronie

1+059 właz studni do regulacji

1+071,8 koniec budowanego chodnika po stronie zachodniej, połączyć z istniejącym chodnikiem

1+074 krata wpustu ulicznego do regulacji

1+080,1 początek wjazdu na plac manewrowy pod wiatę przystankową po stronie zachodniej (w kosztorysie dział „Trójkąt przy torach”)

1+089 właz studni 2 szt. i wpust uliczny 1 szt. do regulacji

1+118,4 koniec zadania za zakrętem przed przejazdem kolejowym, połączenie z nawierzchnią drogi gminnej wykonać poprzez odcinek przejściowy na odcinku około 40 m

13. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI

TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje

energii

Nie dotyczy.

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych

Nie dotyczy.

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji

Nie dotyczy.

d) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Nie dotyczy.

15. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

a) Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Na powierzchni przebudowywanych chodników gromadzić się będą jedynie

wody deszczowe, które zostaną odprowadzone z obiektu powierzchniowo.

Zapotrzebowanie na wodę nie występuje.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych

nie dotyczy

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest chodnik sam z siebie nie będzie

wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w wyniku eksploatacji chodnika zostaną usunięte

przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hałasu oraz wibracji

Nie dotyczy

e) Emisja promieniowania

Nie dotyczy.

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody

Przebudowywane chodniki nie wpłyną niekorzystnie na stan gleby oraz wód

powierzchniowych i podziemnych.

16. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Infrastruktura p.poż. Pozostanie bez zmian.

17. ORGANIZACJA RUCHU

Zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych.

18.Warunki wykonania robót (zmniejszające negatywny wpływ na

środowisko naturalne).

a) prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej

w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia

i emisji spalin,

b) prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód

substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem

powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne,

c) tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić , w oddaleniu od

terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie

dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,

d) powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,

- 18 -

e) nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

(ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.

o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póz. 251, ze zm.),

f) powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,

g) użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne

bądź certyfikaty,

h) prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej,

i) należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego

sprzętu mechanicznego,

j) zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie

z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z póź.

zmianami), powinno uwzględniać w pierwszej kolejności ich odzysk.

j) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo

przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją

inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie

z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póz. 150),

masy ziemne należy odwieźć na najbliższe wysypisko śmieci.

W trakcie prac budowlanych powstające zwały gruntu należy składować w jednym

miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób

zorganizowany powierzchniowo,

l) teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

Sporządził:

Bogusław Nowak