OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2020D w miejscowości Drogomiłowice”

1. PODSTAWA OPRACOWNIA

- pomiary dokonane w terenie,

- aktualna mapy ewidencyjne w skali 1:5000,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenia ustne,

- aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,

- polskie normy branżowe,

- rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

- ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymieniony w tytule chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2020D, na odcinku planowanym do

przebudowy, zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego i przebiega przez miejscowość

Drogomiłowice na odcinku przez wieś.

Obecny ciąg komunikacyjny spełnia następujące funkcje:

-  ciąg pieszy.

Zabudowa na przedmiotowym odcinku to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna. Ponadto w rejonie terenu objętego opracowaniem znajdują się obiekty,

w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz pola uprawne.

W ramach zagospodarowania terenu powyższego opracowania projektuje się:

- przebudowę chodnika

- wykonanie przebrukowania placu przed sklepem wraz z jego okrawężnikowaniem

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2070D  w miejscowości Komornik na odcinku przez wieś.

W chwili obecnej chodnik posiada nawierzchnię:

- ziemną

Nawierzchnia chodnika jest w stanie niedostatecznym. Występują drogi boczne oraz zjazdy na posesje.

Występująca infrastruktura to sieć: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna,

telekomunikacyjna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę chodnika przy drodze powiatowej

nr 2070D. Przebudowany chodnik będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm o szerokości średnio 1,5m ograniczoną od strony jezdni krawężnikami kamiennymi i betonowymi a od strony terenów przyległych obrzeżem lub podmurówką ogrodzeń.

5. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DROGA POWIATOWA NR 2070D

Km 0+000 – 0+358

Chodniki:

· Prędkość projektowa: -,

· Układ geometryczny:1x1,

· Szerokość pasa: 1,5m..

Materiały i kolorystyka:

Chodnik – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szary.

Zjazdy indywidualne w ciągu chodnika – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szara.

Parametry geometryczne projektowanych rozwiązań:

- długość : 358,00m

- szerokość: 1,5 m (min.1,25m)

6. DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI

· Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020D, a

wszystkie działki w tym pasie są własnością Powiatu Średzkiego.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA

UŻYTKOWNIKÓW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi

dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja

nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

budowlanych.

9. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Nie dotyczy.

10. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INWESTYCJI

Planowana inwestycja spowoduje radykalną poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych poruszających się po przewidzianym do przebudowy chodniku.

11.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE (OBIEKTY

USŁUGOWE, PRODUKCYJNE I TECHNICZNE)

Nie dotyczy.

12. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Konstrukcja chodnika

Chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocą obecnego istniejącego krawężnika betonowego (nie przewiduje się rozbórki krawężnika, a jedynie uzupełnienie brakującego).

Zewnętrzne krawędzie chodnika zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi o wymiarach w przekroju 8×30cm lub oparte o podmurówki ogrodzeń przyległych posesji. Obrzeża zostaną posadowione na ławach z betonu klasy C12/15 ułożonych na podsypce z piasku.

Zjazdy

Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować wszystkie istniejące zjazdy i

wyniki porównać z dokumentacją projektową. Ewentualnie niezgodności (np. wskutek

powstania zjazdów w okresie między wykonaniem dokumentacji, a przystąpieniem do prac

budowlanych) należy zgłosić zamawiającemu. Zjazdy na terenie zabudowanym powinny

zostać dopasowane do istniejącej sytuacji, tzn. do szerokości zjazdów indywidualnych (bram

wjazdowych) oraz wykonane na szerokość chodnika w ciągu którego będą wykonane z kostki, natomiast od chodnika do granicy pasa drogowego (bramy) nawierzchnia utwardzona tłuczniem gr. 10 cm po zagęszczeniu. Ze względu na zróżnicowanie poziomów poszczególnych nieruchomości, każdy zjazd należy rozpatrzyć i wykonać indywidualnie, odzwierciedlając, jeżeli to możliwe, stan istniejący.

W trakcie przedmiarów założono kilometraż, którego zero przypada na początku istniejącego krawężnika betonowego po prawej stronie jadąc od Łagiewnik.

Zaprojektowane rozwiązania zgodnie z założonym kilometrażem (założenia projektowe należy zweryfikować i dostosować do warunków istniejących w terenie):

0+000 – początek zadania - początek chodnika po stronie lewej, początek wjazdu zaprojektowana szerokość 1,5m od strony zewnętrznej obrzeże

0+010,2 – krzaki do wycięcia

0+016,1 – koniec krzaków do wycięcia

0+020,7 – drzewo do wycięcia

0+034,6 – drzewo do wycięcia

0+035,8 – początek  wjazdu z kostki granitowej do ewentualnego przełożenia

0+044,5   - koniec wjazdu z kostki

0+049,7 – początek wjazdu

0+056,7 – koniec wjazdu

0+091,6 początek wjazdu, krawężnik do uzupełnienia, murki do rozbiórki

0+096,8 - koniec wjazdu

0+127,3 - początek wjazdu

0+132,4– koniec wjazdy

0+173,7 – początek wjazdu

0+178,5 – koniec wjazdu

0+189,6 – początek wjazdu

0+194,8 – koniec wjazdu

0+219 – początek wjazdu

0+224 – koniec wjazdu

0+238,2 - studnia rewizyjna do regulacji

0+367,2 - początek wjazdu

0+272,5 – koniec wjazdu

0+286,9 – studnia rewizyjna do regulacji

0+299,7 – krzaki do przycięcia około 5 m

0+314 -  początek wjazdu, krawężnik do uzupełnienia

0+320,5 – koniec wjazdu

0+327,8 – początek wjazdu

0+331,4 – koniec wjazdu

0+339,5 – studnia rewizyjna do regulacji

0+344 – początek wjazdu

0+347,9 - koniec wjazdu

0+358 – koniec chodnika (droga boczna do kościoła)

Plac przed sklepem (za drogą do kościoła) z kostki granitowej, należy rozebrać kostkę, wykorytować zgodnie z przedmiarem, okrawężnikować nowym krawężnikiem granitowym łupanym na ławie betonowej z oporem, wykonać podbudowę ( warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm po zagęszczeniu, warstwa dolna podbudowy z tłucznia 0-63mm gr. 15 cm po zagęszczeniu, warstwa górna podbudowy z tłucznia 0-31,5mm gr. 10 cm po zagęszczeniu i ułożyć ponownie rozebraną kostkę granitową na podsypce piaskowo-cementowej gr. średnio 7 cm). Istniejące na placu dwie studnie należy wyregulować i i wymienić pokrywy na nowe wraz z wpustami żeliwnymi. W nawierzchni z kostki należy wyprofilować ściek kierujący wodę z placu do końcowego wpustu ulicznego.

13. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI

TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje

energii

Nie dotyczy.

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych

Nie dotyczy.

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji

Nie dotyczy.

d) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Nie dotyczy.

15. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

a) Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Na powierzchni przebudowywanych chodników gromadzić się będą jedynie

wody deszczowe, które zostaną odprowadzone z obiektu powierzchniowo.

Zapotrzebowanie na wodę nie występuje.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych

nie dotyczy

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest chodnik sam z siebie nie będzie

wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w wyniku eksploatacji chodnika zostaną usunięte

przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hałasu oraz wibracji

Nie dotyczy

e) Emisja promieniowania

Nie dotyczy.

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody

Przebudowywane chodniki nie wpłyną niekorzystnie na stan gleby oraz wód

powierzchniowych i podziemnych.

16. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Infrastruktura p.poż. Pozostanie bez zmian.

17. ORGANIZACJA RUCHU

Pozostanie bez zmian.

18.Warunki wykonania robót (zmniejszające negatywny wpływ na

środowisko naturalne).

a) prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej

w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia

i emisji spalin,

b) prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód

substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem

powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne,

c) tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić , w oddaleniu od

terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie

dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,

d) powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,

e) nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

(ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.

o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póz. 251, ze zm.),

f) powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,

g) użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne

bądź certyfikaty,

h) prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej,

i) należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego

sprzętu mechanicznego,

j) zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie

z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z póź.

zmianami), powinno uwzględniać w pierwszej kolejności ich odzysk.

j) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo

przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją

inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie

z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póz. 150),

masy ziemne należy odwieźć na najbliższe wysypisko śmieci.

W trakcie prac budowlanych powstające zwały gruntu należy składować w jednym

miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób

zorganizowany powierzchniowo,

l) teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

Sporządził:

Bogusław Nowak