OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2070D w miejscowości Wrocisławice”

1. PODSTAWA OPRACOWNIA

- pomiary dokonane w terenie,

- aktualna mapy ewidencyjne w skali 1:5000,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenia ustne,

- aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,

- polskie normy branżowe,

- rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

- ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymieniony w tytule chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2070D, na odcinku planowanym do

przebudowy, zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego i przebiega przez miejscowość

Wrocisławice na odcinku przez wieś.

Obecny ciąg komunikacyjny spełnia następujące funkcje:

-  ciąg pieszy.

Zabudowa na przedmiotowym odcinku to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna. Ponadto w rejonie terenu objętego opracowaniem znajdują się obiekty,

w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz pola uprawne.

W ramach zagospodarowania terenu powyższego opracowania projektuje się:

- przebudowę chodnika

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2070D  w miejscowości Wrocisławice na odcinku przez wieś.

W chwili obecnej chodnik posiada nawierzchnię:

- częściowo ziemną (większość odcinka)

- częściowo betonowe (z płytek chodnikowych)

Nawierzchnia chodnika jest w stanie niedostatecznym. Występują drogi boczne oraz zjazdy na posesje.

Występująca infrastruktura to sieć: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna,

telekomunikacyjna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę chodnika przy drodze powiatowej

nr 2070D. Przebudowany chodnik będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm o szerokości średnio 1,5m ograniczoną od strony jezdni krawężnikami kamiennymi i betonowymi a od strony terenów przyległych obrzeżem lub podmurówką ogrodzeń.

5. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DROGA POWIATOWA NR 2070D

Km 0+000 – 0+303,1

Chodniki:

· Prędkość projektowa: -,

· Układ geometryczny:1x1,

· Szerokość pasa: 1,5m..

Materiały i kolorystyka:

Chodnik – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szary.

Zjazdy indywidualne w ciągu chodnika – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szara.

Parametry geometryczne projektowanych rozwiązań:

– długość : 303,10m

6. DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI

· Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2070D, a

wszystkie działki w tym pasie są własnością Powiatu Średzkiego.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA

UŻYTKOWNIKÓW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi

dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja

nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

budowlanych.

9. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Nie dotyczy.

10. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INWESTYCJI

Planowana inwestycja spowoduje radykalną poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych poruszających się po przewidzianym do przebudowy chodniku.

11.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE (OBIEKTY

USŁUGOWE, PRODUKCYJNE I TECHNICZNE)

Nie dotyczy.

12. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Konstrukcja chodnika

Chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocą  krawężników betonowych o wymiarach w przekroju 15×30cm . Wysokość krawężnika nad powierzchnią jezdni przyjęto  14 cm. W obrębie wjazdów na posesje i przejść dla pieszych  krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi 3-4 cm.

Zewnętrzne krawędzie chodnika zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi o wymiarach w przekroju 8×30cm lub oparte o podmurówki ogrodzeń przyległych posesji. Zarówno

krawężniki jak i obrzeża zostaną posadowione na ławach z betonu klasy C12/15 ułożonych na

podsypce z piasku.

Zjazdy

Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować wszystkie istniejące zjazdy i

wyniki porównać z dokumentacją projektową. Ewentualnie niezgodności (np. wskutek

powstania zjazdów w okresie między wykonaniem dokumentacji, a przystąpieniem do prac

budowlanych) należy zgłosić zamawiającemu. Zjazdy na terenie zabudowanym powinny

zostać dopasowane do istniejącej sytuacji, tzn. do szerokości zjazdów indywidualnych (bram

wjazdowych) oraz wykonane na szerokość chodnika w ciągu którego będą wykonane z kostki, natomiast od chodnika do granicy pasa drogowego (bramy) nawierzchnia utwardzona tłuczniem gr. 10 cm po zagęszczeniu. Ze względu na zróżnicowanie poziomów poszczególnych nieruchomości, każdy zjazd należy rozpatrzyć i wykonać indywidualnie, odzwierciedlając, jeżeli to możliwe, stan istniejący.

Przesunięcie hydrantów

Przed przystąpieniem do robót należy zakręcić zawór odcinający hydrant. Następnie rozkopać ręcznie do poziomu posadowienia hydrantu. Wykonać rozkop liniowy w kierunku prostopadłym do wodociągu. Odkręcić  śruby na kołnierzu mocujące hydrant do zaworu. Po zdemontowaniu hydrantu należy wyrównać podłoże warstwą piasku min.10 cm na taką szerokość, aby z każdej strony rury było min 10 cm podłoża poza obrysem rury. Następnie do wylotu zaworu należy zamontować króciec dwukołnieżowy o długości minimum 80 cm. Na jego końcu ponownie zamontować hydrant stawiając go na płycie chodnikowej 50x50 cm. Do uszczelnienia połączeń należy zastosować uszczelki gumowe odpowiedniej średnicy. Po skręceniu należy przeprowadzić próbę szczelności. Następnie obsypać poziomy odcinek warstwą piasku tak aby po zagęszczeniu z każdej strony rurociąg był przykryty 10-cio cm warstwą (obsypka i zasypka). Odwadniacz hydrantu owinąć szczelnie geowłókniną 200mm/m2 i obsypać żwirem 2-16 mm z zagęszczeniem warstwą od spodu hydrantu do wysokości  min 50 cm nad wylot odwadniacza i grubością 10 cm od ściany zewnętrznej rury hydrantu. Całość do powierzchni zasypać pospółką warstwami 30 cm z zagęszczeniem.

W trakcie przedmiarów założono kilometraż, którego zero przypada za skrzyżowaniem z drogą na Pęczków po lewej stronie jadąc od Bukówka.

Zaprojektowane rozwiązania zgodnie z założonym kilometrażem (założenia projektowe należy zweryfikować i dostosować do warunków istniejących w terenie):

0+000      (0+426,9) – początek chodnika po lewej stronie za droga do Pęczkowa

0+006,8   (0+433,7) – studnia TPSA do regulacji

0+024,9   (0+451,8) – początek wjazdu

0+026,6   (0+453,5) – zawór do regulacji

0+027,95 (0+454,85) – koniec wjazdu

0+040,6   (0+467,5) – hydrant do przesunięcia

0+057,9   (0+484,8) – początek krawężnika, chodnika i obrzeży do rozbiórki, mniej więcej od tego momentu należy przesuwać w sposób płynny krawężnik w kierunku drogi aż do uzyskania szerokości 6m jezdni w celu odsunięcia się od słupa                w km 0+544,5

0+079,7   (0+506,6) – początek wjazdu

0+085,2   (0+512,1) – koniec wjazdu

0+117,6   (0+544,5) – przy tym słupie jezdnia powinna mieć 6 m a krawężnik do słupa około 1 m

0+136,5   (0+563,4) – początek wjazdu z kostki do ewentualnej regulacji, dostosowania do chodnika

0+145      (0+571,9) – koniec wjazdu z kostki do regulacji

0+163,2   (0+590,1) – początek wjazdu

0+163,95 (0+590,85) - kratka wpustu do regulacji,

0+168,1   (0+595) – koniec wjazdu, studnia TPSA do regulacji

0+197,1   (0+624) – początek wjazdu

0+201,6   (0+628,5) – koniec wjazdu

0+222,1   (0+649) – zawór do regulacji

0+226,2   (0+653,1) – studnia TPSA do regulacji

0+257,3   (0+684,2) – początek wjazdu

0+262,4   (0+689,3) – koniec wjazdu

0+287,9   (0+711,8) – hydrant do przesunięcia

0+303,1   (0+730) – koniec chodnika po lewej stronie

13. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI

TECHNICZNYCH

przesunięcie hydrantów nadziemnych.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje

energii

Nie dotyczy.

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych

Nie dotyczy.

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji

Nie dotyczy.

d) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Nie dotyczy.

15. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

a) Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Na powierzchni przebudowywanych chodników gromadzić się będą jedynie

wody deszczowe, które zostaną odprowadzone z obiektu powierzchniowo.

Zapotrzebowanie na wodę nie występuje.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych

nie dotyczy

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest chodnik sam z siebie nie będzie

wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w wyniku eksploatacji chodnika zostaną usunięte

przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hałasu oraz wibracji

Nie dotyczy

e) Emisja promieniowania

Nie dotyczy.

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody

Przebudowywane chodniki nie wpłyną niekorzystnie na stan gleby oraz wód

powierzchniowych i podziemnych.

16. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Infrastruktura p.poż. Przesunięcie hydrantów o 80 cm. Dostępność bez zmian.

17. ORGANIZACJA RUCHU

Pozostanie bez zmian.

18.Warunki wykonania robót (zmniejszające negatywny wpływ na

środowisko naturalne).

a) prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej

w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia

i emisji spalin,

b) prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód

substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem

powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne,

c) tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić , w oddaleniu od

terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie

dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,

d) powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,

e) nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

(ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.

o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póz. 251, ze zm.),

f) powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,

g) użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne

bądź certyfikaty,

h) prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej,

i) należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego

sprzętu mechanicznego,

j) zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie

z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z póź.

zmianami), powinno uwzględniać w pierwszej kolejności ich odzysk.

j) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo

przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją

inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie

z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póz. 150),

masy ziemne należy odwieźć na najbliższe wysypisko śmieci.

W trakcie prac budowlanych powstające zwały gruntu należy składować w jednym

miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób

zorganizowany powierzchniowo,

l) teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

Sporządził:

Bogusław Nowak