Strona tytułowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiot inwestycji:  Wykonanie izolacji i drenażu opaskowego budynków Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Adres inwestycji: Środa Śląska

ul. Wrocławska 10 i 12

Inwestor: Powiat Średzki

ul. Wrocławska 2

55-300 Środa Śląska

Opracował : Bogusław Nowak

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych przy Wykonaniu izolacji poziomej i pionowej oraz drenażu opaskowego dla budynków Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Wrocławskiej 10 i 12 w Środzie Śląskiej

2. Zakres stosowania SN

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji

zadania.

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Wykonaniu izolacji poziomej i pionowej oraz drenażu opaskowego

4. Zakres robót do wykonania

Do wykonania przewidziano wykonanie następujących prac :

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej, betonowych , kostki kamiennej

- odkopanie ścian do poziomu fundamentów

- oczyszczenie ścian za pomocą szczotek stalowych i zmycie pod ciśnieniem

- wykonanie izolacji poziomej za pomocą iniekcji krystalicznej grawitacyjnej

- wykonanie wyprawy cementowej i izolacji pionowej za pomocą środków bitumicznych

- wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej

- ułożenie drenażu opaskowego wraz z warstwami filtracyjnymi

- zasypanie wykopów

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych

II. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest

odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z poleceniami przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w przedmiarze i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inspektora Nadzoru.

4. Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (w tym z zarządcą obiektu).

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB.

6. Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.

7. Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu

- odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

9.Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów zaświadczenia.

10. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dziennik budowy

- dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych

11. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

12. Podstawą płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)

kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi

- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania,

- ubytków i transportu

- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi

- koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

- podatki i opłaty podane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. zajęcie pasa drogowego ,opłaty wysypiskowe)

Uwaga: Całość prac będzie prowadzona na czynnym budynku – w związku z powyższym należy ująć w wycenie koszt zabezpieczeń przed  osobami trzecimi tj. pracownikami i przechodniami.

13. Wykonawca zagospodaruje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na

swój koszt.

III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

1. Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenia.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Roboty należy prowadzić zwracając uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki.

Przy robotach rozbiórkowych należy:

- usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,

- gruz należy usunąć taczkami do wyznaczonego miejsca składowania lub kontenera.

- wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia

2. Roboty budowlano -montażowe

Wykonać zgodnie z opisem technicznym.

IV. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

- TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów.

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

VI. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiory częściowe

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonać odbioru w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych robót.

Z każdego odbioru robót powinien być dokonany wpis zakończony konkretnymi wnioskami do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbiorem częściowym powinny byś objęte te części, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikowe.

Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

Z dokonanego odbioru robót powinien być sporządzony przez Inspektora Nadzoru wpis w dzienniku budowy, w którym powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia.

2. Odbiór końcowy

Ogólny odbiór końcowy robót powinien być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru.

Podczas odbioru końcowego komisja stwierdza zgodność wykonanych robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej i umową.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego zakresu robót, a w szczególności umowy wraz z późniejszymi załącznikami, dziennika budowy, oświadczeń o wykonania robót zgodnie z ustalonym zakresem, warunkami umowy oraz ogólnie przyjętymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Z odbioru końcowego ma być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz przez pozostałe osoby wskazane w protokole.

Protokół ma zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymieniać wszystkie ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia.

Przekazanie obiektu do użytkowania nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad i usterek

w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie rękojmi.

VII. ROZLICZENIE ROBÓT

1. Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady rozliczania wykonanych robót określone będą w umowie o wykonanie robót.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane

będą na podstawie oddzielnej umowy określającej ilości wykonanych robót i ceny ryczałtowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

Podstawą płatności  dla robót wycenionych ryczałtowo  jest wartość

podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

Þ  Robociznę bezpośrednia wraz z narzutami

Þ  Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania

Þ  Ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

Þ  Wartości pracy sprzętu wraz z narzutami

Þ  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

Þ  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku

VAT.