Załącznik nr 1

do Uchwały nr 364/2022

Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

z dnia 31 października 2022 r.

PLAN OPERACYJNY

ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG POWIATOWYCH

SEZON 2022/2023

STAROSTWO POWIATOWE –

WYDZIAŁ MIENIA I INFRASTRUKTURY

DROGOWEJ

Sporządził:				Koordynował:			          Zaakceptował:

T. Bartoszewski            	 K. Jawor			          P. Pierzchalski

Zatwierdził:

Krzysztof Szałankiewicz– Starosta Powiatu Średzkiego

S P I S    T R E Ś C I:

1. Część opisowa do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie średzkim	3

A./  Odśnieżanie	3

B./ Osłona Bierna	3

C./ Zwalczanie śliskości zimowej	3

D./ Organizacja dyżurów	4

E./ Warunki BHP	4

2. Dane materiałowe	5

I  .   Wyliczenie potrzeb materiałowych	5

II .     Stan zapasów środków chemicznych i przewidywane potrzeby	5

3. Opis standardów zimowego utrzymania dróg	6

4. Wykaz Dróg Powiatowych ujętych w IV standardzie zimowego utrzymania	7

5. Wykaz Dróg Powiatowych ujętych w V standardzie  zimowego utrzymania	8

6. Wykaz Dróg Powiatowych nieobjętych planem zimowego utrzymania	10

7. Wykaz odcinków zawiewanych	11

IV  Standard	11

V  Standard	12

8. Wykaz odcinków do posypywania na drogach powiatowych	13

IV Standard	13

V Standard	15

9. Wykaz jednostek transportowych i sprzętowych do odśnieżania pługiem średnim i zwalczania śliskości	20

10. Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w ZDP oraz pracowników pełniących dyżury	21

11. Wykaz telefonów	22

# 1. Część opisowa do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie średzkim

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone będą zgodnie ze standardem zatwierdzonym  przez  Zarząd Powiatu.

Podział dróg wg standardów  zimowego utrzymania:

IV  standard            -  103,389 km

V  standard            -  179,632 km

----------------------------------------

RAZEM :                  283,021 km.

## A./  Odśnieżanie

Odśnieżanie na terenie działalności Powiatu Średzkiego. prowadzone będzie systemem interwencyjnym na drogach zaliczonych do IV i V standardu.

Drogi w V standardzie odśnieżane będą po zwolnieniu sprzętu z dróg w IV standardzie. Ogółem do pracy na drogach objętych zimowym utrzymaniem.

będą zatrudnione;

- 2 piaskarki z pługami średnimi,

- 3 ciągniki rolnicze z pługami średnimi i posypywarkami,

- 1 ciągnik rolniczy lekki z pługiem lekkim i mini posypywarką (ciągi pieszo-rowerowe),

- 1  ładowarka – w razie potrzeby doraźnie.

## B./ Osłona Bierna

Odcinki dróg szczególnie podatne na powstawanie śliskości zimowej (tj. odcinki przez las i na otwartym terenie) oznakowane będą znakami A-32 („śnieżynki’’). Mikrostacja meteorologiczna w obiekcie Służby Drogowej wyposażona jest w podstawowe urządzenia do pomiaru temperatur i wilgotności powietrza, odczyty, które pozwalają określić prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska.

## C./ Zwalczanie śliskości zimowej

Na drogach  IV  i  V  standardu zimowego utrzymania dróg, śliskość zimowa będzie zwalczana w miejscach wyznaczonych, których nie posypanie uniemożliwiłoby  ruch  pojazdów.

Technologia zwalczania śliskości  na tych drogach uzależniona będzie od warunków atmosferycznych, przy użyciu mieszaniny środków chemicznych z materiałem uszorstniającym (tzw.  mieszanka piaskowo – solna) względnie materiałem uszorstniającym  stosowanym samodzielnie.

Ustala się maksymalny czas pracy służb przy zwalczaniu śliskości :

do 8 godz. / dobę

czas pracy może być wydłużony bądź skrócony w zależności od występujących warunków  atmosferycznych.

Czas pracy ustala Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej – Grzegorz Pierzchalski.

Łączna liczba piaskarek do likwidacji śliskości  wynosi   -   5 szt.

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie na drogach IV standardu (w miejscach wyznaczonych), a następnie na drogach V standardu  (w miejscach wyznaczonych) sprzętem zwolnionym z IV standardu.

## D./ Organizacja dyżurów

Zimowe utrzymanie dróg koncentruje się na bazie przy ul. Świdnickiej 33 nr                                   tel. 71/ 317-63-10.

## E./ Warunki BHP

W sezonie zimowym pracownicy zatrudnieni przy zimowym utrzymaniu dróg będą otrzymywać posiłki regeneracyjne.

Napoje gorące przyrządzane na miejscu pracy we własnym zakresie.

Na bazie znajduje się wydzielone pomieszczenie dla dyżurnego oraz kierowców, operatorów i pracowników obsługi zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg.

# 2. Dane materiałowe

## I  .   Wyliczenie potrzeb materiałowych

W oparciu o rzeczywiste zużycie materiałów na potrzeby „Akcji Zima” z siedmiu ostatnich sezonów zimowych tj. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,  2020/2021 i 2021/2022 oszacowano, iż przewidywane potrzeby materiałowe niezbędne do należytego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Średzkiego mogą wynieść 38 ton soli i 300 ton piasku.

## II .     Stan zapasów środków chemicznych i przewidywane potrzeby

| STAN MAGAZYNOWY /Mg/ | PRZEWIDYWANE POTRZEBY /Mg/ |
| --- | --- |
| Chlorek wapnia | sól | piasek | mieszanka | Chlorek wapnia | sól | piasek | mieszanka |
|  |  |  | 5% | 10% |  |  |  |  |
| - | 155 | 76 | - | - | - | 38 | 300 | 338 |

# 3. Opis standardów zimowego utrzymania dróg

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| I | Jezdnia czarna -sucha, -mokra. Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy -luźny- 2godz. -błoto pośniegowe- 4godz. -zajeżdżony- nigdy -zaspy- nigdy | -gołoledź-2godz. -szron- 2godz. -sadź- 2godz. -pośniegowa- 4godz. -lodowica- 4godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości | -luźny- 4godz. -błoto pośniegowe- 6godz. -zajeżdżone- występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | -gołoledź- 3godz. -szron- 3godz. -sadź- 3godz. -pośniegowa- 4godz. -lodowica- 4godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: -skrzyżowaniach z drogami, -skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, -odcinkach o pochyleniu podłużnym >4% -przystankach autobusowych -innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | -luźny- 6godz. -zajeżdżony- występuje -zaspy, języki śniegowe lokalnie- 6godz. | W miejscach wyznaczonych -gołoledź- 5godz. -szron- 5godz. -sadź- 5godz. -pośniegowa- 6godz. -lodowica- 5godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinakach decydujących o możliwości ruchu. | -luźny- 8godz. -zajeżdżony- występuje -języki śnieżne- występują -zaspy- do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych -gołoledź- 8godz. -pośniegowa- 10godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | -luźny- 16godz. -zajeżdżony- występuje -zabój śnieżny- występuje -zaspy- występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych -gołoledź- 8godz -pośniegowa – 16godz. |
| 4. Wykaz Dróg Powiatowych ujętych w IV standardzie zimowego utrzymania |

| Lp. | Numer drogi | Przebieg drogi | Lokalizacja od km – do km | Długość drogi - mb | Ilość m2 do posypywania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 D | Pełcznica – Piotrowice -Kostomłoty (droga 2075 D ) | 0+840 – 8+730 | 7 890 | 6 100 |
| 2 | 2020 D | Cesarzowice – Michałów - Ujazd Górny –Drogomiłowice- droga 345 | 33+430 – 47 629 | 14 199 | 16 240 |
|  |  | Cesarzowice – Kulin – Rakoszyce – Granica powiatu | 15+740 – 33+430 | 17 690 | 7 150 |
| 3 | 2056 D | Księginice – Białków – Klęka (droga wojewódzka) Miękinia (przejazd kolejowy) - droga nr 94 | 5+050 – 9+310 11+970 – 17+110 | 4 260 5 140 | 4 000 4 550 |
| 4 | 2058 D | Miękinia – Mrozów – Krępice - droga 94 | 0+000 – 8+270 | 8 270 | 6 550 |
| 5 | 2066 D | Środa Śląska - Malczyce | 2+780 – 10+700 | 7 920 | 9 350 |
| 6 | 2067 D | Malczyce - Wilczków | 0+000 – 2+498 | 2 498 | 4 800 |
| 7 | 2075 D | Środa Śl.- Paździorno –granica powiatu | 1+544 – 20+040 | 18 496 | 25 330 |
| 8 | 2079 D | Droga A-4 - Kostomłoty | 1+000 – 1+500 | 1 500 | 2 100 |
| 9 | bez numeru (dawny odcinek DW 363) | Jenków (granica powiatu) -Księżyce – (granica powiatu) Marcinowice | 63+459 – 65+832 | 2 373 | 4 638 |
| 10 | 2087 D | Łagiewniki Śr. - Udanin | 0+000 – 3+549 | 3 549 | 1 000 |
| 11 | 2177 D | Karnice – Ujazd Górny | 26+520 –28+544 | 2 024 | 2 365 |
| 12 | 2055 D | Mrozów - Wojnowice(do zakazu) | 0+00 – 2+000 | 2 000 | 6 125 |
| 13 | 2052 D | Brzezinka Śr. -Brzezina - granica powiatu | 4+660 – 10+240 | 5 580 | 7 150 |
|  |  | Razem: |  | 103 389 | 107 448 |

# 5. Wykaz Dróg Powiatowych ujętych w V standardzie  zimowego utrzymania

| Lp | Numer Drogi | Przebieg drogi | Lokalizacja od km – do km | Długość drogi -mb | Ilość m2 do posypywania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1606 D | Lutynia – Radakowice – Karczyce – Chmielów – granica powiatu | 3+800 – 15+527 | 11 727 | 14 850 |
| 2 | 2052 D | Księginice – Prężyce- Gosławice – Brzezinka – granica powiatu | 0+000 – 5+510 | 5 510 | 11 000 |
| 3 | 2053 D | Prężyce od skrzyż. z dr. 2052D – w kier. rzeki Odra Zalew Prężyce | 0+000 – 0+800 | 800 | 900 |
| 4 | 2055 D | Wojnowice – Wilkostów – Czerna | 1+450-5+475 | 4 025 | 2 200 |
| 5 | 2056 D | rz. Odra - Głoska - Księginice | 0+400-3+350 | 2 950 | 5 000 |
| 6 | 2057 D | Księginice – Warzyna | 0+000 - 2+190 | 2 190 | 2 200 |
| 7 | 2060 D | Szczepanów – Kobylniki – Klęka | 0+000 – 11+159 | 11 159 | 4 950 |
| 8 | 2061 D | Przedmoście – Komorniki | 6+530 – 10+318 | 3 788 | 3 500 |
| 9 | 2062 D | Słup – droga 2060D | 0+000 - 1+294 | 1 294 | 1 250 |
| 10 | 2063 D | Zakrzów – droga 2064D | 0+000 - 2+730 | 2 730 | 1 500 |
| 11 | 2064 D | Rzeczyca – Brodno -Szczepanów –przejazd PKP | 0+000 - 8+670 | 8 670 | 7 975 |
| 12 | 2065 D | Lipnica – Szczepanów | 3+504 – 6+406 | 2 902 | 1 650 |
| 13 | 2068 D | Malczyce – Mazurowice – granica powiatu | 0+000 – 3+816 | 3 816 | 4 550 |
| 14 | 2069 D | Zawadka – Szymanów – dr.2070D | 1+198 - 4+210 | 3 012 | 4 550 |
| 15 | 2070 D | Ciechów – Bukówek – Chełm | 0+000 - 7+950 | 7 950 | 7 000 |
| 16 | 2071 D | Ujazd Dolny – Ujazd Górny | 4+500 - 5+919 | 1 419 | 1 500 |
| 17 | 2072 D | Pielaszkowice – Jarosław – Ujazd Górny | 3+600 - 9+632 | 6 032 | 3 520 |
| 18 | 2073 D | Jarosław – Samborz – Kostomłoty | 0+000 - 6+690 | 6 690 | 1 500 |
| 19 | 2074 D | Piersno – Samborz | 0+000 - 2+380 | 2 380 | 1 000 |
| 20 | 2076 D | Droga 94 – Proszków | 0+000 - 1+060 | 1 060 | 1 100 |
| 21 | 2077 D | Droga 2075D – Chwalimierz | 0+000 - 1+876 | 1 876 | 1 400 |
| 22 | 2078 D | Kryniczno – Wojczyce | 0+000 - 2+379 | 2 379 | 2 200 |
| 23 | 2080D | Sobkowice – Samsonowice | 0+000 - 3+160 | 3 160 | 1 600 |
| 24 | 2081D | Zabłoto – Samsonowice | 0+000 - 8+230 | 8 230 | 8 500 |
| 25 | 2082 D | Jarząbkowice – dr. 2020D | 0+000 - 4+370 | 4 370 | 4 000 |
| 26 | 2083 D | Lutynia – Gałów | 0+000 - 0+600 1+860 - 2+460 | 1 200 | 2 925 |
| 27 | 2084 D | Bogdanów – Paździorno | 0+000 - 4+430 | 4 430 | 1 350 |
| 28 | 2085 D | Łagiewniki Śr. – Mieczków – Osiek – Bogdanów – granica powiatu | 0+000 - 13+367 | 13 367 | 5 510 |
| 29 | 2086 D | Gościsław – Mieczków – Wichrów | 0+000 – 7+850 | 7 850 | 4 550 |
| 30 | 2088 D | Łagiewniki Śr. – Różana – Konary – Damianowo | 0+000 - 8+604 | 8 604 | 8 500 |
| 31 | 2089 D | Piekary – Lusina | 0+000 - 2+430 | 2 430 | 1 650 |
| 32 | 2090 D | Udanin – Lasek | 0+000 - 3+206 | 3 206 | 1 925 |
| 33 | 2091 D | Gościsław – Udanin – Konary | 0+000 - 8+985 | 8 985 | 9 250 |
| 34 | 2191 D | Granica powiatu – Malczyce (skrzyżowanie z drogą 2068D i 2066D ) | 9+319 – 12+371 | 3 052 | 3 400 |
| 35 | 2790 D | Granica powiatu - Drogomiłowice | 8+800 - 9+624 | 824 | 520 |
| 36 | 2791 D | (Granowice ) Gr .powiatu – Damianowo – gr. powiatu | 0+800 - 5+995 | 5 195 | 1 650 |
| 37 | 2893 D | Granica powiatu – Gościsław | 0+000 - 2+930 | 2 930 | 1 650 |
| 38 | 2928 D | Granica powiatu – Lusina (skrzyż. z drogą 345 ) | 5+590 – 7+050 | 1 460 | 1 250 |
| 39 | 2942 D | Granica powiatu – Gościsław – Pielaszkowice | 7+768 – 12+730 | 4 962 | 2 650 |
| 40 | 3396 D | Granica powiatu – droga 2942D | 0+000 – 1+018 | 1 018 | 500 |
|  |  | R a ze m : |  | 179 632 | 146 675 |

# 6. Wykaz Dróg Powiatowych nieobjętych planem zimowego utrzymania

| Lp. | Numer drogi | Przebieg drogi | Lokalizacja od km - do km | Długość odcinka -mb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2051 D | Krępice – granica powiatu | 0+950 - 2+229 | 1 279 |
| 2 | 2053 D | Prężyce od końca nawierzchni asfaltowej– w kier. rzeki Odra | 0+800 – 1+170 | 370 |
| 3 | 2054 D | Mrozów – Brzezina – dr. 2052 | 0+000 - 5+470 | 5 470 |
| 4 | 2055 D | Czerna – Lenartowice | 5+475 - 6+778 | 1 303 |
| 5 | 2061 D | Kobylniki – Przedmoście Komorniki – Jugowiec | 0+000 - 6+530 10+318 - 15+255 | 6 530 4 937 |
| 6 | 2065 D | Środa Śląska ( granica administracyjna miasta ) – Lipnica | 1+806 - 3+504 | 1 698 |
| 7 | 2069 D | Granica powiatu - Zawadka | 0+000 - 1+198 | 1 198 |
| 8 | 2071 D | Chełm –Pęczków – Ujazd Dolny | 0+000 - 4+500 | 4 500 |
| 9 | 2072 D | Udanin – Pielaszkowice | 0+000 - 3+600 | 3 600 |
| 10 | 2076 D | Proszków – Bukówek – dr.2070 D | 1+060 - 6+150 | 5 090 |
| 11 | 2079 D | Kostomłoty – Wilków Średzki – Lisowice (dr. 1606 D ) | 1+500 - 12+030 | 10 530 |
| 12 | 2083 D | Lutynia (koniec zabudowań) – Gałów (początek zabudowań) | 0+600 - 1+860 | 1 260 |
| 13 | 2087 D | Udanin – Dębnica | 3+549 - 5+670 | 2 121 |
| 14 | 2092 D | Ujów gr. – Paździorno ( droga 2084 D ) | 2+804 - 3+304 | 500 |
| 15 | 2192 D | Granica powiatu – Dębica (droga 345 ) | 15+000 - 16+635 | 1 635 |
| 16 | 2928 D | Lusina (dr 345 ) – Dębnica ( do skrzyżowania z dr. 2087 D ) | 7+050 - 10+330 | 3 280 |
|  |  | R a z e m: |  | 55 301 |

# 7. Wykaz odcinków zawiewanych

## IV  Standard

| Numer drogi | Lokalizacja | D ł u g o ś ć |
| --- | --- | --- |
|  |  | strona Prawa mb | strona Lewa mb |
| 2075D | 7+700 - 8+100 10+800 - 10+860 12+900 - 13+100 13+900 - 14+030 17+900 - 18+000 18+400 - 18+500 | 400 60 200 130 100 100 |  |
| 2056D | 16+000 - 16+150 16+400 - 16+500 16+600 - 17+050 | 150 100 450 |  |
| 2014D | 1+300 - 1+480 5+100 - 5+250 | 180 150 |  |
| 2020D | 4+390 - 4+840 5+360 - 5+710 |  | 450 350 |
| 2177D | 26+950 - 28+180 | 1230 |  |
| 2087D | 2+000 - 2+950 | 950 |  |
| 2067D | 0+700 - 0+900 | 200 |  |
| 2052D | 7+110 - 8+060 | 550 | 400 |
|  | R a z e m | 4950 | 1200 |

Wykaz odcinków zawiewanych.

## V  Standard

| Numer drogi | Lokalizacja | D ł u g o ś ć |
| --- | --- | --- |
|  |  | strona Prawa mb | strona Lewa mb |
| 1606 D | 7+720 – 7+850 10+870 – 10+970 13+180 – 13+280 14+240 – 14+370 | 130 100 100 130 |  |
| 2079 D | 0+200 - 0+400 |  | 200 |
| 2085 D | 0+000 – 1+200 7+500 - 7+600 8+100 - 8+230 | 100 130 | 1 200 |
| 2086 D | 7+700 – 7+800 | 100 |  |
| 2091 D | 3+020 - 3+220 5+800 - 5+950 | 150 | 200 |
| 2090 D | 1+100 - 1+600 | 500 |  |
|  | R a z e m: | 1 440 | 1 600 |

Wykaz odcinków zawiewanych.

| Nr drogi | Odcinki | Standard zimowego utrzymania |
| --- | --- | --- |
| 2071 D | Ujazd Górny – Ujazd Dolny | V |
| 2088 D | Konary – Damianowo | V |
| 2089D | Piekary – Lusina | V |
| 2942 D, 2072 D | Gościsław – Pielaszkowice – Jarosław | V |

# 8. Wykaz odcinków do posypywania na drogach powiatowych

## IV Standard

| Lp | Numer i przebieg drogi | Lokalizacja | Długość odcinka | Powierzchnia m2 | Rodzaj odcinka niebezpiecznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 D Pełcznica – Piotrowice - Kostomłoty ( droga 2075 D ) | 0+730 - 0+780 1+930 - 2+030 3+200 - 3+870 6+670 - 6+770 7+500 - 7+600 8+530 - 8+730 | 50 100 670 100 100 200 | 250 500 3 350 500 500 1 000 | skrzyżowanie skrzyżowanie spadek, przystanek łuk łuk skrzyż. przystanek |
|  |  | R a z e m | 1 220 | 6 100 |  |
| 2 | 2020 D Cesarzowice –Michałów - Ujazd G. – Drogomiłowice – dr 345 ( Jenków ) | 33+400 – 33+500 33+950- 34+050 35+600- 35+700 36+600- 36+900 38+860- 38+960 39+350- 39+650 39+780 - 39+980 40+230 - 40+480 42+080 - 42+180 42+580 - 43+180 43+480 - 43+580 44+080 - 44+130 44+580 - 44+680 45+540 – 45+780 45+960 - 46+060 47+579 - 47+629 | 100 100 100 300 100 300 200 250 100 600 100 50 100 240 100 50 | 550 550 550 1 650 550 1 650 1 200 1 500 600 3 600 600 300 600 1 440 600 300 | skrzyżowanie łuk przystanek PKS łuk łuk skrzyżowania, łuk most, łuk łuk , skrzyżowanie autostrada wiadukt + zjazd skrzyżowanie przystanek przej. kolejowy, skrzyż. most, przyst, spadek skrzyżowanie skrzyżowanie z dr. 345 |
|  |  | R a z e m | 2 790 | 23 390 |  |
| 3 | 2056 D Księginice – Białków - Miękinia – Kadłub – droga 94 | 5+050 - 5+250 7+250 - 7+550 8+050 - 8+150 9+200 - 9+400 11+700- 12+150 12+600- 12+850 15+300- 15+400 17+000- 17+110 | 200 300 100 200 450 250 100 110 | 1 000 1 500 500 1 000 2 250 1 250 500 550 | skrzyż. przystanek skrzyż. łuk, mostek łuk , skrzyż. skrzyż. łuk skrzyż. przejazd kol. spadek , przystanek przystanek skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 710 | 8 550 |  |
| 4 | 2058 D Miękinia - Krępice – droga 94 | 0+000 - 0+100 1+700 - 1+800 3+250 - 3+350 3+550 - 3+800 3+950 - 4+300 6+900 - 7+000 7+250 - 7+450 8+170 - 8+270 | 100 100 100 250 350 100 200 100 | 500 500 500 1 250 1 750 500 1 000 550 | skrzyżowanie przystanek skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyż. przejazd PKP skrzyżowania skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 300 | 6 550 |  |
| 5 | 2066 D Środa Śląska - Malczyce | 4+000 - 4+400 5+300 - 5+700 7+400 - 7+700 7+950 - 8+250 9+515 - 9+715 10+600- 10+700 | 400 400 300 300 200 100 | 2 200 2 200 1 650 1 650 1 100 550 | skrzyżowanie. Łuk spadek spadek , łuk skrzyż. przystanek skrzyż. z koleją skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 700 | 9 350 |  |
| 6 | 2067 D Malczyce - Wilczków | 0+000- 0+300 1+600- 0+800 2+200- 2+498 | 300 200 298 | 1 800 1 200 1 800 | skrzyż. spadek skrzyż przystanek skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 798 | 4 800 |  |
| 7 | 2075 D Środa Śląska – Kostomłoty - Paździorno | 2+000 - 2+200 3+800 - 4+100 4+200 - 4+510 4+600 - 4+800 7+000 - 7+300 8+550 - 8+650 9+800 – 10+050 11+430 - 11+530 11+800 - 12+050 13+000 - 13+100 13+300 - 13+500 15+250 - 15+930 16+800 - 17+000 17+750 - 19+000 | 200 300 310 200 300 100 250 100 250 100 200 680 200 1 250 | 1 000 1 500 1 550 1 000 1 500 600 1 500 600 1 500 600 1 200 4 080 1 200 7 500 | skrzyż. przystanek PKS skrzyż., przystanek PKS spadek łuk, szkoła skrzyż. przystanek łuk skrzyż. przyst. szkoła łuk przyst. łuk skrzyż. , łuk łuk, przyst. skrzyż. łuk, przystanek wiadukt nad A 4 łuk , przyst. skrzyż. |
|  |  | R a z e m | 4 440 | 25 330 |  |
| 8 | 2079 D Droga A-4 - Kostomłoty | 0+800 - 0+900 1+200 - 1+350 1+400 - 1+500 | 100 150 100 | 600 900 600 | skrzyżowanie skrzyżowanie, przyst. skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 350 | 2 100 |  |
| 9 | Jenków (granica powiatu średzkiego z powiatem jaworskim) - Księżyce – (granica powiatu średzkiego z powiatem jaworskim) Marcinowice | 0+100 – 0+200 0+400 – 0+500 0+700 – 0+900 2+000 – 2+373 | 100 100 200 373 | 600 600 1 200 2 238 | łuk przepust, łuk przepust, skrzyżowanie 3 łuki, wzniesienie |
|  |  | R a z e m | 773 | 4 638 |  |
| 10 | 2087 D Łagiewniki - Udanin | 0+000 - 0+100 3+050 - 3+150 | 100 100 | 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 200 | 1 000 |  |
| 11 | 2177 D Karnice – Ujazd Górny | 27+350 - 27+450 28+360 - 28+510 28+364 – 28+544 | 100 150 180 | 550 825 990 | łuk skrzyż PKP, skrzyż skrzyżowanie, most |
|  |  | R a z e m | 430 | 2 365 |  |
| 12 | 2055 D Mrozów - Wojnowice | 0+0 – 0 +078 0+14 – 0+223 0+255 – 0+314 0+360 – 0+425 0+632 – 0+791 0+852 – 0+946 0+946 – 1+032 1+105 – 1+182 1+468 – 1+570 1+650 – 1+750 1+800 – 2+000 | 78 83 59 65 168 94 86 77 102 100 200 | 430 450 330 360 920 520 470 425 570 550 1100 | skrzyżowanie łuk łuk łuk wzniesienie(cmentarz) spadek do zakrętu łuk (sierżanty) łuk (Wojnowice) łuk (wjazd do pałacu) skrzyżowanie skrzyżow, przystanek |
|  |  | R a z e m | 1 112 | 6 125 |  |
| 13 | 2052D Brzezinka Śr. - Brzezina – granica powiatu | 6+210 – 6+410 7+110 – 7+410 9+160 – 9+260 9+390 – 9+990 10+140 – 10+240 | 200 300 100 600 100 | 1100 1650 550 3300 550 | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie spadek skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 300 | 7 150 |  |
|  |  | OGÓŁEM | 17 350 | 107 448 |  |

Wykaz odcinków do posypywania na drogach powiatowych

## V Standard

| Lp. | Numer i przebieg drogi | Lokalizacja od km – do km | Długość odcinka | Powierzchnia - m2 | Rodzaj odcinka niebezpiecznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1606 D Granica powiatu – Lutynia – Radakowice –Karczyce – Chmielów – granica powiatu | 3+000 - 3+400 3+650 - 3+750 4+300 - 4+600 5+000 - 5+300 6+000 – 6+200 7+000 - 7+200 7+400 - 7+500 7+620 - 7+820 8+470 - 8+570 8+970 - 9+070 10+970 – 11+170 12+420 – 12+520 13+430 – 13+530 13+760 – 13+860 14+720 – 14+820 15+120 – 15+220 15+460 – 15+520 | 400 100 300 300 200 200 100 200 100 100 200 100 100 100 100 100 60 | 2 200 550 1 800 1 650 1 100 1 100 550 1 100 500 500 1 000 500 500 500 500 500 300 | spadek , przystanek łuk skrzyżowanie, przyst skrzyż., łuk , przyst skrzyż. przystanek łuk, skrzyżowanie przystanek łuk przystanek PKS łuk przystanek, łuk skrzyżowanie przystanek łuk przystanek łuk, skrzyżowanie łuk |
|  |  | R a z e m | 2 760 | 14 850 |  |
| 2 | 2052 D Księginice – Prężyce –Gosławice – Brzezinka – granica powiatu | 0+000 - 0+100 2+000 - 2+100 2+500 - 2+600 3+950 - 4+150 4+460 - 4+660 6+210 - 6+410 7+110 - 7+410 9+160 - 9+260 9+390 - 9+990 10+140 - 10+240 | 100 100 100 200 200 200 300 100 600 100 | 550 550 550 1 100 1 100 1 100 1 650 550 3 300 550 | skrzyżowanie skrzyżowanie przystanek skrzyżowanie, przyst. skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowania skrzyżowanie spadek skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 2 000 | 11 000 |  |
| 3 | 2053D Prężyce – zalew Prężycki | 0+000 – 0+100 0+200 – 0+300 | 100 100 | 450 450 | skrzyżowanie, skrzyżowanie, |
|  |  | R a z e m | 200 | 900 |  |
| 4 | 2055 D Wojnowice – Wilkostów – Czerna | 1+450 – 5+475 | 4025 | 2200 | całość |
|  |  | R a z e m | 4025 | 2200 |  |
| 5 | 2056 D rz. Odra - Głoska – Księginice | 0+400 - 0+600 0+850 - 0+950 1+350 - 1+450 1+850 - 2+250 3+150 - 3+350 | 200 100 100 400 200 | 1 000 500 500 2 000 1 000 | spadek skrzyżowanie most skrzyżowanie , most przystanek |
|  |  | R a z e m | 1000 | 5000 |  |
| 6 | 2057 D Księginice – Warzyna | 0+000 - 0+100 0+300 - 0+400 0+450 - 0+550 1+900 - 2+000 | 100 100 100 100 | 600 600 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowanie, przej. skrzyżowanie przystanek |
|  |  | R a z e m | 400 | 2 200 |  |
| 7 | 2060 D Szczepanów – Kobylniki – Klęka | 0+000 - 0+100 0+400 - 0+500 3+350 – 3+450 5+400 - 5+500 6+700 - 6+800 7+500 - 7+600 9+450 – 9+650 11+059 – 11+159 | 100 100 100 100 100 100 200 100 | 550 550 550 550 550 550 1 100 550 | skrzyżowanie most skrzyżowanie przystanek przystanek przystanek skrzyżowanie, przyst skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 900 | 4 950 |  |
| 8 | 2061 D Przedmoście – Komorniki – droga 94 | 6+500 - 6+600 7+600 - 7+700 7+750 - 7+950 9+750 - 9+850 10+050 – 10+150 10+218 – 10+318 | 100 100 200 100 100 100 | 500 500 1 000 500 500 500 | przejazd PKP skrzyżowanie skrzyżowanie, przyst skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 700 | 3 500 |  |
| 9 | 2062 D Słup – droga 2060 D | 0+000 - 0+100 1+154 – 1+294 | 100 140 | 550 700 | skrzyżowanie, przyst skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 240 | 1 250 |  |
| 10 | 2063 D Zakrzów – droga 2064 | 0+400 - 0+500 1+300 - 1+400 2+630 - 2+730 | 100 100 100 | 500 500 500 | przystanek most skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 500 |  |
| 11 | 2064 D Rzeczyca – Brodno – Szczepanów –przejazd PKP | 0+000 - 0+100 0+800 - 1+000 2+600 - 2+800 3+800 - 3+900 4+050 - 4+150 4+800 - 4+900 5+900 - 6+000 6+800 - 6+950 7+650 - 7+750 7+800 - 7+900 8+000 - 8+100 8+570 - 8+670 | 100 200 200 100 100 100 100 150 100 100 100 100 | 550 1 100 1 100 550 550 550 550 825 550 550 550 550 | skrzyżowanie przystanek skrzyżowanie , przyst most przystanek skrzyż. przystanek most przystanek skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 450 | 7 975 |  |
| 12 | 2065 D Lipnica – Szczepanów | 3+504 - 3+604 5+400 - 5+500 6+306 - 6+406 | 100 100 100 | 550 550 550 | skrzyżowanie most skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 650 |  |
| 13 | 2068 D Malczyce – Mazurowice – granica powiatu | 0+000 - 0+100 0+400 - 0+500 2+200 - 2+700 3+500 - 3+600 3+700 - 3+800 | 100 100 500 100 100 | 550 500 2 500 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowanie wiadukt, łuk, skrzyż. wiadukt łuk |
|  |  | R a z e m | 900 | 4 550 |  |
| 14 | 2069 D granica powiatu -Zawadka – Szymanów - droga 2070D | 1+198 - 1+298 1+650 - 1+800 2+100 - 2+200 2+450 - 2+600 3+050 - 3+200 3+300 – 3+550 3+700 – 3+800 4+160 – 4+210 | 100 150 100 150 150 250 100 50 | 400 675 450 675 600 1000 500 250 | łuk łuk, przystanek łuk przystanek, skrzyżowa łuk, przystanek łuk, skrzyżowanie łuk skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1050 | 4 550 |  |
| 15 | 2070 D Ciechów – Bukówek –Chełm | 0+000 – 0+100 1+500 - 2+000 3+100 - 3+200 3+550 - 3+850 5+650 - 5+850 7+000 - 7+100 7+850 - 7+950 | 100 500 100 300 200 100 100 | 500 2 500 500 1 500 1 000 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowania z koleją skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie, przyst skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 400 | 7 000 |  |
| 16 | 2071 D Ujazd Dolny – Ujazd Górny | 4+750 - 4+850 5+210 - 5+310 5+810 - 5+910 | 100 100 100 | 500 500 500 | przystanek, most skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 500 |  |
| 17 | 2072 D Pielaszkowice – Jarosław – Ujazd Górny | 3+600 - 3+850 4+270 - 4+370 5+300 - 5+500 6+700 - 6+800 7+000 - 7+100 8+900 - 9+030 | 250 100 200 100 100 130 | 1 000 400 800 400 400 520 | skrzyżowanie, łuk skrzyżowanie wiadukt , zjazdy skrzyżowanie łuk skrzyżowanie , szkoła |
|  |  | R a z e m | 880 | 3 520 |  |
| 18 | 2073 D Jarosław – Samborz – Kostomłoty | 0+000 - 0+100 2+310 - 2+410 6+590 - 6+690 | 100 100 100 | 500 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 500 |  |
| 19 | 2074 D Piersno – Samborz | 0+000 - 0+100 2+280 - 2+380 | 100 100 | 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 200 | 1 000 |  |
| 20 | 2076 D Droga 94 – Proszków | 0+000 - 0+100 0+900 - 1+000 | 100 100 | 550 550 | skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 200 | 1 100 |  |
| 21 | 2077 D droga 2075 D – Chwalimierz | 0+000 - 0+100 0+370 - 0+470 1+650 - 1+750 | 100 100 100 | 450 450 500 | skrzyżowanie most łuk |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 400 |  |
| 22 | 2078 D Kryniczno – Wojczyce | 0+000 – 0+100 0+800 - 1+000 2+279 - 2+379 | 100 200 100 | 550 1 100 550 | skrzyżowanie łuk , skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 400 | 2 200 |  |
| 23 | 2080 D Sobkowice – Samsonowice | 0+000 - 0+100 1+100 - 1+200 1+900 - 2+000 2+200 - 2+300 | 100 100 100 100 | 400 400 400 400 | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie most |
|  |  | R a z e m | 400 | 1 600 |  |
| 24 | 2081 D Zabłoto – Jakubkowice Samsonowice –droga 2014 D | 0+000 - 0+300 2+700 - 2+800 4+400 - 4+500 5+150 - 5+300 5+400 - 6+250 6+900 - 7+000 8+130 - 8+230 | 300 100 100 150 850 100 100 | 1 500 500 500 750 4 250 500 500 | skrzyżowanie , przyst przystanek przystanek przystanek , łuk spadek skrzyżowanie, przyst skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 700 | 8 500 |  |
| 25 | 2082 D Lutynia – Jarząbkowice – droga 2020 D | 0+000 - 0+100 0+300 - 2+300 2+500 - 2+800 4+270 - 4+370 | 100 6x50=300 300 100 | 500 1 500 1 500 500 | skrzyżowania zatoczki- mijanki łuk, most, przystanek skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 800 | 4 000 |  |
| 26 | 2083 D Lutynia (obszar zabudowany) – Gałów (obszar zabudowany) | 0+000 – 0+100 0+190 – 0+240 0+300 – 0+400 0+475 – 0+525 1+960 – 2+060 2+190 – 2+290 2+360 – 2+460 | 100 100 100 50 100 100 100 | 450 450 450 225 450 450 450 | skrzyżowanie, skrzyżowanie, skrzyżowanie, skrzyżowanie, skrzyżowanie, skrzyżowanie, skrzyżowanie, |
|  |  | R a z e m | 650 | 2 925 |  |
| 27 | 2084 D Bogdanów - Paździorno | 0+000 - 0+100 1+800 - 1+900 4+330 - 4+430 | 100 100 100 | 450 450 450 | skrzyżowanie przystanek skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 350 |  |
| 28 | 2085 D Łagiewniki Śr. – Pielaszkowice –Osiek –Bogdanów – granica powiatu | 0+000 - 0+100 1+800 - 1+900 4+250 - 4+350 4+750 - 4+850 7+090 - 7+190 9+450 - 9+750 10+120 – 10+220 11+450 – 11+600 12+120 – 12+250 | 100 100 100 100 100 300 100 150 130 | 500 500 500 500 450 1 350 450 675 585 | skrzyżowanie szkoła skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyż. przyst. łuk łuk łuk, przyst. skrzyż most |
|  |  | R a z e m | 1 180 | 5 510 |  |
| 29 | 2086 D Gościsław – Mieczków – Wichrów | 0+000 - 0+100 3+800 – 4+300 4+850 - 4+950 7+150 - 7+250 7+750 – 7+850 | 100 500 100 100 100 | 550 2 500 500 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowanie , przyst łuk przystanek , łuk skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 900 | 4 550 |  |
| 30 | 2088 D Łagiewniki Śr. – Różana – Konary – Damianowo | 0+000 - 0+300 2+680 - 2+780 4+400 - 4+500 5+150 - 5+300 5+400 - 6+250 6+900 - 7+000 8+150 - 8+250 | 300 100 100 150 850 100 100 | 1 500 500 500 750 4 250 500 500 | skrzyżowanie , przyst. przystanek przystanek przystanek , łuk spadek skrzyżowanie, przyst skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 700 | 8 500 |  |
| 31 | 2089 D Piekary – Lusina | 0+000 - 0+100 1+650 - 1+750 2+330 - 2+430 | 100 100 100 | 550 550 550 | skrzyżowanie, most łuki skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 650 |  |
| 32 | 2090 D Udanin – Lasek | 0+000 - 0+100 2+100 - 2+350 | 100 250 | 550 1 375 | skrzyżowanie przystanek, łuki |
|  |  | R a z e m | 350 | 1 925 |  |
| 33 | 2091 D Gościsław – Udanin – Konary | 0+000 - 0+100 2+100 - 2+400 3+100 - 3+200 3+350 - 3+600 3+730 - 3+830 4+300 - 4+400 4+750 - 4+850 5+050 - 5+150 5+540 - 5+640 5+950 - 6+050 6+100 - 6+400 7+200 - 7+300 7+800 – 7+900 | 100 300 100 250 100 100 100 100 100 100 300 100 100 | 500 1 500 500 1 250 500 500 500 500 500 500 1 500 500 500 | skrzyżowanie łuk skrzyżowanie łuk , szkoła skrzyżowanie łuk skrzyżowanie , szkoła przystanek skrzyżowanie przystanek most łuki skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 1 850 | 9 250 |  |
| 34 | 2191 D Granica powiatu – Malczyce | 9+900 - 10+000 10+100 – 10+200 11+571 - 11+671 11+671 - 11+771 12+271 - 12+371 | 100 100 100 100 100 | 550 600 550 700 1 000 | skrzyżowanie przystanek skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 500 | 3 400 |  |
| 35 | 2790 D Granica powiatu – Drogomiłowice | 9+524 - 9+624 | 100 | 520 | skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 100 | 520 |  |
| 36 | 2791 D (Granowice ) Granica powiatu – Damianowo – Granica powiatu | 1+200 - 1+400 2+900 - 3+000 | 200 100 | 1 100 550 | skrzyżowanie, przyst skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 650 |  |
| 37 | 2893 D Granica powiatu – Gościsław | 1+330 - 1+530 2+830 – 2+930 | 200 100 | 1 100 550 | skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 300 | 1 650 |  |
| 38 | 2928 D Granica powiatu – Lusina | 6+450 – 6+550 6+900 - 7+050 | 100 150 | 500 750 | skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 250 | 1 250 |  |
| 39 | 2942 D Granica powiatu – Gościsław Pielaszkowice ( droga 2085 D ) | 8+200 - 8+300 9+350 – 9+450 9+860 – 9+960 10+480 – 10+580 12+630 – 12+730 | 100 100 100 100 100 | 550 550 550 500 500 | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 500 | 2 650 |  |
| 40 | 3396 D Granic powiat –dr.2942 | 0+000 – 0+100 | 100 | 500 | skrzyżowanie |
|  |  | R a z e m | 100 | 500 |  |
|  |  | OGÓŁEM | 31 305 | 146 675 |  |

# 9. Wykaz jednostek transportowych i sprzętowych do odśnieżania pługiem średnim i zwalczania śliskości

| Lp. | Nazwa jednostki transportowej | Rodzaj sprzętu i numer | Rodzaj nośnika i nr rejestracyjny: | Nazwisko i imię kierowcy | Nazwisko osoby odpowiedzialnej za podstawienie sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej – Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej - Służba Drogowa | Piaskarko – solarka + pług średni | Man 29 DSR SR02 | Kozak Artur | Jawor Kazimierz 71-317-63-10 601-423-391 fax: 71-317-58-64 |
| 2 |  | Piaskarko – solarka + pług średni | DAF DSR 36363 | Opałka Bogdan |  |
| 3 |  | Ciągnik rolniczy + pług średni z posypywarką | Ursus 3102 DSR 4150P | Dariusz Sendyka | Jawor Kazimierz 71-317-63-10 601-423-391 |
| 4 |  | Ciągnik rolniczy + pług średni z posypywarką | Zetor Proxima CL 100 DSR 4646P | Marcin Gacki | Jawor Kazimierz 71-317-63-10 601-423-391 |
| 5 |  | Ciągnik rolniczy + pług średni z posypywarką | Zetor Proxima CL 100 DSR ………. | Piotr Marcińczyk | Jawor Kazimierz 71-317-63-10 601-423-391 |

# 10. Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w ZDP oraz pracowników pełniących dyżury

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko służbowe | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzegorz Pierzchalski | Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej | 71 396 89 50 |
| 2 | Tomasz Bartoszewski | Kierownik Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej | 71 396 89 40 |
| 3 | Kazimierz Jawor | Służba Drogowa | 71 317 63 10 601 423 391 |

# 11. Wykaz telefonów

1. Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej ........................ 997    71/ 317- 24-15

2. Straż Pożarna w Środzie Śląskiej  ..............................................998      71/ 317- 22-12

3. Pogotowie Ratunkowe ……........................................................999      71/ 317-22-22

4. Urząd Miasta w Środzie Śląskiej  ..............................   71/ 317-30-52 , 71/ 317-31-54

5. Urząd Gminy Miękinia     ........................................... 71/ 317- 81-16 , 71/ 317-80-16

6. Urząd Gminy Malczyce    .....................................   71/ 317- 90- 66 ,  71/ 317- 92- 23

7. Urząd Gminy Kostomłoty ...................................................................  71/ 317- 02- 83

8. Urząd Gminy Udanin       ..............................................................   76/ 87- 09- 222 –3

9. G.D.D.P oddz. Wrocław ……………….......................  71/ 334-73-00, 71/334-73-37              10.Rejon Dróg Krajowych – Wrocław  ........................ ...  71/ 339-76-94, 71/ 336-80-16

11.Obwód RDK  /Kostomłoty /   .............................................................. 71/ 317-02-01

12. Rejon Dróg Krajowych – Wołów  .........................................   389-26-20 , 389-28-75

13.Baza RDK Środa Śląska  .......................................................................   71/ 317-28-6

14.Rejon Dróg Krajowych – Legnica .....................................................    76/  862-20-44

15.Rejon Dróg Krajowych – Wałbrzych  .............................   74/  841-03-65 , 840-08-20

16.D.Z.D.W Wrocław        ......................   71/ 341-77-52, 71/ 341-76-59, 71/ 344-52-01

17.Baza DZDW Cieszyce  .......................................................................    71/ 390-88-28

19.Rejon Dróg Woj. –Wrocław   .......................................71/ 345-36-74 , 71/ 327-95-27

20.Rejon Dróg Woj. –Wałbrzych  ..........................................................    74/  664-23-07

21.Rejon Dróg Woj.- Legnica   ................................................................    76/ 852-29-31

22.Zarząd Dróg Powiatowych – Wołów ..................................................    71/ 389-47-25

23.Zarząd Dróg Powiatowych – Legnica ............................................     76/ 72-43-487-8

24.Zarząd Dróg Powiatowych – Lubin  ..................................................     76/ 841-56-10

25.Zarząd Dróg Powiatowych –Świdnica  .............................................     74/ 851-40-70

26.Zarząd Dróg Powiatowych –Jawor .................................    75/ 870-74-70 , 870-72-53

27.St. Pow. W-w  Wydział Dróg   ........................................    71/ 344-36-41 w.402 ,403

28. Z.D i K Wrocław     ....................................................   71/ 355-42-18, 71/ 355-90-76

29.P.K.S (zajezdnia) Środa Śląska   .........................................................    71/ 317-21-24

30.PBiUDiM  Piotronowice   ...................................................................    71/ 389-26-85

31.P.R.D.M Wrocław      ................................................    71/ 35-83-186, 71/ 35-83-176

Podpisane przez:

Krzysztof Szałankiewicz– Starosta Powiatu Średzkiego