SPECYFIKACJA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Przedmiot inwestycji:	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

Adres inwestycji:		Środa Śląska

ul. Wrocławska 2

dz. nr

Inwestor: 	         			Powiat Średzki w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2

55-300 Środa Śląska

Opracował : 	        		Bogusław Nowak

Spis zawartości :

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA 	3

II. WYMAGANIA OGÓLNE 	3

III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI 	4

IV. SPRZĘT.	5

V. TRANSPORT.	5

VI. ODBIÓR ROBÓT	6

VII. ROZLICZENIE ROBÓT	6

# WSTĘP I ZAŁOŻENIA

### Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy wymianie stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej

### Zakres stosowania SN

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy i realizacji zadania.

### Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres obejmuje wymianie stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej

### Zakres robót do wykonania

Do wykonania przewidziano wykonanie następujących prac :

Stolarka drewniana

- wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna drewniane zespolone waz z obrobieniem na czysto i jednokrotnym pomalowaniem emulsją  ościeży zewnętrznych i wewnętrznych

- wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych lub kamiennych na nowe PCV HD białe

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentuje Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w przedmiarze i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

- Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB.

- Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.

- Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu

- odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów zaświadczenia.

- Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dziennik budowy

- dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych

- specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót

- Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

- Podstawą płatności:

- dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót

- kwoty ryczałtowe robót będą obejmować

robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi

wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania,

ubytków i transportu

wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi

koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

podatki podane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Uwaga: Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

- Wykonawca zagospodaruje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na swój koszt.

# WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI

## WARUNKI  TECHNICZNE  MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI

Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega m.in. na ocenie jakości dostarczonej stolarki budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakości materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł i elementów ruchowych oraz funkcjonowania okuć. W normach przedmiotowych podano dopuszczalne odchyłki wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchowych).

### Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki budowlanej

Stolarka budowlana drewniana wykonana z drewna klejonego minimum 3 warstwy. Bez słupków pionowych, szprosy zewnętrzne, zdobione ślemiona według wzoru starych okien.Współczynnik przenikania ciepła okna U<1,5 Okucia budowlane powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB. Górne skrzydło okien w sali konferencyjnej OK ma się otwierać z góry na dół i być wyposażone w zabezpieczenia przeciwdziałające jego samoczynnemu otwarciu się na oścież („spadnięciu”) z możliwością ich wypięcia z drabiny w celu otwarcia do umycia. Natomiast jedno dolne skrzydło ma być rozwierno-uchylne.

Parapety PCV HD w kolorze białym.

### Zasady wykonania i odbioru stolarki budowlanej

Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych murowanych i otynkowanych–po+10mm na szerokości i wysokości. Dopuszczalna różnica długości przekątnych–10mm. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od wysokości i szerokości okna od 4–10 punktów zamocowania) zgodnie z normą. Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki okiennej ( na podkładach lub listwach) odebrać ościeże (przygotowane do odbioru, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach). W ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą pianki montażowej poliuretanowej . Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max 2mm na 1m. wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Sprawdzić uszczelnienie zamykanego okna pod względem termicznym – między ościeżnicą a ościeżem powinien być materiał dobrze ubity i dopuszczalny normą lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetów  wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu wykuć w pionowych powierzchniach ościeżnicy bruzdy dostosowane do grubości parapetu (min. 30mm). Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe w rozstawie 1m. następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Parapet wpuścić na stałe we wrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem uszczelnić białym silikonem do tego przeznaczonym. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. Ościeża zewnętrzne oczyścić ze starej powłoki malarskiej i odparzonych fragmentów tynku następnie uzupełnić poprzez wykonanie przecierki. Do przecierki stosować zaprawy cementowe lub klejowe bez dodatku gipsu dopuszczone do wykonywania elewacji zewnętrznych. Po wyschnięciu należy zabezpieczyć (zagruntować)  poprzez jednokrotne malowanie farbą emulsyjną białą zewnętrzną (elewacyjną). W ościeżach wewnętrznych należy uzupełnić przestrzeń powstała z różnicy grubości starych i nowych ram okien i uzupełnić ewentualne ubytki ościeży powstałe w trakcie montażu okien. Do obrobienia ościeży wewnętrznych zastosować typowe mieszanki cementowo-wapienne lub tynkarskie mieszanki gipsowe dopuszczone do wykonania tynków wewnętrznych. Po wyschnięciu całość ościeży zabezpieczyć (zagruntować) poprzez jednokrotne pomalowanie emulsją biała wewnętrzną do malowania tynków wewnętrznych.

Normy:

PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

# SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

# TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiały wymienione powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

# ODBIÓR ROBÓT

## 1. Odbiory częściowe

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonać odbioru w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych robót.

Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbiorem częściowym powinny byś objęte te części, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikowe.

Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

Z dokonanego odbioru robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia.

## Odbiór końcowy

Ogólny odbiór końcowy robót powinien być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Inwestora.

Obiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru.

Podczas odbioru końcowego komisja stwierdza zgodność wykonanych robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy i technicznej i umową.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego zakresu robót, a w szczególności umowy wraz z późniejszymi załącznikami, dziennika budowy,  oświadczeń o wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy oraz ogólnie przyjętymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz przez pozostałe osoby wskazane w protokole. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymieniać wszystkie ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia.

Przekazanie obiektu do użytkowania nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie rękojmi.

# ROZLICZENIE ROBÓT

## 1. Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady rozliczania wykonanych robót określone będą w umowie o wykonanie robót.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane

będą na podstawie oddzielnej umowy określającej ilości wykonanych robót i ceny ryczałtowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji  projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- Robociznę bezpośrednia wraz z narzutami

- Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- Wartości pracy sprzętu wraz z narzutami

- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT.