Strona tytułowa

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego

Adres inwestycji: Środa Śląska

ul. Wrocławska 2

dz. nr 1/7, AM 19

Inwestor: Powiat Średzki

w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2

55-300 Środa Śląska

I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

I. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI BIOZ

Niniejszy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie :

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126)

2. art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2003 r. Nr 207 poz. 2016)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych

obiektów

Do realizacji przewidziano wykonanie następujących robót budowlanych :

-Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem styropianem na istniejącej warstwie papy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji

odgromowej poziomej, otynkowanie i przecierka kominów

Uwaga :

Opisany powyżej zakres robót i ich charakter kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

Nie występują.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Nie występują.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

W trakcie realizacji zagrożenie stwarzać będzie wykonywanie następujących rodzajów robót :

a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem styropianem na istniejącej warstwie papy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji

odgromowej poziomej, otynkowanie i przecierka kominów

Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien być poinstruowany przez pracodawcę w

następującym zakresie :

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających

przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby;

II. OPIS DO PLANOWANYCH ROBÓT

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2,

dz. nr 1/7, AM 19.

Zakres prac :

-Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem styropianem na istniejącej warstwie papy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji

odgromowej poziomej, otynkowanie i przecierka kominów

2. Dane ogólne

2.1. Obiekt

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy.

2.2. Adres inwestycji

Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, dz. nr 1/7.

2.3. Inwestor

Powiat Średzki w Środzie Śląskiej

2.4. Adres inwestora

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Nieruchomość znajduje się w centrum miasta w ul. Wrocławskiej 2 w bezpośrednim sąsiedztwie rynku.

Na terenie działki znajduje się budynek Starostwa Powiatowego, który jest przedmiotem opracowania. Budynek znajduje się w odległości 5 m od jezdni ulicy Korwina (strona zachodnia), w odległości 1,5 m przebiega ciąg komunikacyjny przy parkingu wewnętrznym (strona wschodnia) od strony południowej złączony z niższym budynkiem przy ul. Korwina 2 , od strony północnej połączony z głównym budynkiem Starostwa.

4. Projektowane zagospodarowanie działki

Projekt przewiduje wykonanie elementów, które nie będą powodować zmiany zagospodarowania działki.

5. Strefa ochrony konserwatorskiej.

Teren leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Obszar górniczy

Teren nie znajduje się na obszarze górniczym.

7. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Na obszarze nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrębnymi.

8. Przyłącza do projektowanego obiektu.

Nie przewiduje się wymiany ani przebudowy istniejących przyłączy.

9. Ogrodzenie

Teren otwarty – nie przewiduje się wykonania ogrodzenia.

10. Zieleń

Istniejąca

III. OCENA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU

1. Opis stanu istniejącego

Budynek pięciokondygnacyjny (piwnica, parter i I, II i III piętro). Wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły na przełomie XIX i XX w. Ściany z elementów ceramicznych drobnowymiarowych. Dach płaski pokryty papą.

Budynek użytkowany jako biurowy.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiększenia obciążeń elementów konstrukcji budynku.

2. Ściany konstrukcyjne

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Spękania i ubytki tynków zewnętrznych elewacji

3. Fundamenty

Nie dokonywano odkrywek. Brak widocznych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku pozwala stwierdzić, że fundamenty pracują prawidłowo.

4. Dach konstrukcja

Płaski pełne deskowanie pokryte papą.

Podczas oględzin budynku nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Ogólny stan techniczny konstrukcji określono jako dobry.

5. Dach pokrycie

Pokrycie z papy. Widoczne ubytki i nieszczelności. Ogólny stan techniczny pokrycia określono jako zły.

IV. OPIS PLANOWANYCH ROBÓT.

1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku

Opracowanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Budynek biurowy, nie zmieni przeznaczenia.

2. Zestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia dachu z papy...............................................644m2+17,85m2= 661,85 m2

3. Projektowane rozwiązania

3.1. Projektowana forma i funkcja obiektu

W wyniku wykonania projektowanego zakresu prac, forma architektonicznie i

funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.

3.2. Pokrycie dachu

Nad budynkiem  przewiduje się wykonanie nowej warstwy 1 warstwa papy termozgrzewalnej na styropianie leminowanym papą (lub dopuszcza się wykonanie 2 warstw papy termozgrzewalnej na styropianie) na naprawionej (połatanej istniejącej powierzchni z papy).

3.3. Obróbki dachowe

Wszystkie rynny i rury spustowe wykonać nowe z blachy cynk-tytan.

Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów i ogniomórków, zamknięcie obróbek z papy, orynnowanie.

4. Sposób budowy a interes osób trzecich

Projektowany zakres robót nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.

5. Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej

do kierowania danym zakresem robót. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty

Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

Podczas wykonywania prac budowlanych mogą zaistnieć okoliczności, których nie

przewidziano w projekcie, w takim wypadku należy wszystkie wątpliwości wyjaśnić z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora.