Strona tytułowa

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji: Wymiana pokrycia dachu na budynku Powiatowego Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej

Adres inwestycji: Środa Śląska

ul. Św. Andrzeja 4

dz. nr 80 AM 16

Inwestor: Powiat Średzki

w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2

55-300 Środa Śląska

I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

I. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI BIOZ

Niniejszy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie :

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126)

2. art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2003 r. Nr 207 poz. 2016)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych

obiektów

Do realizacji przewidziano wykonanie następujących robót budowlanych :

-Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji

odgromowej,

Uwaga :

Opisany powyżej zakres robót i ich charakter kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

Nie występują.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Nie występują.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

W trakcie realizacji zagrożenie stwarzać będzie wykonywanie następujących rodzajów robót :

a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

-Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji

odgromowej,

Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien być poinstruowany przez pracodawcę w

następującym zakresie :

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających

przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby;

II. OPIS DO PLANOWANYCH ROBÓT

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Wymiana pokrycia dachu na budynku Powiatowego Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2  w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2, dz. 80

nr  80 , AM  16.

Zakres prac :

-Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji

odgromowej,

2. Dane ogólne

2.1. Obiekt

Powiatowego Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2.

2.2. Adres inwestycji

Środa Śląska, ul. Św. Andrzeja 4, dz. nr   80.

2.3. Inwestor

Powiat Średzki w Środzie Śląskiej

2.4. Adres inwestora

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Nieruchomość znajduje się w centrum miasta w ul. Św. Andrzeja 4 w sąsiedztwie rynku.

Na terenie działki znajduje się budynek Powiatowego Urzędu Pracy, który jest przedmiotem opracowania. Budynek znajduje się w odległości 3 m od jezdni  ulicy Św. Andrzeja (elewacja wschodnia -będzie wymagane zajęcie pasa drogowego), bezpośrednio przy budynku zlokalizowana droga wewnętrzna i podwórko utwardzone (elewacja południowa i zachodnia oraz zaplecze odgrodzone – należące do posesji (elewacja północna).

4. Projektowane zagospodarowanie działki

Projekt przewiduje wykonanie elementów, które nie będą powodować zmiany zagospodarowania działki.

5. Strefa ochrony konserwatorskiej.

Teren leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Obszar górniczy

Teren nie znajduje się na obszarze górniczym.

7. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Na obszarze nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrębnymi.

8. Przyłącza do projektowanego obiektu.

Nie przewiduje się wymiany ani przebudowy istniejących przyłączy.

9. Ogrodzenie

Od strony wschodniej przylega do ulicy, pozostałe strony – teren ogrodzony, zamknięty  – nie przewiduje się robót  ogrodzeniowych.

10. Zieleń

Istniejąca

III. OCENA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU

1. Opis stanu istniejącego

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter i I piętro i poddasze użytkowe). Wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły na przełomie XIX i XX w. Ściany z elementów ceramicznych drobnowymiarowych. Dach złożony z trzech dachów dwuspadowych wchodzących w siebie pod kątem prostym  (połączenia koszowe) pokryty dachówką karpiówką w koronkę.

Budynek użytkowany jako szkoła.

Projektowana Wymiana pokrycia nie powoduje zwiększenia obciążeń elementów konstrukcji budynku.

3. Dach konstrukcja

Więźba dachowa dwuspadowa.

Podczas oględzin budynku nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych więźby. Ogólny stan techniczny więźby określono jako dobry.

4. Dach pokrycie

Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki. Widoczne ubytki i nieszczelności i złuszczenia. Ogólny stan techniczny pokrycia określono jako zły.

IV. OPIS PLANOWANYCH ROBÓT.

1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku

Opracowanie obejmuje wymianę pokrycia dachu na budynku Powiatowego Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej.

Budynek szkolny, nie zmieni przeznaczenia.

2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dachu ceramicznego.................................................540,0m2

3. Projektowane rozwiązania

3.1. Projektowana forma i funkcja obiektu

W wyniku wykonania projektowanego zakresu prac, forma architektonicznie i

funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.

3.2. Pokrycie dachu

Nad budynkiem  przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia dachowego

na dachówkę karpiówkę w kolorze ceglastym matowym.

3.3. Obróbki dachowe

Wszystkie rynny i rury spustowe wykonać nowe z blachy tytan-cynk.

Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów, i okien, orynnowanie, połączenia koszowe, połączenia dachówka-ogniomurek, opierzenia ogniomurków.

4. Sposób budowy a interes osób trzecich

Projektowany zakres robót nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.

5. Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej

do kierowania danym zakresem robót. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP.

Materiały użyte do budowy domu powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty

Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

Podczas wykonywania prac budowlanych mogą zaistnieć okoliczności, których nie

przewidziano w projekcie, w takim wypadku należy wszystkie wątpliwości wyjaśnić z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora.