OPIS TECHNICZNY

Modernizacja drogi powiatowej 2064D w miejscowości Szczepanów

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	1

- PODSTAWA OPRACOWNIA

  - aktualna mapy ewidencyjne w skali 1:5000,

  - wizja lokalna w terenie,

  - ustalenia ustne i pisemne ze zleceniodawcą,

  - uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

  - wytyczne inwestora,

  - aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic,

  - katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,

  - polskie normy branżowe,

  - rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

  - ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymieniona w tytule droga powiatowa nr 2064D, oraz fragment 100m drogi nr 2065D od włączenia do drogi nr 2064D) na odcinku planowanym do przebudowy, zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego i przebiega przez miejscowość Szczepanów (województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Środa Śląska).

Obecny ciąg komunikacyjny spełnia następujące funkcje:

- ruch pojazdów w komunikacji lokalnej i międzymiastowej,

- umożliwia do sąsiednich gmin

- dojazd mieszkańców do domów jednorodzinnych,

- dojazd do pól i użytków rolnych,

- ciąg pieszy.

Zabudowa na przedmiotowym odcinku to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto w rejonie terenu objętego opracowaniem znajdują się obiekty, 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz pola uprawne.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się:

- wykonanie nakładki z (warstwy ścieralnej asfaltowej)  gr. 5 cm oraz na poszerzeniach (uzupełnienie pomiędzy istniejącą nawierzchnią a krawężnikiem) w pełnej technologii tj. warstwa odsączająca piaskowa 10 cm, warstwa konstrukcyjna tłuczniowa dolna 18 cm oraz górna 8 cm, warstwa wiążąca asfaltowa 4 cm, warstwa ścieralna 5 cm

- pobocza utwardzone na terenie niezabudowanym,

- przebudowę zatok autobusowych – dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni,

- zjazdy indywidualne,

- regulację urządzeń obcych

-regulacja/uzupełnienie krawężników betonowych i nawierzchni na wjazdach w celu dostosowania do nowej nawierzchni

OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi powiatowej nr 2064D na odcinku od przejazdu kolejowego (od końca nowej nawierzchni na przejeździe) do rozwidlenia drogi na Brodno i Słup oraz 100 m drogi powiatowej nr 2065D od drogi 2064D w kierunku Lipnicy

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię:

- asfaltową.

Nawierzchnia drogi powiatowej jest w stanie dostatecznym – widoczne są liczne  nierówności, w wielu miejscach nawierzchnia była lokalnie naprawiana. Na terenie miejscowości odcinkami występują chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej w stanie dobrym i bardzo dobrym. Występują liczne drogi boczne oraz zjazdy na pola w terenie niezabudowanym. Na terenie miejscowości istnieją  dwa przystanki autobusowe z zatokami autobusowymi.

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej występuje odcinkami, sieć w dobrym stanie technicznym, wpusty uliczne będą wymagały regulacji wysokościowej (podniesieniu). Istniejący  przepust w początkowym odcinku modernizowanej drogi wymaga wymiany.

Występująca infrastruktura to sieć: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje modernizację drogi powiatowej     nr 2064D i 100m odcinka drogi 2065D – nakładka asfaltowa grubości 5 cm. Geometria podłużna i poprzeczna nie ulegnie zmianie. Modernizowana droga będzie posiadać jezdnię o szerokości 6,0m ograniczoną krawężnikami kamiennymi (krawężniki miejscami regulowane wysokościowo) na terenie zabudowy, a na terenach niezabudowanych zostaną wykonane pobocza utwardzone o szerokości 1,0m.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DROGA POWIATOWA NR 2064D i 2065D

    - Droga powiatowa nr 2064D - klasy L, droga powiatowa nr 2065D – klasy D

    - Układ jezdny: 2 pasy + pobocza lub chodniki,

    - Szerokość pasa ruchu: 3,00m,

    - Szerokość pobocza: min. 0,50m,

    - Prędkość projektowa: w terenie zabudowy – 60km/h, w terenie niezabudowanym – 90km/h. Wprowadza się lokalne ograniczenia prędkości ze względu na łuki lub wystąpienie innych czynników geometrycznych (pochylenia, spadki itd.)

    - Informacje dodatkowe: zachować istniejące spadki (chyba, że Inwestor zdecyduje inaczej) oprócz:

    - włączeń (początek i koniec opracowania) do istniejących dróg/innych etapów – gdzie niweletę i spadki należy dostosować do niwelety wcześniej wyremontowanych odcinków.

Materiały i kolorystyka:

Droga – nawierzchnia asfaltowa MMA,

Pobocza – tłuczeń  grubości 5cm,

Parametry geometryczne projektowanych rozwiązań:

– długość etapu:	2150,00m

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI

- Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2064D i drogi powiatowej nr 2065D, a wszystkie działki w tym pasie są własnością Powiatu Średzkiego.

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.

OCHRONA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Nie dotyczy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INWESTYCJI

Planowana inwestycja spowoduje radykalną poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poruszających się po przewidzianej do przebudowy drodze powiatowej. Nowa nawierzchnia zwiększy komfort podróży oraz obniży zarazem poziom hałasu w terenie zabudowanym (w związku z likwidacją nierówności).

Na terenach niezabudowanych wykonane zostanie odtworzenie/regeneracja rowów przydrożnych, co zapewni lepsze niż dotychczas odprowadzenie wody z powierzchni jezdni.

Podsumowanie korzyści płynących z inwestycji:

- Bezpieczeństwo:

- poprawa stanu  dróg, zlikwidowanie nierówności,

- poprawa bezpieczeństwa kierujących pojazdami,

- PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE (OBIEKTY USŁUGOWE,  PRODUKCYJNE I TECHNICZNE)

Nie dotyczy.

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Konstrukcja drogi

Nawierzchnia drogi przewidzianej do przebudowy wykonana zostanie z MMA.

Wykonana zostanie nowa warstwa ścieralna o grubości 5cm.

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Instalacje:

Przed przystąpieniem do prac na infrastrukturze obcej (eNN, TP itd.) należy zgłosić ten fakt do odpowiednich gestorów sieci i przestrzegać wszelkich wytycznych od nich otrzymanych.

Instalacja energetyczna:

Instalacja pozostaje bez zmian

Instalacja telekomunikacyjna:

Studzienki telekomunikacyjne zostaną poddane regulacji pionowej.

Instalacja gazowa:

Instalacja nie występuje.

Instalacja wodociągowa:

Instalacja pozostaje bez zmian.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

Elementy armatury zostaną poddane regulacji pionowej.

ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii

Nie dotyczy.

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych

Nie dotyczy.

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji

Nie dotyczy.

d) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Nie dotyczy.

WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

a) Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Na powierzchni modernizowanych dróg  gromadzić się będą jedynie wody deszczowe, które zostaną odprowadzone z obiektu za pomocą kanalizacji deszczowej i rowów otwartych.

Zapotrzebowanie na wodę nie występuje.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych

Do atmosfery przedostawać się będą jedynie spaliny wytwarzane przez pojazdy poruszające się po modernizowanych drogach. Ich ilość i jakość zależna będzie od modelu pojazdu, a w szczególności od jego wieku. Duży wpływ na emisję spalin będzie miał rodzaj paliwa używany do napędu pojazdów.

W obrębie modernizowanych dróg powiatowych emisja spalin zostanie wyeliminowana do minimum ponieważ nowe nawierzchnie dróg, brak wybojów spowodują mniejszy pobór mocy silników, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa.

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest droga sam z siebie nie będzie wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w wyniku eksploatacji drogi zostaną usunięte przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hałasu oraz wibracji

Ze względu na specyfikę obiektu emisja hałasu oraz wibracji będzie występować w stopniu minimalnym.

e) Emisja promieniowania

Nie dotyczy.

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody

Modernizowane  drogi nie wpłyną niekorzystnie na stan gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewni to zastosowanie szczelnych instalacji sanitarnych.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zastosowane szerokości jezdni oraz zapewnienie dojazdu do każdego obiektu budowlanego zapewnia swobodę działań jednostkom straży pożarnej w wypadku zagrożenia. Ponadto w ciągu projektowanych dróg i chodników  istnieją urządzenia hydrantowe.

ORGANIZACJA RUCHU

Docelowa organizacji ruchu zostanie bez zmian – należy odtworzyć istniejące przed wykonanie nakładki oznakowanie poziome – przejścia dla pieszych i piktogramy.

Warunki wykonania robót (zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne).

a)	prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej 
w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia 
i emisji spalin,

b)	prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne,

c)	tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić , w oddaleniu od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,

d)	powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,

e)	nadmiar  mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póz. 251, ze zm.),

f)	powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem prowadzenia prac,

g)	użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne bądź certyfikaty,

h)	prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej,

i) 	należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego

sprzętu mechanicznego,

j)	zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie 
z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z póź. zmianami), powinno  uwzględniać w pierwszej kolejności ich odzysk.

j) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póz. 150), część powstałych mas ziemnych zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy, natomiast pozostałą część mas ziemnych należy odwieźć na najbliższe wysypisko śmieci. W trakcie prac budowlanych powstające zwały gruntu należy składować w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób zorganizowany do kanalizacji deszczowej,

l)	teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

Środa Śląska, lipiec 2013 r.					               					 	               		Sporządził:

mgr inż. Bogusław Nowak