OPIS TECHNICZNY

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2066D w miejscowości Chomiąża gmina Malczyce”

km 0+000 – 0+750

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	1

- PODSTAWA OPRACOWNIA

  - wizja lokalna w terenie,

  - uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

  - wytyczne inwestora,

  - aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic,

  - katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,

  - polskie normy branżowe,

  - rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

  - ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymieniony w tytule chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2066D, na odcinku planowanym do przebudowy, zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego i przebiega przez miejscowość Chomiąża (województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Malczyce).

W chwili obecnej chodnik posiada nawierzchnię ziemną, po której jest utrudnione poruszanie się , w związku z czym mieszkańcy piesi korzystają z jedni.

Zabudowa na przedmiotowym odcinku to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto w rejonie terenu objętego opracowaniem znajdują się obiekty, 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza i obiekt sakralny.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się:

- regulację i uzupełnienie krawężników kamiennych i betonowych

- wykonanie nawierzchni chodnika  kostki betonowej brukowej

- w sąsiedztwie muru kościelnego wykonanie nawierzchni z kostki granitowej łupanej gr. 8cm wraz z ograniczeniem od jezdni krawężnikiem granitowym z odzysku

- regulację urządzeń obcych – studnie rewizyjne, studnie telekomunikacyjne,

- wykonanie poszerzenia drogi do 5,5 m ma odcinku około 200 m,

- zjazdy indywidualne z kostki betonowej brukowej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – przejścia dla pieszych

- OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji jest  Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2066D w Chomiąży.

W chwili obecnej chodnik posiada nawierzchnię ziemną odgrodzoną od jezdni krawężnikiem kamiennym i betonowym, który w wielu miejscach zanika – prawdopodobnie brak lub schowany pod ziemią.

W ciągu chodnika występują media obce tj. hydrant naziemny, studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej, studnie telekomunikacyjne.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2066D w miejscowości Chomiąża. Przebudowany chodnik będzie posiadać nawierzchnię kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm  o szerokości od 1,0 m do 1,5 (1,7) m ograniczoną krawężnikami kamiennymi (uzyskanymi z rozbiórki istniejących ciągów pieszych) i uzupełnionymi krawężnikami betonowymi. W sąsiedztwie muru kościelnego chodnik będzie wykonany z kostki granitowej gr. 8 cm (kostka nowa dostarczona przez wykonawcę) i ograniczona krawężnikiem kamiennym pochodzącym z odzysku (rozebrany w ciągu przebudowywanego chodnika). Wjazdy do posesji w ciągu chodnika planuje się wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podbudowie tłuczniowej.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DROGA POWIATOWA NR 2066D

Km 0+000 – 0+750

Chodniki:

    - Prędkość projektowa: -,

    - Układ geometryczny:1x1,

    - Szerokość pasa: min 1,0m, max 1,5 (1,7m w przypadku gdy podmurówka ogrodzenia będzie stanowić opornik i niezasadnym będzie wprowadzenie dodatkowego obrzeża)

Materiały i kolorystyka:

Chodnik – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szary.

Zjazdy indywidualne w ciągu chodnika – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor:szary

Parametry geometryczne projektowanych rozwiązań:

– długość etapu:	750,00m

- DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI

- Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2066D, a wszystkie działki w tym pasie są własnością Powiatu Średzkiego.

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.

- OCHRONA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

- INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Nie dotyczy.

- KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INWESTYCJI

Planowana inwestycja spowoduje radykalną poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poruszających się po przebudowanym chodniku. Przebudowa  chodników (utwardzenie nawierzchni, a w szczególności wyniesienie i oddzielenie jej od jezdni za pomocą krawężników) zapewni mieszkańcom bezpieczny ciąg komunikacyjny. Planowane przejścia dla pieszych umożliwią również bezpieczne przemieszczanie się na druga stronę jezdni. Przy przejściu dla pieszych oraz na zjazdach indywidualnych zaproponowano obniżenie krawężników.

Podsumowanie korzyści płynących z inwestycji:

- Bezpieczeństwo:

- wydzielenie chodnika od jezdni,

- przebudowa ciągów pieszych,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych,

- PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE (OBIEKTY USŁUGOWE,  PRODUKCYJNE I TECHNICZNE)

Nie dotyczy.

- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia chodnika przewidzianego do przebudowy:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowej

Nawierzchnię na wjazdach z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej.

Chodnik od strony jezdni odgrodzony krawężnikiem kamiennym z odzysku, oraz uzupełnienia krawężnikiem betonowym nowym. Po rozebraniu krawężnika kamiennego należy ułożyć go w jednym ciągu, następnie dopiero dołożyć krawężnik betonowy. W sąsiedztwie muru przykościelnego bezwzględnie należy osadzić krawężnik kamienny. Rozmieszczenie krawężników oraz ich światło (wyniesienie) należy ustalić na roboczo z Inwestorem.

Zjazdy

Zjazdy powinny zostać dopasowane do istniejącej sytuacji, tzn. do szerokości zjazdów indywidualnych (bram wjazdowych) oraz wykonane w ciągu szerokości chodnika. Ze względu na zróżnicowanie poziomów poszczególnych nieruchomości, każdy zjazd należy rozpatrzyć i wykonać indywidualnie, odzwierciedlając, jeżeli to możliwe, stan istniejący.

- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE.

Instalacje:

Przed przystąpieniem do prac na infrastrukturze obcej (eNN, TP itd.) należy zgłosić ten fakt do odpowiednich gestorów sieci i przestrzegać wszelkich wytycznych od nich otrzymanych.

Instalacja energetyczna:

Instalacja pozostaje bez zmian

Instalacja telekomunikacyjna:

Instalacja pozostaje bez zmian . Ewentualne  studzienki telekomunikacyjne zostaną poddane regulacji pionowej.

Instalacja gazowa:

Instalacja nie występuje.

Instalacja wodociągowa:

Instalacja pozostaje bez zmian. Jedynie elementy armatury (niezinwentaryzowane) zostaną poddane regulacji pionowej, wymieniony zostanie hydrant nadziemny.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja pozostaje bez zmian. Elementy armatury (pokrywy studni rewizyjnych) zostaną poddane regulacji pionowej.

- ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii

Nie dotyczy.

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych

Nie dotyczy.

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji

Nie dotyczy.

d) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Nie dotyczy.

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

a) Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Na powierzchni  chodników gromadzić się będą jedynie wody deszczowe, które zostaną odprowadzone z obiektu za powierzchniowo do jezdni (pkt.14).

Zapotrzebowanie na wodę nie występuje.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych

Nie dotyczy

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest droga sam z siebie nie będzie wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w wyniku eksploatacji drogi zostaną usunięte przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hałasu oraz wibracji

Ze względu na specyfikę obiektu emisja hałasu oraz wibracji będzie występować w stopniu minimalnym.

e) Emisja promieniowania

Nie dotyczy.

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody

Przebudowywane chodniki nie wpłyną niekorzystnie na stan gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zastosowane szerokości jezdni oraz zapewnienie dojazdu do każdego obiektu budowlanego zapewnia swobodę działań jednostkom straży pożarnej w wypadku zagrożenia. Ponadto w ciągu projektowanych chodników  istnieją urządzenia hydrantowe.

- ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie przejść dla pieszych – lokalizacja – zgodnie z dokumentacją techniczną.

- WYPIS Z WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE JEZDNI ORAZ CHODNIKÓW

(W  tabelach wartości pogrubione oznaczają dane właściwe dla niniejszej inwestycji, wszelkie sprawy nierozstrzygnięte w poniższym punkcie należy rozpatrywać zgodnie z Dz. U. Nr.43 poz. 430, innymi właściwymi ustawami i normatywami oraz SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna-będącą integralna częścią tego projektu)).

Cechy geometryczne zjazdów

Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów określa tabela:

|  | Dopuszczalne odchylenia |
| --- | --- |
| Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu | Nawierzchnia ulepszona | Nawierzchnia nieulepszona |
| Szerokość, cm |  5 | +10 i -5 |
| Równość podłużna, mm | 9 | 12 |
| Równość poprzeczna, mm | 9 | 12 |
| Pochylenie poprzeczne, % |  0,5 |  1,0 |
| Odchylenie osi zjazdu w planie, cm |  5 |  10 |
| Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm |  0,5 |  2,0 |
| *) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw |

- Warunki wykonania robót (zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne).

a)	prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej 
w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia 
i emisji spalin,

b)	prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne,

c)	tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić , w oddaleniu od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,

d)	powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,

e)	nadmiar  mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póz. 251, ze zm.),

f)	powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem prowadzenia prac,

g)	użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne bądź certyfikaty,

h)	prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej,

i) 	należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego

sprzętu mechanicznego,

j)	zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie 
z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z póź. zmianami), powinno  uwzględniać w pierwszej kolejności ich odzysk.

j) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póz. 150), część powstałych mas ziemnych zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy, natomiast pozostałą część mas ziemnych należy odwieźć na najbliższe wysypisko śmieci. W trakcie prac budowlanych powstające zwały gruntu należy składować w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób zorganizowany do kanalizacji deszczowej,

l)	teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

Środa Śląska czerwiec 2013r,					               					 	               		Sporządził:

mgr inż. Bogusław Nowak