OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

„PRZEBUDOWA DRÓG NR 2020D NA ODCINKU CESARZOWICE – MICHAŁÓW – UJAZD GÓRNY DO SKRZYŻOWANIA 
Z DROGĄ 2087D ORAZ NR 2087D NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA DO UDANINA”

-ETAP II

Droga powiatowa nr 2020D na odcinku od granicy administracyjnej gminy Środa Śląska do Ujazdu Górnego

km 3+575 – 6+422

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	1

- PODSTAWA OPRACOWNIA

  - zlecenie Inwestora,

  - aktualne mapy w skali 1:1000,1:500 oraz mapy zasadnicze w skali 1:1000 a także szkice 
i pomiary dokonane w terenie przez uprawnionych geodetów,

  - aktualna mapy ewidencyjne w skali 1:5000,

  - wizja lokalna w terenie,

  - ustalenia ustne i pisemne ze zleceniodawcą,

  - uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

  - wytyczne inwestora,

  - aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic,

  - katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,

  - polskie normy branżowe,

  - rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

  - rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000 r.
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie
 i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej  Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r.),

  - ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymieniona w tytule droga powiatowa nr 2020D, na odcinku planowanym do przebudowy, zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego i przebiega przez miejscowości Ujazd Górny (województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Udanin).

Obecny ciąg komunikacyjny spełnia następujące funkcje:

- ruch pojazdów w komunikacji lokalnej i międzymiastowej,

- umożliwia dojazd/zjazd z autostrady A4 poprzez zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2020D węzeł Autostradowy „Udanin”.

- dojazd mieszkańców do domów jednorodzinnych,

- dojazd do pól i użytków rolnych,

- ciąg pieszy.

Zabudowa na przedmiotowym odcinku to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto w rejonie terenu objętego opracowaniem znajdują się obiekty, 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz pola uprawne. Znaczna część terenów wokół drogi to tereny rolnicze.

Inwestycję podzielono na 4 etapy:

- ETAP I – od miejscowości Cesarzowice, przez miejscowość Michałów – do granicy administracyjnej gminy Środa Śląska z gminą Udanin,

- ETAP II – od granicy gminy Środa Śląska do mostu w Ujeździe Górnym,

- ETAP III – od mostu w Ujeździe Górnym do skrzyżowania z drogą 2087D,

- ETAP IV – od skrzyżowania z drogą 2020D do miejscowości Udanin.

W ramach zagospodarowania terenu Etapu II projektuje się:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2020D,

- pobocza utwardzone na terenie niezabudowanym,

- przebudowę lub uzupełnienie chodnika w miejscowości Ujazd Górny,

- zjazdy indywidualne,

- wymianę/odtworzenie wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych oraz odtworzenie/regenerację rowów pomiędzy miejscowościami.

- OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od granicy gminy Środa Śląska do Ujazdu Górnego.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię:

- asfaltową.

Nawierzchnia drogi powiatowej jest w stanie niedostatecznym – widoczne są liczne pęknięcia zarówno poprzeczne jak i podłużne, nierówności, w wielu miejscach nawierzchnia była lokalnie naprawiana, widać prześwitującą podbudowę z kostki kamiennej. Na terenie miejscowości odcinkami występują chodniki z płyt betonowych, na ogół jednak chodników brak i ruch pieszych odbywa się poboczami drogi. Występują liczne drogi boczne oraz zjazdy na pola w terenie niezabudowanym. Na terenie miejscowości zlokalizowanych zostało kilka przystanków autobusowych.

Można zauważyć liczne drzewa znajdujące się przy skrajni drogowej (szczególnie w Ujeździe Górnym). Istniejące przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowane są na jezdni, brak zatok postojowych dla autobusów. Brak oznakowania poziomego.

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej występuje odcinkami, widać braki w sieci kanalizacyjnej na terenie zabudowanym, sieć w różnym stanie technicznym, ogólnie do przebudowy. Istniejące przepusty wymagają remontu.

Występująca infrastruktura to sieć: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ETAP II – od 3+575 do 6+422

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę drogi powiatowej     nr 2020D. Przebudowana droga będzie posiadać jezdnię o szerokości 6,0m ograniczoną krawężnikami betonowymi na terenie zabudowy, a na terenach niezabudowanych zostaną wykonane pobocza utwardzone o szerokości 1,0m. Pomiędzy miejscowościami występować będą również liczne zjazdy indywidualne na pola oraz włączenia dróg bocznych (przyjmuje się remont wszystkich istniejących zjazdów – inwestor nie przewiduje budowy nowych zjazdów). Przed przystąpieniem do prac wykonawca zinwentaryzuje wszystkie zjazdy, a wszelkie niezgodności zgłosi Inwestorowi.

W Ujeździe Górnym projektuje się przebudowę i uzupełnienie chodnika w zależności od jego występowania. Chodnik w zależności od możliwości terenowych będzie miał szerokość w granicach 1,25-2,00m. Projektuje się również chodnik wzdłuż drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania w km 5+970 do szkoły. Wykonana zostanie również przebudowa powyższego skrzyżowania z niewielką korektą jego geometrii. Na skrzyżowaniu zainstalowane zostanie lustro drogowe w celu polepszenia widoczności (obok znaków E-4 Jawor, Gościsław) W km 6+430 zlokalizowany jest most, który jest przewidziany do przebudowy (w zakresie objętym odrębną dokumentacją). Przebudowa wjazdów oraz włączeń dróg bocznych obejmie obszar jedynie w zakresie pasa działki drogowej. Dodatkowo przewiduje się przebudowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej jedynie w zakresie wpustów i studni.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DROGA POWIATOWA NR 2020D

Km 3+575 – 6+422

    - Droga powiatowa nr 2020D - klasy Z,

    - Układ jezdny: 2 pasy + pobocza,

    - Szerokość pasa ruchu: 3,00m,

    - Szerokość pobocza: min. 1,00m,

    - Prędkość projektowa: w terenie zabudowy – 60km/h, w terenie niezabudowanym – 90km/h.

    - Informacje dodatkowe: zachować istniejące spadki (chyba, że Inwestor zdecyduje inaczej) oprócz:

    - włączeń (początek i koniec opracowania) do istniejących dróg/innych etapów – gdzie niweletę i spadki należy dostosować do niwelety wcześniej wyremontowanych odcinków.

Chodniki:

    - Prędkość projektowa: -,

    - Układ geometryczny:1x1,

    - Szerokość pasa: min 1,25m, max 2,00m.

Materiały i kolorystyka:

Droga – nawierzchnia asfaltowa MMA,

Pobocza – frezowina asfaltowa grubości 10cm,

Zjazdy indywidualne – tłuczeń grubości 15cm,

Chodnik – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: szary.

Zjazdy indywidualne w ciągu chodnika – kostka betonowa prostokątna o gr. 8cm, kolor: grafit.

Parametry geometryczne projektowanych rozwiązań:

– długość etapu:	2847,00m

- DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI

- Inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020D, a wszystkie działki w tym pasie są własnością Powiatu Średzkiego.

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.

- OCHRONA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

- INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Nie dotyczy.

- KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INWESTYCJI

Planowana inwestycja spowoduje radykalną poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poruszających się po przewidzianej do przebudowy drodze powiatowej. Nowa nawierzchnia zwiększy komfort podróży oraz obniży zarazem poziom hałasu w terenie zabudowanym (w związku z likwidacją nierówności i przełomów). Dodatkowo budowa chodników (utwardzenie nawierzchni, a w szczególności wyniesienie i oddzielenie jej od jezdni za pomocą krawężników) zapewni mieszkańcom bezpieczny ciąg komunikacyjny. Planowane przejścia dla pieszych umożliwią również bezpieczne przemieszczanie się na druga stronę jezdni. Przy przejściu dla pieszych oraz na zjazdach indywidualnych zaproponowano obniżenie krawężników.

Dodatkowo na obszarach zabudowanych projektuje wymianę systemu kanalizacji deszczowej, do odwodnienia jezdni i chodnika (wymiana istniejących oraz odtworzenie zasypanych, znajdujących się pod nawierzchnią drogową, zniszczonych z upływem czasu wpustów i studni) .

Na terenach niezabudowanych wykonane zostanie odtworzenie/regeneracja rowów przydrożnych, co zapewni lepsze niż dotychczas odprowadzenie wody z powierzchni jezdni.

Planowany system kanalizacji deszczowej zagwarantuje skuteczne odprowadzenie wód opadowych z całej powierzchni drogi i chodnika, a szczelny system sieci zapobiegać będzie przedostawaniu się wód opadowych do gruntu.

Podsumowanie korzyści płynących z inwestycji:

- Bezpieczeństwo:

- poprawa stanu zniszczonych dróg, zlikwidowanie załomów nierówności,

- wydzielenie jezdni od chodnika,

- przebudowa ciągów pieszych,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych,

- Osoby niepełnosprawne i z ograniczoną zdolnością ruchową

- wprowadzenie specjalnych płytek z fakturą przed przejściami dla pieszych umożliwiające osobą niewidomym zorientowanie się iż zbliżają się do miejsc niebezpiecznego (przejście dla pieszych, włączeń chodnika w ciąg pieszo jezdny).

- obniżenie istniejących krawężników w miejscach krzyżowania się ulic i ciągów pieszych.

- Estetyka

- nawierzchnia jezdni, chodników i ciągów pieszo - jezdnych odpowiednio oznakowana graficznie oraz kolorem i fakturą kostki.

- UWZGLĘDNIENIE POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przy projektowaniu dróg i chodników uwzględniono minimalne, wymagane szerokości ciągów pieszych. Ponadto nie zastosowano nigdzie spadków podłużnych przekraczających wartość ± 6,00%. Oprócz tego wysokości krawężników w obrębie przejść dla pieszych oraz przy wjazdach na posesję będzie równa max 1cm ponad powierzchnię nawierzchni jezdni.

- PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE (OBIEKTY USŁUGOWE,  PRODUKCYJNE I TECHNICZNE)

Nie dotyczy.

- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Geologia

Zgodnie z zaleceniami SIWZ zlecono wykonanie badań geotechnicznych. Dokumentacja geologiczna została wykonana przez firmę „GEOJUST” z Wrocławia. Dokumentacja geologiczna jest załączona do niniejszej dokumentacji i stanowi jej integralną część

Konstrukcja drogi

Nawierzchnia drogi przewidzianej do przebudowy wykonana zostanie z MMA.

Po wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni (grubości 4cm) zastosowana zostanie siatka wzmacniająca na bazie włókien szklanych o wytrzymałości 100x100kN, a następnie wykonana zostanie nowa warstwa ścieralna o grubości 6cm. Na terenie zabudowanym krawężniki wykonać zgodnie z PZT. Zjazdy na obszarze zabudowanym (gdzie chodnik nie występuje) zostaną wykonane również z MMA. W obrębie zjazdów i przejść dla pieszych zostaną obniżone krawężniki (jeśli występują). Zjazdy na obszarze niezabudowanym zostaną wykonane z tłucznia grubości 15cm (podbudowa w zjazdach z gruntu G1 lub nasypu budowlanego z korytowanej drogi).

Warstwy nawierzchni i podbudowy jezdni

| Rodzaj materiału | Warstwa | Grubość w cm |
| --- | --- | --- |
| MMA – warstwa ścieralna | Nawierzchnia | 6 |
| Siatka wzmacniająca na bazie włókien szklanych 100x100 kN | - | - |
| Razem |  | 6 |

Konstrukcja chodnika

Chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocą krawężników betonowych o wymiarach w przekroju 15×30cm. Wysokość krawężnika nad powierzchnią jezdni przyjęto równą 12cm. W obrębie wjazdów na posesje krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi 0-2cm a w obrębie przejść dla pieszych krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi nie więcej niż 1cm (w obu przypadkach zastosować krawężnik najazdowy). W niektórych miejscach należy wykonać krawężnik wtopiony w powierzchni jezdni (zgodnie z PZT) w postaci opornika 12x25x100. Zewnętrzne krawędzie chodnika zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi o wymiarach w przekroju 8×30cm. Zarówno krawężniki jak i obrzeża zostaną posadowione na ławach z betonu klasy C12/15 ułożonych na podsypce z piasku. Podana na PZT szerokość jest wartością minimalna dla chodnika – jeżeli pozwolą na to warunki terenowe chodnik powinien być dopasowany do wolnego pasa terenu (do granicy działki – ogrodzeń) – do szerokości 2,0m.

Zjazdy

Zjazdy powinny zostać dopasowane do istniejącej sytuacji, tzn. do szerokości zjazdów indywidualnych (bram wjazdowych) oraz wykonane do granicy działek pasa drogi powiatowej. Ze względu na zróżnicowanie poziomów poszczególnych nieruchomości, każdy zjazd należy rozpatrzyć i wykonać indywidualnie, odzwierciedlając, jeżeli to możliwe, stan istniejący. Zjazdy, których pochylenie doprowadzić może do spływu wody w kierunku posesji (ale nie pól), zakończone będą korytkiem liniowym, które będzie zbierało wodę 
i odprowadzało do kolektora kanalizacyjnego lub pobliskich rowów.

- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Kanalizacja deszczowa (przepusty pod drogą i zjazdami):

Nowoprojektowane rury (z polipropylenu,  polietylenu lub betonowe) należy układać na podsypce z piasku grubości co najmniej 10cm. Istniejący grunt nad projektowanymi  rurami po instalacji przewodów rurowych należy wymienić na piasek gruby lub pospółkę 
i zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia Is = 1,00.

Do zjazdów indywidualnych znajdujących się nad rowami zastosować rury  500 mm (podbudowa jak i obsypka oraz jej parametry przyjąć jak dla kanalizacji deszczowej). Przykrycie rury min 50cm (szczegóły technologiczne w SST). Ścianki czołowe przepustów żelbetowe grubości 25cm zbrojone siatkami #12mm. oczka 20 x 20cm, beton C25/30.
Wymiary dopasować do sytuacji wysokościowej (średnio przyjęto wysokość 1,5m długość 2m – 4,5m).

W drodze zinwentaryzowano 2 przepusty pod drogą w km 10+285 ( 800 mm) oraz 
w km 10+930 ( 1000 mm). Przepust  800 mm należy wymienić na nowy (z polipropylenu,  polietylenu lub betonu). Ścinaki czołowe jak w przepustach pod zjazdami tj. siatki #12, 
oczka 20 x 20 cm, grubość ścianki 25 cm, beton C25/30. Technologia wykonania przepustu jak dla kolektora (podsypki, obsypki i zagęszczenia – szczegółowe dane technologiczne w SST).

Instalacje:

Przed przystąpieniem do prac na infrastrukturze obcej (eNN, TP itd.) należy zgłosić ten fakt do odpowiednich gestorów sieci i przestrzegać wszelkich wytycznych od nich otrzymanych.

Instalacja energetyczna:

Instalacja pozostaje bez zmian

Instalacja telekomunikacyjna:

Instalacja pozostaje bez zmian

(zgodnie z danymi zawartymi na mapach Istniejące uzbrojenie telekomunikacyjne 
w miejscach narażonych na obciążenia związane z ruchem pojazdów zabezpieczone jest rurami. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przyłącze przechodzące pod nawierzchnią drogi w podbudowie drogi należy zgłosić to właściwemu gestorowi sieci (przyjęto wstępnie zabezpieczanie rurami z polietylenu typu A 75/110 PS linii kablowej pod zjazdami na posesje). Ewentualne studzienki telekomunikacyjne zostaną poddane regulacji pionowej.

Instalacja gazowa:

Instalacja nie występuje.

Instalacja wodociągowa:

Instalacja pozostaje bez zmian. Ewentualne elementy armatury (niezinwentaryzowane) zostaną poddane regulacji pionowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja pozostaje bez zmian. Ewentualne elementy armatury (niezinwentaryzowane) zostaną poddane regulacji pionowej.

- ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii

Nie dotyczy.

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych

Nie dotyczy.

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji

Nie dotyczy.

d) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Nie dotyczy.

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

a) Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Na powierzchni przebudowywanych dróg i chodników gromadzić się będą jedynie wody deszczowe, które zostaną odprowadzone z obiektu za pomocą kanalizacji deszczowej (pkt.14).

Zapotrzebowanie na wodę nie występuje.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych

Do atmosfery przedostawać się będą jedynie spaliny wytwarzane przez pojazdy poruszające się po przebudowywanych drogach. Ich ilość i jakość zależna będzie od modelu pojazdu, a w szczególności od jego wieku. Duży wpływ na emisję spalin będzie miał rodzaj paliwa używany do napędu pojazdów.

W obrębie przebudowywanych dróg powiatowych emisja spalin zostanie wyeliminowana do minimum ponieważ nowe nawierzchnie dróg, brak wybojów i załomów spowodują mniejszy pobór mocy silników, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa.

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest droga sam z siebie nie będzie wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w wyniku eksploatacji drogi zostaną usunięte przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hałasu oraz wibracji

Ze względu na specyfikę obiektu emisja hałasu oraz wibracji będzie występować w stopniu minimalnym.

e) Emisja promieniowania

Nie dotyczy.

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody

Przebudowywane drogi nie wpłyną niekorzystnie na stan gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewni to zastosowanie szczelnych instalacji sanitarnych.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zastosowane szerokości jezdni oraz zapewnienie dojazdu do każdego obiektu budowlanego zapewnia swobodę działań jednostkom straży pożarnej w wypadku zagrożenia. Ponadto w ciągu projektowanych dróg i chodników  istnieją urządzenia hydrantowe.

- ORGANIZACJA RUCHU

Docelowa organizacji ruchu zostanie opracowana jako odrębne opracowanie (obecnie pokazane znaki nie są oznakowaniem drogi w rozumieniu przepisów a jedynie informacją 
o planowanym kierunku ruchu pojazdów, pieszych lub rowerzystów).

- WYPIS Z WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE JEZDNI ORAZ CHODNIKÓW

(W  tabelach wartości pogrubione oznaczają dane właściwe dla niniejszej inwestycji, wszelkie sprawy nierozstrzygnięte w poniższym punkcie należy rozpatrywać zgodnie z Dz. U. Nr.43 poz. 430, innymi właściwymi ustawami i normatywami oraz SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna-będącą integralna częścią tego projektu)).

Rzędne wysokościowe

Przy wykonywaniu nowych i przebudowie dróg powinny być badane rzędne wysokościowe podłoża, podbudowy i powierzchni nawierzchni. Na drogach klasy A i S pomiar wykonuje się na siatce o rozmiarach 10m x 10m wraz ze sprawdzeniem rzędnych osi podłużnej jezdni i obu krawędzi. Na drogach o jezdni węższej niż 10m sprawdza się rzędne osi podłużnej i krawędzi. Na drogach klasy GP i drogach niższych klas sprawdza się rzędne osi podłużnej jezdni i krawędzi co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. Wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowych określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Dopuszczalne odchylenie |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Podłoże | -2 cm, +0 cm |
| Podbudowa zasadnicza | -1 cm, +0 cm |
| Warstwa ścieralna | ± 1 cm |

Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych danej warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń.

Cechy geometryczne zjazdów

Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów określa tabela:

|  | Dopuszczalne odchylenia |
| --- | --- |
| Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu | Nawierzchnia ulepszona | Nawierzchnia nieulepszona |
| Szerokość, cm |  5 | +10 i -5 |
| Równość podłużna, mm | 9 | 12 |
| Równość poprzeczna, mm | 9 | 12 |
| Pochylenie poprzeczne, % |  0,5 |  1,0 |
| Odchylenie osi zjazdu w planie, cm |  5 |  10 |
| Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm |  0,5 |  2,0 |
| *) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw |

Nacisk na oś

Dopuszczalne naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju pojazdów określa tabela:

| Klasa drogi, elementy drogi | Dopuszczalny nacisk osi pojazdu (kN) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| A, S | 115 |
| GP | 115, 1001) |
| G, Z, L, D | 100, 801) |
| Pas ruchu i zatoka w rejonie przystanku autobusowego | 100 |
| Stanowiska postojowe, pasy i zatoki postojowe | 115, 802) |

1) Dopuszcza się przy przebudowie albo remoncie

2) Stanowiska postojowe przeznaczone dla pojazdów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kG

Okres eksploatacji nawierzchni

Przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje się okresy eksploatacji określone w tabeli:

| Klasa drogi, elementy drogi | Konstrukcje podatne i półsztywne | Konstrukcje z betonu cementowego |
| --- | --- | --- |
|  | nowe lub przebudowane | remontowane | nowe lub przebudowane | remontowane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A, S, GP, G i Z | 20 lat | 10 lat | 30 lat | 20 lat |
| L i D | 20 lat | 10 lat | 20 lat | 10 lat |
| Pasy ruchu i zatoki w rejonie przystanku autobusowego, miejsca przeznaczone do postoju pojazdów, ruchu pieszych i rowerów | 20 lat | 10 lat | 20 lat | 10 lat |

Okresy eksploatacji są takie same dla wszystkich elementów jezdni, tj. zasadniczych
 i dodatkowych pasów ruchu, pasów awaryjnych, pasów włączania i wyłączania.

Konstrukcja podłoża nawierzchni drogi

Zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430  p.5 konstrukcja nawierzchni jezdni ma zostać położona na podłożu gruntowym G1 o module sprężystości (wtórnym) min 120MPa (min 100MPa dla KR1-2 oraz przy zatokach postojowych i autobusowych) a konstrukcja nawierzchni chodnika ma zostać położona na podłożu gruntowym G1 o module sprężystości (wtórnym) min 80MPa.

Warunki ogólne dla podłoża nawierzchni drogi

Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonywane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującym się wartościami wskaźnika zagęszczenia i modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) określonymi w tabeli:

| Kategorie ruchu1) | Wtórny moduł odkształcenia2) | Wskaźnik zagęszczenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| KR1 i KR2 | 100 | 1,00 |
| Od KR3 do KR6 | 120 | 1,03 |

1)   Kategorie ruchu są określone w załączniku nr 5(Dz.U. Nr 43 poz. 430).

2)   Wtórny moduł odkształcenia oznacza się przy drugim obciążeniu płytą o średnicy 30 cm według Polskiej Normy. Badanie przeprowadza się w zakresie od 0MPa do 0,25MPa. Wartości modułu powinny być wyznaczone dla przyrostu obciążenia od 0,05MPa
do 0,15MPa.

Warunki nośności grupy nośności G, ustala się zgodnie ze sposobami przedstawionymi w załączniku 4 ust.3 do Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Podłoże nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nośności powinno być doprowadzone do grupy nośności G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w załączniku
 4 ust. 5 Dz.U. Nr 43 poz. 430.

W związku z tym, że niniejsza dokumentacja projektowa służy do zgłoszenia robót budowlanych, opracowano ją na podstawie treści map zasadniczych w skali 1:1000 dostarczonych przez Inwestora. Zgodnie z zapisem §1 pkt. 2 ust. 1 umowy nr IZPO.273.13.2011 sporządzono w dokumentacji projektowej dla poszczególnych etapów inwestycji projekty zagospodarowania terenu oraz niezbędne rysunki konstrukcyjne. Gdyby na etapie wykonywania robót budowlanych wystąpiła konieczność opracowania bardziej szczegółowych rysunków (np. profili podłużnych), Wykonawca robót będzie zobligowany do dostarczenia projektantowi dokładnego pomiaru geodezyjnego przebudowywanych dróg, który umożliwi wykonanie takich opracowań.

Wycinka drzew może nastąpić tylko w stosunku do drzew na które wydano pozwolenie na wycinkę nie zależnie od danych przedstawionych na PZT.

- Warunki wykonania robót (zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne).

a)	prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej 
w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia 
i emisji spalin,

b)	prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne,

c)	tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić , w oddaleniu od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,

d)	powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,

e)	nadmiar  mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póz. 251, ze zm.),

f)	powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem prowadzenia prac,

g)	użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne bądź certyfikaty,

h)	prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej,

i) 	należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego

sprzętu mechanicznego,

j)	zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie 
z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z póź. zmianami), powinno  uwzględniać w pierwszej kolejności ich odzysk.

j) określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póz. 150), część powstałych mas ziemnych zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy, natomiast pozostałą część mas ziemnych należy odwieźć na najbliższe wysypisko śmieci. W trakcie prac budowlanych powstające zwały gruntu należy składować w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób zorganizowany do kanalizacji deszczowej,

l)	teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.

Wrocław, sierpień 2011 r.					               					 	               		Sporządził:

dr inż. Arkadiusz Dróżdż

mgr inż. Szymon Piątkowski

mgr inż. Marcin Tuliszka