# PRZEDMIAR ROBÓT

# DLA  POJEDYNCZYCH POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NAWIERZCHNI ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH

1. Droga 2942D, odc. Pielaszkowice-Gościsław (Gmina Udanin)

-długość odcinka 2390m, średnia szerokość jezdni 5,30m

Oczyszczenie nawierzchni: 2390m x 0,50m x 2str. =  2390m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar:  2390m x 5,30m = 12667m²

2. Droga numer 2081D Szymanowice-Siemidrożyce (Gmina Kostomłoty)

-długość odcinka 1755m, średnia szerokość jezdni 5,30m

Oczyszczenie nawierzchni: 1755m x 0,50m x 2str. =  1755m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar: 1755m x 5,30m = 9 301,50 m²

3. Droga numer 2070D Ciechów- Bukówek (Gmina Środa Śląska)

Odcinek A:
-długości odcinka 1570m,  średnia szerokość jezdni 5,10m

Oczyszczenie nawierzchni: 1570m x 0,50m x 2str. =  1570m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar:  1570m x 5,10m = 8007m²

Odcinek B:
-długość odcinka jezdni 270m, średnia szerokość jezdni 5,33m

Oczyszczenie nawierzchni: 270m x 0,50m x 2str. =  270m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar:  270m x 5,33m = 1439,10 m²

3A.  Droga numer 2060D Szczepanów-Kobylniki w pobliżu leśnictwa Lisiny ( Gmina Środa Śląska):

-długość odcinka 710m,  średnia szerokość jezdni 5,25m

Oczyszczenie nawierzchni: 710m x 0,50m x 2str. =  710m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar: 710m x 5,25m = 3727,50 m²

3B. Droga numer 2066D Odcinek przez miejscowość Jastrzębce (Gmina Środa Śląska):

Odcinek A:

-długości odcinka 147m,  średnia szerokość jezdni 4,85m

Oczyszczenie nawierzchni: 147m x 0,50m x 2str. =  147m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar: 147m x 4,85m = 712,95m²

Odcinek B:

-długości odcinka 533m,  średnia szerokość jezdni 5,75m

Oczyszczenie nawierzchni: 533m x 0,50m x 2str. =  533m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar: 533m x 5,75m = 3 064,75m²


4. Droga numer 2056 D Kadłub-Miękinia (Gmina Miękinia)

-długość odcinka 2373m, średnia szerokość jezdni 5,20m

Oczyszczenie nawierzchni: 2373m x 0,50m x 2str. =  2373m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

Obmiar:  2373m x 5,20m = 12 339,60m²

Razem dla poz.1 - poz.4.

Oczyszczenie nawierzchni:    9 748m²

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów:

51 259,40m²