Strona tytułowa

SPECYFIKACJA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Przedmiot inwestycji:  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy wraz z elewacją – część I dach

Adres inwestycji: Środa Śląska

ul. Wrocławska 4

dz. nr

Inwestor: Powiat Średzki

ul. Wrocławska 2

55-300 Środa Śląska

Opracował : Bogusław Nowak

Spis zawartości :

Strona tytułowa......................................................................................................................................1

Spis zawartości : ...................................................................................................................................2

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA..........................................................................................................................3

1. Przedmiot specyfikacji technicznej ......................................................................................................3

2. Zakres stosowania SN.........................................................................................................................3

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych................................................................................................3

4. Zakres robót do wykonania..................................................................................................................3

II. WYMAGANIA OGÓLNE......................................................................................................................4

III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT ............................................................................5

1. Roboty rozbiórkowe..........................................................................................................................5

2.  Elementy konstrukcyjne-drewniane...............................................................................................5

3. Pokrycie dachu..................................................................................................................................5

4. Obróbki blacharskie .........................................................................................................................7

5. Odwodnienie dachu..........................................................................................................................7

6. Instalacja odgromowa .....................................................................................................................8

7. Kominy...............................................................................................................................................9

IV. SPRZĘT. .........................................................................................................................................10

V. TRANSPORT. ..................................................................................................................................10

VI. ODBIÓR ROBÓT ...........................................................................................................................10

1. Odbiory częściowe ........................................................................................................................10

2. Odbiór końcowy..............................................................................................................................10

VII. ROZLICZENIE ROBÓT..................................................................................................................11

1. Ustalenia ogólne.............................................................................................................................11

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych przy Wymianie pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy wraz z elewacją przy ul. Wrocławskiej 4 w Środzie Śląskiej w zakresie dachów.

2. Zakres stosowania SN

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy i realizacji

zadania.

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachu (dach  z dachówki ceramicznej i blachy ocynkowanej do wymiany )  budynków przy ul. Wrocławskiej 4.

4. Zakres robót do wykonania

Do wykonania przewidziano wykonanie następujących prac :

4.1 dach główny

- rozbiórka starego pokrycia i łacenia wraz z obróbkami

- wykonanie nowych obróbek blacharskich

- ułożenie foli wstępnego krycia

- wykonanie łacenia

- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki na sucho w koronkę

- przemurowanie kominów

- tynki attyki i kominów wraz z malowaniem

- wymiana instalacji odgromowej i odwodnieniowej (rynny i spusty rynnowe)

II. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest

odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z poleceniami  Zamawiającego.

2. Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w przedmiarze i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

4. Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB.

6. Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.

7. Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu

- odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

9.Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów zaświadczenia.

10. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dziennik budowy

- dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych

11. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

12. Podstawą płatności:

- dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót

kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi

- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania,

- ubytków i transportu

- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi

- koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

- podatki i opłaty podane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. zajęcie pasa drogowego pod rusztowania,opłaty wysypiskowe)

Uwaga: Całość prac będzie prowadzona na czynnym budynku – w związku z powyższym należy ując w wycenie koszt zabezpieczeń prze osobami trzecimi tj. pracownikami i klientami urzędu.

13. Wykonawca zagospodaruje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na

swój koszt.

III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

1. Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenia.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Roboty należy prowadzić zwracając uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki.

Przy robotach rozbiórkowych należy:

- usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,

- gruz i materiały należy usunąć przez specjalne kryte zsypy. W żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okno na zewnątrz lub zrzucać z dachu.

- elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi,

- wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia

- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli, nie rozbieralnych w tym momencie.

2. Elementy konstrukcyjne- drewniane

Przed przystąpieniem do montowania elementów konstrukcji drewnianej powinny one być starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy montażu elementów więźby dachowej. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach.  Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Nie dopuszcza się obecności kory. Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim łbem. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Elementy

drewniane wymagają pełnej impregnacji.

3. Pokrycie dachu

Podłoże pokrycia dachowego powinny być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych lub izolacyjnych.

3.1.Dach ceramiczny

Prześwit między powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dł. 2m nie powinien być większy niż 5mm i nie powinien wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami podłoża.

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoja długością do okapu.

b) Sznur przeciągnięty miedzy skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm.

d) Grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linie prosta, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±10 mm.

f) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę, zgodnie z normą PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objętych ww. norma krycie może być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego.

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia.

Zabezpieczenie dachówek na okapach

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolna krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapowa. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.

Równość powierzchni pokrycia

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II

Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu

Przy pokryciu dachówka karpiówka (niezależnie od typu pokrycia), styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówka

Wielkość zakładów

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolna na długości 32-33 cm),

Zamocowanie dachówek do łat

a) Przy pokryciu dachówka karpiówka (niezależnie od typu pokrycia)

– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty,

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.

  - Dachy z blachu

3.2.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich. W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:

•roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w

temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,

•blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku

cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

•wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m.

Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.

3.2.2. Pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: ocynkowane układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący.

4. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonane z blachy

ocynkowanej o minimalnej gr. 0,55 mm.

Przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbek blacharskich nie należy wklejać między

warstwy pokrycia, lecz układać na jego wierzchu. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich

należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie o gr. 0,5 do 0,6mm można wykonać o każdej porze roku, lecz w temp. nie mniejszej niż. - 15oC. Robót nie można wykonać na oblodzonych podłożach.

5. Odwodnienie dachu.

Rynny dachowe należy wykonać z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm.

Rynny wiszące powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm, nitowany 3 lub 4

nitami o śr. 3mm. Brzegi rynien powinny wyokrąglone w postaci zwoju do zewnątrz rynny lub na zewnątrz rynny. Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzeg denka powinien być odgięty do środka na zer.

5-7mm i połączone z rynną. Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach

rynnowych a naroża o kącie mniejszym niż 1200 usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy

przylutowanym do zwoju zewnętrznego. W zależności od pochylenia połaci dachowych

oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika

metalowego. Uchwyty rynnowe należy mocować na kołki rozporowe do desek

okapowych lub klocków zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między

uchwytami powinna wynosić od 50 do 80cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w

podłoże na głębokość równą gr. płaskownika metalowego. Spadki rynien powinny być

nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg powinien być usytuowany o 10mm niżej niż w

stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu

powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie

połaci. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż

20m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. Połączenie rynny z rurą

spustową (tzn. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie

wchodziło w rurę spustową.

Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być szczelne.

Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę ocynkowaną o min. gr. 0,55 mm.

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członków odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości

rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości

2m nie powinno być większe niż 3mm.

Rury spustowe z blachy ocynkowane powinny być łączone w złączach pionowych na

rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szer. 40mm. Złącza powinny

być lutowane na całej długości lub uszczelnione w porównywalny sposób.

W dolnej części każdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty

od brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu poziomego.

Cześć rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinna być wykonana z odcinków

5-10cm, mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury

spustowej kąt 110-1300.

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy.

Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z boku rury) gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza.

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury

kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przymocowany kołnierz stożkowy o szer. 5 do 6cm, wykonany z tej samej

blachy co rury spustowe.

6. Instalacja odgromowa

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji

oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób

trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie

pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

Þ  zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy

instalować co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno

zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych.

Þ  przewody odprowadzające

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku

na wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak

przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy

zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z

uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

7. Kominy

Wszystkie materiały używane do wykonania konstrukcji murowych, tj. spoiwa (cement,

wapno, ) i woda, a także same wyroby budowlane, tj. cegła pełna czy kratówka powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych.

Kominy należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach powinny się mijać co

najmniej o 6cm. Kominy mogą być wykonywane tylko w temp. powyżej 0oC. Wykonywanie

kominów dopuszcza się w temp. poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków

umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych ITB

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym.

Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach powinny być gładkie, bez występów

lub wklęśnięć. Wypchniętą do wewnątrz przewodu zaprawę należy usunąć, a spoiny

wygładzić. Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa

w dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją.

Na przewody wykonywane z cegły stosować cegłę pełną ceramiczną o klasie 20. Cegła przecinana powinna być układana gładkimi (nie przecinanymi) powierzchniami do wnętrza przewodu. Cegły w przegródkach międzyprzewodowych powinny być wmurowane chociaż jednym końcem w prostopadle położone do nich ścianki zewnętrzne. W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych. Przy wznoszeniu murów z przewodami należy stosować dwie, kolejno zmieniające się warstwy, tj. główkową i wozówkową. W czasie murowania przewodów należy posługiwać się szablonami. Wyloty przewodów wyprowadzić ponad dach na wysokość zgodną z normą. Zewnętrzne powierzchnie trzonów kominowych powinny być na strychu i w pomieszczeniu piwnicznym rapowane. Ponad dachem kominy murowane lub omurowane cegłą należy od zewnątrz wyprawić tynkiem cem.-wap. Dwuwarstwowym zacieranym na gładko.

Wierzch trzonu z przewodem powinien być przykryty czapką betonową (z betonu min. B15), zatartą z wierzchu zaprawą cementową, odizolowaną od trzonu przez ułożenie na dwóch warstwach papy asfaltowej i odcięcie od tynku pod czapką, aby się z nią nie łączył. Kominy z przewodami należy ponad dachem zabezpieczyć przed przenikaniem wody między nimi a pokryciem dachowym przez wykonanie tzw. wydry i obrobienie blachą  stalową ocynkowaną.

IV. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

V. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów.

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiały wymienione powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

VI. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiory częściowe

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonać odbioru w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych robót.

Z każdego odbioru robót powinien być dokonany wpis zakończony konkretnymi wnioskami do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbiorem częściowym powinny byś objęte te części, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikowe.

Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

Z dokonanego odbioru robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia.

2. Odbiór końcowy

Ogólny odbiór końcowy robót powinien być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Inwestora.

Obiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu

odbioru.

Podczas odbioru końcowego komisja stwierdza zgodność wykonanych robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy i technicznej i umową.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego zakresu robót, a w szczególności umowy wraz z późniejszymi załącznikami, dziennika budowy, oświadczeń o wykonania robót zgodnie z ustalonym zakresem, warunkami umowy oraz ogólnie przyjętymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz przez pozostałe osoby wskazane w protokole.

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymieniać wszystkie ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia.

Przekazanie obiektu do użytkowania nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad i usterek

w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie rękojmi.

VII. ROZLICZENIE ROBÓT

1. Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady rozliczania wykonanych robót określone będą w umowie o wykonanie robót.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane

będą na podstawie oddzielnej umowy określającej ilości wykonanych robót i ceny ryczałtowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

Podstawą płatności  dla robót wycenionych ryczałtowo  jest wartość

podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

Þ  Robociznę bezpośrednia wraz z narzutami

Þ  Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania

Þ  Ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

Þ  Wartości pracy sprzętu wraz z narzutami

Þ  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

Þ  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku

VAT.