Załącznik do umowy IZPO ………………..

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH MALCZYCE ,CHOMIĄŻA, MAZUROWICE, W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ MALCZYCE, W TYM ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

Podstawą do podjęcia czynności związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie objętym zamówieniem jest projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych części wiejskiej powiatu średzkiego w woj. dolnośląskim zaopiniowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie związanym z zakresem i przedmiotem modernizacji. Niniejsze warunki techniczne określają precyzyjnie zakres i zasady wykonania modernizacji ewidencji, przy uwzględnieniu nowych i zmienionych przepisów prawnych, porządkowych i technicznych. W przypadku braku informacji w niniejszych warunkach technicznych modernizację należy wykonać w oparciu o zasady wynikające z  w/w projektu modernizacji.

Warunki techniczne dotyczą modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania istniejącej ewidencji gruntów i budynków do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 454), w zakresie  dostosowania niezmodernizowanych obiektów ewidencyjnych do wymogów  w/w Rozporządzenia, w tym założenie ewidencji budynków i lokali, dla obiektów, dla których dotychczas ich nie założono w procesie bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów.

Spis treści :

I. Cel i zakres opracowania   - str. 2 - 3

II.Charakterystyka obiektów poddawanych modernizacji – str. 3 - 5

III.Przepisy prawne i przepisy o charakterze porządkowym i technicznym - str. 5 - 7

IV.Zakres przewidywanych prac do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania – str.7-21

V.Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – str. 21

VI.  Uwagi końcowe – str. 21

# Cel i zakres opracowania

# Celem opracowania jest:

# założenie komputerowych baz danych ewidencji budynków i lokali dla obrębów Malczyce, Chomiąża, Mazurowice w jednostce ewidencyjnej  Malczyce, powiat średzki w województwie dolnośląskim,

# uzupełnienie i aktualizacja obiektów ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Malczyce, Chomiąża, Mazurowice w jednostce ewidencyjnej  Malczyce, w tym użytków gruntowych i użytków gruntowych działek zabudowanych i działek po usunięciu obiektów budowlanych,

# dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (w tym dostosowanie wektoryzowanej mapy ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i użytków gruntowych dla działek zabudowanych i działek po usunięciu obiektów budowlanych),

# Przewiduje się następujący generalny zakres opracowania :

- aktualizacja i dostosowanie  mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w zakresie  działek ewidencyjnych (wykorzystanie danych źródłowych do dostosowania atrybutów do obowiązujących przepisów i ewentualnie uzupełnienie pomiarami w terenie – np. pomiar granic poprzedzony ich ustaleniem w uproszczonym ewidencyjnym trybie przewidzianym w przepisach dla modernizacji), budynków i użytków, lokali (dogłębna analiza dokumentacji zgromadzonej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym w zasobach ewidencji gruntów i budynków, porównanie w terenie; pomiar brakujących obiektów ewidencyjnych, w tym budynków; usunięcie z mapy zasadniczej i/lub ewidencyjnej obiektów ewidencyjnych nieistniejących , w tym budynków nieistniejących, wykonanie pomiarów uzupełniających obiektów ewidencyjnych w tym obiektów budowlanych,  które nie były ustalone, pomierzone albo dla których nie ma dokumentacji w zasobie archiwalnym oraz tych, których obraz na mapie różni się od ujawnionego w  terenie; pomiar i weryfikacja konturów oraz aktualizacja powierzchni użytków , w tym rolnych zabudowanych, terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych i niezabudowanych, dla których ujawniono zmianę lub brak w terenie wykazanych na mapie zasadniczej i/lub ewidencyjnej obiektów budowlanych),

- pozyskanie danych źródłowych ewidencji gruntów, budynków i lokali,

- założenie zbiorów danych ewidencji  budynków i lokali ,

- uzupełnienie/poprawa zbiorów danych obiektów ewidencyjnych, w tym dotyczących użytków gruntowych i użytków gruntowych dla działek zabudowanych lub niezabudowanych, dla których ujawniono brak obiektów budowlanych w terenie,

- sporządzenie i zatwierdzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego będącego podstawą modernizacji operatu i założenia ewidencji budynków i lokali, (również plików komputerowych zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umożliwiających import danych do systemu – arkusze importowe plus pliki graficzne mapy ewidencyjnej)

- integracja części kartograficznej i opisowej ewidencji w relacyjnej bazie danych zarządzanej systemem V-System (Compass S.A.)  z zachowaniem historii zmian – odrębna umowa między Starostwem Powiatowym a autorem oprogramowania Compass S.A.

- Charakterystyka obiektu (dane wg stanu na dzień 17.07.2013r.)

- Identyfikator Teryt jednostki ewidencyjnej: 021802_2

- Nazwa jednostki ewidencyjnej - Malczyce

- Liczba obrębów ewidencyjnych w jednostce ogółem: 10

- Identyfikatory Teryt obrębów przewidzianych do modernizacji :

021802_2.0002 Chomiąża

021802_2.0005 Malczyce

021802_2.0006 Mazurowice

- Liczba działek ewidencyjnych w obrębach w jednostce ewidencyjnej ogółem: 2492.

- Liczba działek ewidencyjnych w obrębach w jednostce przewidzianych do modernizacji :

6.1. 021802_2.0005 Malczyce : 1267, w tym ok. 90 % działek na szkicach polowych

,pomierzonych

6.2. 021802_2.0002 Chomiąża : 700, w tym ok 90 % działek na szkicach polowych,

pomierzonych

6.3. 021802_2.0006 Mazurowice : 525, w tym ok.95 % działek na szkicach polowych,

pomierzonych

- Pole powierzchni ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej : 5261,5779 ha

- Pole powierzchni ewidencyjnej obrębów przewidzianych do modernizacji :

021802_2.0002 Chomiąża :    819,0434 ha

021802_2.0005 Malczyce :     423,9214 ha

021802_2.0006 Mazurowice : 361,3750 ha

- Liczba działek zabudowanych i uaktualniona szacunkowa liczba budynków  w poszczególnych obrębach do modernizacji:

| Oznaczenie obrębu | Liczba działek – tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym użytki rolne zabudowane) | Liczba działek - tereny zabudowy przemysłowej | Liczba działek – inne tereny zabudowane | Szacunkowa liczba budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 021802_2.0002 Chomiąża | 113 | 1 | 7 | 201 |
| 021802_2.0005 Malczyce | 496 | 47 | 52 | 486 |
| 021802_2.0006 Mazurowice | 91 | 1 | 8 | 95 |
| Razem: | 700 | 49 | 67 | 782 |

- Liczba szkiców polowych pozostających w zasobie geodezyjnym, która zawiera dane

pomiarowe budynków w poszczególnych obrębach geodezyjnych przeznaczonych do

modernizacji :

- 021802_2.0005 Malczyce : ok. 250 na szacowaną liczbę budynków 486

b)   021802_2.0002 Chomiąża : ok. 115 na szacowaną liczbę budynków 201

c)   021802_2.0006 Mazurowice : ok. 86 na szacowaną liczbę budynków 95

(Uwaga : niektóre szkice zawierają więcej niż jeden pomierzony budynek)

11. Liczba już założonych kartotek budynków w poszczególnych obrębach przewidzianych do

modernizacji:

- 021802_2.0005 Malczyce : 89 (18 % szacowanej liczby budynków w obrębie)

b)   021802_2.0002 Chomiąża : 13 (6 % szacowanej liczby budynków w obrębie)

c)   021802_2.0006 Mazurowice : 14 (15% szacowanej liczby budynków w obrębie)

12. Liczba działek ewidencyjnych w poszczególnych obrębach ogółem:

- 021802_2.0005 Malczyce : 1267

b)   021802_2.0002 Chomiąża : 700

c)   021802_2.0006 Mazurowice : 525

13. Uaktualniona szacunkowa liczba  nieruchomości lokalowych w obrębach do założenia ewidencji :

- 021802_2.0005 Malczyce : ok. 5

b)  021802_2.0002 Chomiąża : ok. 10

c)  021802_2.0006 Mazurowice : ok. 80

14. Ogólny opis stanu granic działek ewidencyjnych w modernizowanych obrębach:

  - 021802_2.0005 Malczyce :

W obrębie tym nie była przeprowadzana tzw. odnowa ewidencji gruntów. Jest założona mapa zasadnicza oraz są w zasobie szkice pomiaru stanu władania do mapy zasadniczej oraz przeliczone współrzędne x,y znaków granicznych. Szkice  z pomierzonymi granicami ewidencyjnymi - ok. 90 % działek ewidencyjnych.

  - 021802_2.0002 Chomiąża :

Brak tzw. odnowy ewidencji gruntów dla obszaru obrębu. Mapa zasadnicza założona dla części siedliskowej obrębu. Są szkice z pomiaru stanu posiadania do założenia mapy zasadniczej (x,y dla granic działek).  Szkice z pomierzonymi granicami ewidencyjnymi – ok. 90 % działek ewidencyjnych

  - 021802_2.0006 Mazurowice :

Dla części siedliskowej obrębu założona jest mapa zasadnicza i są pomiary stanu posiadania do mapy zasadniczej (x,y dla granic działek). Szkice z pomierzonymi granicami ewidencyjnymi – ok. 95 % działek ewidencyjnych. Są także szkice przeglądowe znaków granicznych. Brak odnowy operatu ewidencji gruntów na obszarze obrębu.

…………..

Przedstawione wyżej liczby opisane jako szacunkowe i z określeniem „ok.” nie wpłyną na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia wartości szacunkowych starać się o zmianę podpisanej umowy.

III. Przepisy prawne i przepisy o charakterze porządkowym i technicznym

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 ze zm.),

Ustawa z dnia 21.06 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 ze zm. ),

Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zm.),

Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 poz. 591 ze zm.),

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zm.),

Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.),

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489),

Ustawa z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 707),

Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 145 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r., Nr 78 poz.837),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U z 2001r., Nr 80 poz.866),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz.454), zwane w dalszej części projektu Rozporządzeniem

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz. 333), uwaga:  traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. traci moc w dniu 12 lipca 2014r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010r. Nr 242 poz. 1622),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1998r. Nr 157 poz.1031 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych ( Dz. U. z 2001r. Nr 84 poz. 911),

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012r., poz. 199)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 352)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013r. poz.383)

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. nr 263, poz.1572)

Rozporządzenie Ministra AdministracjiI i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. poz. 125)

Przepisy techniczne:

Wytyczne techniczno-organizacyjne w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków: „Instrukcja G-5 -Ewidencja gruntów i budynków” wprowadzona zarządzeniem nr 16 z dnia 03.11.2003r. Głównego Geodety Kraju zwana dalej Instrukcją G-5.

IV. Zakres przewidywanych prac do wykonania oraz źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), w związku z §13 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r.  w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78 poz.837), wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001r., przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad przewidzianych w niniejszych warunkach technicznych oraz w projekcie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków opisanym we wstępie do warunków technicznych, a w przypadku braku informacji w niniejszym projekcie w oparciu o zasady wynikające z  wytycznych techniczno-organizacyjnych w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków: „Instrukcja G-5 -Ewidencja gruntów i budynków” wprowadzona zarządzeniem nr 16 z dnia 03.11.2003r. Głównego Geodety Kraju zwana dalej Instrukcją G-5.

IV.1.  Prace geodezyjne przewidziane do wykonania w ramach  modernizacji

ewidencji gruntów i budynków.

a) Należy dokonać porównania z terenem treści istniejącej wektorowej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz hybrydowej mapy zasadniczej (skalibrowany raster plus wektor obejmujący  nowe pomiary od 2009r.) w zakresie działek ewidencyjnych niezabudowanych i zabudowanych, użytków w działkach, obrysu, usytuowania budynków i obszaru zabudowy.

b) Opracować mapę wywiadu terenowego.

c) Dokonać dogłębnej analizy dokumentów źródłowych (patrz §35, pkt 1),4),5),6),7) Rozporządzenia) oraz możliwości ich wykorzystania w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (także określić zakres wykorzystania raportów powstałych w wyniku realizacji projektu Phare 2003 oraz produktu projektu dotyczącego budowy, aktualizacji i modernizacji baz danych LPIS w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części obejmującej kontury i powierzchnie gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych, a także gruntów niezabudowanych).

d) Wykonać pomiary terenowe uzupełniające, tam gdzie jest to niezbędne dla modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali, po przeprowadzeniu analizy jak w pkt c), przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia.

e) Zredagować wektorową mapę ewidencyjną.

f)  Opracować bazy danych ewidencyjnych umożliwiające eksport danych do systemu egib zgodne z obowiązującymi standardami wymiany danych geodezyjnych i otwarte na przewidywane nowe standardy (GML) (pliki danych w obowiązujących formatach oraz pliki danych sformatowane w sposób umożliwiający zasilenie bazy ewidencji gruntów i budynków, pliki graficzne i tzw. arkusze importowe danych – wzory dostarczone Zamawiającemu przez firmę Compass S.A. autora oprogramowania V-system będą udostępnione Wykonawcy)

g) Zebrać dowody zmian uzasadniające wpisy do komputerowych baz danych.

h) Opracować projekt operatu opisowo – kartograficznego.

W ramach tych czynności należy w szczególności:

1)  zakwalifikować obiekty budowlane do odpowiednich funkcji użytkowych budynków, wyróżniając je na mapie wywiadu (patrz §65 Rozporządzenia), zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji (należy zwrócić uwagę na wejście w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w szczególności na mapach wywiadu należy uwzględnić również oznaczenia funkcji budynków i obiektów wynikające z w/w przepisu)

2)  wykazać budynki do ponownego pomiaru ze względu na stwierdzone rozbieżności w obrysie, ich usytuowaniu  oraz nieujawnione na mapach budynki przeznaczone do pomiaru, (wynik analizy danych ze źródeł i wywiadu terenowego)

3)  na mapie wywiadu wskazać budynki nieistniejące w terenie i budynki, których nie wykazuje się w ewidencji budynków,

4)   na mapie zasadniczej usunąć budynki nieistniejące w terenie, (dotyczy mapy zasadniczej analogowej prowadzonej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej w postaci pierworysów na planszach aluminiowych i matrycach foliowych)

5)  jednoznacznie określić figury geometryczne budynków, oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej dzielącej budynek,

6)  na podstawie analiz dokumentów i wywiadu terenowego przedstawić zmiany dotyczące granic i sposobu użytkowania gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

7)   zbadać księgi wieczyste nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych (w ok. 90% księgi wieczyste są już dostępne na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl Ministerstwa Sprawiedliwości, jako dokument zbadania księgi dopuszcza się wydruk z bazy ekw.ms.gov.pl lub protokół badania księgi podpisany przez wykonawcę prac modernizacyjnych)

8)   sprawdzić zgodność z  Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) i doprowadzić do zgodności operat ewidencyjny z ww. rejestrem w zakresie nazewnictwa ulic i placów. Uzgodnić z Urzędem Gminy w Malczycach numerację porządkową nieruchomości oraz zaktualizować na tej podstawie: część opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, ewidencyjną mapę numeryczną i przygotować dane do uzupełnienia hybrydowej mapy zasadniczej.

9)    na podstawie sporządzonej mapy wywiadu jak w pkt b), dokonać pomiaru uzupełniającego granic działek (poprzedzonego ich ustaleniem w uproszczonym trybie w przypadkach i według zasad określonych w Rozporządzeniu) pozyskując współrzędne znaków granicznych zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi, użytków, brakujących budynków (w tym budynków, których usytuowanie na mapach jest inne lub są innej geometrii w rzucie) oraz zmian przebiegu konturów użytków rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych, przemysłowych i innych gruntów zabudowanych i niezabudowanych. Pomiarem nie obejmować budynków, których proces budowlany nie uległ zakończeniu, oraz tych, których budowa nie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. (Należy zwrócić szczególną uwagę na maksymalne wykorzystanie już zgromadzonej dokumentacji w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz występującej w innych wiarygodnych źródłach danych i oficjalnych rejestrach. Spowoduje to ograniczenie do naprawdę niezbędnych prac terenowych tam, gdzie nie ma innych możliwości pozyskania informacji z niezbędnymi dokładnościami lub wiarygodnością. Przy wywiadzie i pomiarach dokonywanych na obszarach zabudowanych zwrócić należy szczególną uwagę na sposób kwalifikowania gruntów do użytków zabudowanych, zwłaszcza terenów mieszkaniowych zabudowanych, innych terenów zabudowanych, terenów przemysłowych. Należy je określać zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie ściśle trzymając się definicji tych terenów  określonych w Rozporządzeniu i jedynie pomocniczo w przepisach instrukcji G-5. W przypadku wątpliwości co do określenia zasięgu tych konturów należy zgłaszać je w trakcie wykonywania modernizacji, najlepiej dokumentując stan faktyczny fotografiami cyfrowymi – bez konieczności wydruku - prowadzącemu modernizację lub inspektorowi nadzorującemu i kontrolującemu prace. Należy także zwrócić uwagę na siedliska rolnicze i grunty wykorzystywane do produkcji rolniczej, tak aby – jeśli nie zmienił się dotychczasowy rolny sposób użytkowania - nie kwalifikować ich np. do terenów zabudowy mieszkaniowej (B). W zakresie użytków gruntowych należy dokonywać zmian tylko tam gdzie faktycznie nastąpiła zmiana sposobu użytkowania gruntu, a nie np. nie określono jeszcze – nie zagospodarowano – docelowo gruntu, ma to miejsce w przypadkach gdy trwa budowa obiektu budowlanego ale teren wokół niego, nie został jeszcze zagospodarowany na zamierzony cel. W tych przypadkach należy pozostawić użytek bez zmian, chyba że grunt został wyłączony z produkcji rolnej – faktycznie wyłączony – i podlega zakwalifikowaniu do użytku Bp według załącznika nr 6 do Rozporządzenia lub dokonano faktycznej zmiany sposobu użytkowania i można ją określić na podstawie w/w Rozporządzenia.)

10)	kwalifikacja odpowiednich użytków gruntowych pod wodami stojącymi i płynącymi musi zostać przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem i w związku ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne; (zgodnie z posiadaną opinią Głównego Geodety Kraju podstawą określania sposobu użytkowania gruntów wykazywanego w ewidencji gruntów i budynków jest załącznik nr 6 do Rozporządzenia niemniej jednak o ile kwalifikacja ta nie będzie naruszać w/w przepisów prawa wodnego)

11)	wykonawca prac uwzględni przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne w procesie ustalania granic gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi i urządzeniami wodnymi.

12)	dostosować oznaczenia użytków gruntowych do oznaczeń zgodnych z Rozporządzeniem (weryfikacja sposobu użytkowania gruntów, patrz uwaga jak w punkcie 9);

13)	zaktualizować bazę wektorowej mapy ewidencji gruntów w oparciu o przeprowadzone czynności kameralne i terenowe (szczególną uwagę zwrócić na oznaczenia działek, duże i małe litery, atrybuty punktów granicznych, użytków i budynków, patrz instrukcja sporządzenia pliku graficznego);

  - uzupełnić bazę komputerową ewidencji gruntów, budynków i lokali w oparciu o przeprowadzone czynności kameralne i terenowe (arkusze importowe budynków i lokali i pliki graficzne)

W trakcie prac i pozyskiwania danych opisowych  należy przeprowadzić weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących przedmiotu i podmiotu ewidencji, w szczególności :

a) dotyczące podmiotów ewidencyjnych, ujawnionych w ewidencji gruntów - uzupełnienie nr PESEL, REGON, imion rodziców, uaktualnienie adresów właścicieli nieruchomości – sprawdzenie aktualności adresów właścicieli oraz pozyskanie PESEL, powinno nastąpić podczas pozyskiwania ewidencyjnych danych opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali. Uzupełnienie brakujących numerów PESEL, niemożliwych do pozyskania w trakcie zbierania danych opisowych, Wykonawca powinien uzyskać w, Urzędzie Gminy w Malczycach w trybie art. 44 h ust.1 pkt 1 z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.), na podstawie upoważnienia jakie Starosta udzieli wykonawcy do pozyskania danych PESEL,

b) dotyczące numeracji adresowej działek i budynków – kontrola i uzupełnienie numeracji porządkowej i nazewnictwa ulic i dróg według danych TERYT oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez Gminę Malczyce (dotyczy numeracji, dla której nie ma w zasobie geodezyjnym dowodów w postaci zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, których przekazywanie Staroście jest obowiązkiem organów gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina Malczyce powinna już dysponować elektroniczną bazą do prowadzenia ewidencji numerów porządkowych, miejscowości i ulic prowadzoną według założeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji ulic miejscowości i adresów. , proszę zwrócić uwagę na §8 ust. 2 w/w rozporządzenia – zasady udostępniania informacji.)

c) dotyczące danych w zakresie numeru i daty wpisu do rejestru zabytków, które należy pozyskać z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Po przeprowadzeniu w/w prac należy sporządzić protokół rozbieżności, który w szczególności winien zawierać rozbieżności :

1. w zakresie numerów porządkowych i nazw ulic, różnice pomiędzy ewidencją miejscowości, ulic i adresów a bazą ewidencji gruntów i budynków (wykazane w bazie  Urzędu Gminy w Malczycach oraz te, które występują w bazie Urzędu Gminy w Malczycach a brak ich w bazie ewidencji gruntów i budynków)  – należy wyjaśnić wykryte i wskazane powyższe rozbieżności;

2. pomiędzy danymi z części opisowej operatu ewidencji gruntów i danymi zebranymi w trakcie wywiadu terenowego.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i pomiaru uzupełniającego należy przygotować dane do aktualizacji hybrydowej mapy zasadniczej i bazy ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych działek według wzoru nr 25 przy instrukcji G-5, dla których stwierdzono zmiany powierzchni i sposobu użytkowania gruntów, a także wykazy zmian dotyczące budynków według wzoru nr 26 przy instrukcji G-5.

Całość opracowania wykonać w układzie współrzędnych geodezyjnych „2000”.

IV.2.  -  opracowanie części opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali,
               integracja części kartograficznej z danymi opisowymi.

Podstawą do zmiany/uzupełnienia części opisowej ewidencji gruntów w zakresie działki ewidencyjnej będzie wykaz zmian danych ewidencyjnych wg załącznika nr 25 do Instrukcji G-5, podstawą  założenia części opisowej ewidencji budynków i lokali - rejestru budynków, kartoteki budynków, rejestru lokali, kartoteki lokali - będzie arkusz danych ewidencyjnych lokali oraz arkusz danych ewidencyjnych budynków – wg wzorów nr 23 i 24 przy Instrukcji G-5 (podstawa do zmiany/uzupełnienia danych ewidencyjnych budynków– wg wzoru nr 26 Instrukcji G-5)

Podstawą danych do arkuszy spisowych będą:

- informacje zawarte w części opisowej operatu ewidencji gruntów,

- baza mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów i budynków (V-System),

- hybrydowa mapa zasadnicza,

- księgi wieczyste,

- dostępna dokumentacja architektoniczno-budowlana,

- informacje uzyskane bezpośrednio od właścicieli i władających, zarządców budynków i lokali komunalnymi, spółdzielni mieszkaniowych, ustalenia dokonane podczas bezpośredniej wizji terenowej, dane statystyczne GUS (oraz inne wiarygodne dane uzyskane od instytucji i urzędów prowadzących bazy na podstawie obowiązujących przepisów jeśli okaże się to niezbędne w trakcie realizacji modernizacji)

Należy dążyć do pozyskania jak najbardziej wyczerpujących danych bezpośrednio od właścicieli, władających, zarządców i administratorów budynków i lokali i z oględzin w terenie w trakcie prac terenowych dla brakujących lub błędnych informacji.

W zakresie przedmiotowym ewidencji gruntów należy wykazać działki:

- Danymi ewidencyjnymi działki ewidencyjnej (definicja zgodna z §9 Rozporządzenia) są dane wykazane w §60 Rozporządzenia.

- Źródłami danych dla działek ewidencyjnych są materiały wyszczególnione w §11 ust. 1 Instrukcji G-5

- Działka jest obiektem bazy danych, którego atrybuty i relacje z innymi obiektami opisuje ust. 17 aneksu nr 2 do Instrukcji G-5

- Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych należy stosować zasady opisane w §9 Rozporządzenia ust. 2 i 3 (generalne zasady ustalania granic działek ewidencyjnych w procesie modernizacji ewidencji zostały opisane w Rozporządzeniu, patrz §38, proszę zwrócić także uwagę na wzór protokołu z ustalenia granic dla potrzeb ewidencji gruntów, który jest załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia, wcześniej nieustalone i niestabilizowane granice należy markować w terenie w przypadku braku znaków stabilizowanych).

- Przy numerowaniu działek ewidencyjnych uwzględnić zasady §9 Rozporządzenia ust. 4,5 i 6

- Identyfikatory działek powinny przybrać postać zgodną z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia (ust 6.)

WWPPGG_R.XXXX.NDZ

Gdzie  NDZ jest numerem ewidencyjnym działki ustalonym zgodnie z zasadami jak w pkt 3) powyżej, pozostałe oznaczenia w identyfikatorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia (ust 1- 4 załącznika nr 1)

W zakresie przedmiotowym ewidencji budynków należy wykazać :

1) budynki stanowiące część składową gruntu,

2) budynki stanowiące odrębny przedmiot własności, dotyczy to w szczególności budynków:

- wzniesionych na gruncie Skarbu Państwa lub Gminy przez użytkownika wieczystego,

b)   znajdujących się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy                  i pozostających tam w dniu 01.11.1991r. w zarządzie osób prawnych innych niż Skarb Państwa,

c)  wchodzących w skład nieruchomości przekazanych przez rolnika na podstawie ustawy 
z dnia 29.05.1974 r.  o przekazaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.

Zgodnie z przywołaną instrukcją G-5 należy wykazać wszystkie budynki, z wyjątkiem budynków opisanych w §17 ust.3 Instrukcji G-5, przy uwzględnieniu ust. 5 i 6.

Danymi ewidencyjnymi budynku są dane wyszczególnione w § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001r.  oraz w przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dodatkowo w § 64 wymienionego rozporządzenia.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne, są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele związane z funkcja użytkową budynku.

Uwaga na skróty i oznaczenia przyjęte w nowym rozporządzeniu  z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Na szkicach polowych należy stosować nowe oznaczenia wynikające z w/w przepisów, natomiast na analogowych mapach zasadniczych i ewidencyjnych w większych skalach należy oznaczać zgodnie z przepisami, w oparciu o które były te mapy zakładane.

Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynków wyróżnia się:

- budynki mieszkalne „m” (bdot500 – mj : mieszkalny jednorodzinny, md : mieszkalny o dwóch mieszkaniach, mt : mieszkalny o trzech i więcej mieszkaniach, ,mz : mieszkalny zbiorowego zamieszkania),

- budynki przemysłowe „p”,

- budynki transportu i łączności „t”, (bdot 500 – ozn. „d”)

- budynki handlowo-usługowe „h”, (bdot 500 – ozn. „u”)

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe „s”,

- budynki biurowe „b”,

- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej „z”,

- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe „k”, (bdot 500 ozn. f, e lub k)

- budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa „g”,

- inne budynki niemieszkalne „i”. (bdot 500 – ozn. a)

Kody funkcji budynku określa się według zasad Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622).

Budynki gospodarcze w działkach budownictwa mieszkaniowego oznaczone do tej pory na mapie symbolem „g”, należy oznaczać symbolem „i”. W działkach o charakterze rolniczym zabudowania gospodarcze oznaczać symbolem „g”. Garaże w działkach budownictwa mieszkalnego, jak również zespoły garaży osiedlowych, należy oznaczać symbolem „t”. (dotyczy oznaczania nieujawnionych budynków na mapach analogowych)

Nowym budynkom należy nadać identyfikatory zgodne z §17 ust.7 pkt 3 Instrukcji G-5,a identyfikatory budynków istniejących należy dostosować do  §17 ust.7 pkt 3 Instrukcji G-5, numery zatem stanowić mają część składową identyfikatora budynku (WWPPGG_R.XXXX. Nr_BUD), numery działek w poszczególnych arkuszach map ewidencyjnych nie powtarzają się w obrębach.

Przykład identyfikatora budynku w obrębie Szczepanów w jednostce ewidencyjnej Środa Śląska obszar wiejski w systemie V-system obecnego:

| Jednostka ewidencyjna: 021804_5 Obręb: 0023, działka nr 149/8 Numer budynku na działce: 1 | 021804_5.0023.149/8.1_BUD |
| --- | --- |

Przykład identyfikatora budynku w obrębie Szczepanów w systemie V-system docelowego:

| Jednostka ewidencyjna: 021804_5 Obręb: 0023, działka nr 149/8 Numer budynku na działce: 1 | 021804_5.0023.27_BUD |
| --- | --- |

Gdzie przykładowa liczba 27 jest kolejnym unikatowym numerem budynku w ramach obrębu 0023 (Szczepanów) w jednostce ewidencyjnej 021804_5 (Środa Śląska – obszar wiejski).

Numer powinien uzyskać każdy samodzielny budynek. Samodzielnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi łącznie z tarasami krytymi i werandami. W przypadku budynków połączonych między sobą np. domy bliźniacze, szeregowe, budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w oddzielne instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Budynek, którego części stanowią własność różnych podmiotów ewidencji dzieli się na tyle samodzielnych budynków ile jest podmiotów przy zachowaniu przepisów wynikających z PKOB. Blok mieszkalny składający się z kilku klatek, będący we władaniu jednego podmiotu, tworzący wyraźną całość architektoniczną należy uznać za jeden budynek.

Wkreślając budynki na grafikę (plik graficzny numeryczna mapa ewidencyjna) należy pamiętać, że wymagana jest topologiczna poprawność danych geometrycznych – obszary budynków nie mogą się nakładać a w przypadku sąsiadujących ze sobą budynków ich obszary muszą ściśle do siebie przylegać.

W zakresie przedmiotowym ewidencji lokali należy wykazać :

Ze względu na funkcję użytkową w ewidencji wyróżnia się lokale mieszkalne i niemieszkalne. Zgodnie z art. 2 ustawy o własności lokali oraz ust. 67 Aneksu nr 1 wytycznej technicznej G-5 samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten ma także zastosowanie do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

W ewidencji lokali należy wykazać lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, powiązane w częściach ułamkowych z nieruchomością gruntową. Danymi ewidencyjnymi lokalu są dane wyszczególnione w § 70 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Identyfikator lokalu przyjmie postać : [identyfikator budynku].NR_LOK.

##### W zakresie ustalenia stanów prawnych budynków i lokali należy uwzględnić :

  - Budynki trwale z gruntem związane są - co do zasady - częściami składowymi gruntu stanowiąc ten sam przedmiot własności.

  - Budynki trwale z gruntem związane są z odrębnymi nieruchomościami (nieruchomości budynkowe), jeśli - w rozumieniu prawa, na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności (np. użytkowanie wieczyste).

  - Lokal mieszkalny lub użytkowy, w tym także garaż będący częścią składową budynku jest nieruchomością odrębną (nieruchomość lokalowa), gdy stanowi odrębną własność: nieruchomość lokalowa może powstać na podstawie art.2 ust.1 ustawy o własności lokali.

Dokumentem wyjściowym do ustalenia stanów prawnych będą dane zawarte w II dziale Ksiąg Wieczystych Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej zweryfikowane o dane z części opisowej operatu ewidencji gruntów.

Prawa osób i jednostek organizacyjnych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, należy przyjąć jeżeli zostały dokonane na podstawie: wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, ostatecznych decyzji administracyjnych, dyspozycji zawartych w aktach normatywnych, umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust.1 pkt.2 rozporządzenia.

Dla budynków będących częściami składowymi gruntu stanowiącymi ten sam przedmiot własności (jedna nieruchomość) stan prawny budynku zostanie przyjęty zgodnie ze stanem prawnym działki, na której jest posadowiony, ujawnionym w rejestrze gruntów.

Dane dotyczące stanu prawnego budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i lokali będących odrębnymi nieruchomościami ustalone zostaną na podstawie badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa własności i innych praw w stosunku do opracowanych obiektów.

Badaniem objąć należy działy I i II ksiąg wieczystych.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie ujawnionych w operacie ewidencyjnym praw własności do poszczególnych nieruchomości, należy wykonać szczegółową analizę w oparciu o zbiory dokumentów zgromadzonych w ewidencji gruntów, pozyskanych od w/w podmiotów oraz zgromadzonych w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej, na podstawie której będzie możliwe ustalenie faktycznego stanu prawnego nieruchomości.

Podczas badania Ksiąg Wieczystych należy również zwrócić uwagę na zgodność określenia nieruchomości z ewidencją gruntów. W przypadku stwierdzenia w/w niezgodności należy wykonać raport zawierający numer KW, określenie nieruchomości wg ewidencji oraz określenie nieruchomości wg KW.

Z czynności badania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów należy sporządzić protokoły oraz zestawienie zbiorcze numerów KW, dla których dokonano badania.(zgodnie z wcześniejszymi adnotacjami w warunkach technicznych za równorzędny z  protokołem uważa się wydruk z bazy ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości;  w dalszej części opracowania wydruk jw. i protokół badania nazywane będą protokołem KW) Protokoły KW należy skompletować według numerów narastająco. (dotyczy nr kw).

Ustalając stany prawne budynków i lokali należy wykorzystać także:

- dla budynków komunalnych - dokumentację zgromadzoną w  Urzędzie Gminy w Malczycach;

- dla budynków stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych - dokumentację będącą w ich posiadaniu;

- dla wspólnot mieszkaniowych – dokumentację zgromadzoną u osób zarządzających nieruchomością.

- dla innych osób - przedłożone przez nie dokumenty.

Jako dodatkowe źródła informacji w zakresie identyfikacji podmiotów ewidencji należy wykorzystać:

- kartoteki osobowe mieszkańców, prowadzone przez Urząd Gminy w Malczycach (ewidencja ludności),

- Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez GUS,

- rejestr osób prawnych, prowadzony przez Sądy Rejestrowe,

- wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- dowody osobiste właścicieli,

- inne dokumenty urzędowe, powołujące się na rejestry wymienione powyżej.

(należy także wykorzystać inne oficjalne bazy , np. CEIDG – centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, o ile będą przydatne jako źródło informacji)

Czynności techniczne:

1. Należy w terenie zebrać informacje niezbędne do utworzenia bazy danych ewidencyjnych określonych w Rozporządzeniu, tj. danych, które pozwolą zaktualizować bazy i uzupełnić/utworzyć rejestry gruntów, budynków, lokali, kartotek budynków oraz lokali, sporządzić wykaz podmiotów, sporządzić wykaz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2. Mając na uwadze, że dla obrębów objętych projektem niniejszym istnieje już baza i źródła danych zawierające informacje do założenia baz danych ewidencji budynków i lokali, Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia następującego sposobu postępowania przy realizacji zamówienia:

  - . wykorzystać dane z istniejących źródeł informacji, tj.:

- z jednostek administracji budynkami i lokalami,

- z Wydziałów Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej i jednostek

organizacyjnych powiatu właściwych w sprawach:

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dane z jednostkowych operatów przyjętych do  zasobu w których wykazano pomiar budynków na osnowę geodezyjną, jeśli można jednoznacznie powiązać z osnową także pomiar w układzie lokalnym zgodnie z obowiązującymi dokładnościami dla pomiaru szczegółów sytuacyjnych również można takie dane wykorzystać)

operatu ewidencji gruntów,

gospodarowania nieruchomościami (majątek Powiatu i Skarbu Państwa),

architektury i budownictwa,

- z wydziałów Urzędu  Gminy w  Malczycach,  właściwym w sprawach :

gospodarowania nieruchomościami (mienie komunalne),

architektury i budownictwa,

obywatelskich,

- z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu,

- z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,

- z  Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  - . zebrane w punkcie 2.1. informacje, przed wyłożeniem do wglądu operatu opisowo-kartograficznego, należy poddać weryfikacji terenowej w celu uzupełnienia danych, brakujących lub sprzecznych z danymi zebranymi w punkcie 1,

  - .  na etapie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego należy uzupełnić brakujące dane w oparciu o dokumenty dostarczone przez osoby będące stronami w tym postępowaniu.

- W celu stworzenia warunków dla przyszłego prowadzenia baz danych ewidencyjnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, Wykonawca:

sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych działek, dla których w toku prowadzonych prac Wykonawca dokonał aktualizacji ich atrybutów, użytków gruntowych, powierzchni etc.

uzupełni o dane opisowe i graficzne dotyczące gruntów, budynków i lokali oraz zmienionych powierzchni i granic zabudowy bazę danych ewidencji gruntów i budynków w  Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Środzie Śląskiej,

uzupełni dane ewidencyjne o informacje na temat rejonów statystycznych,

zapewni zgodność wprowadzonych danych – zweryfikuje bądź uzupełni danymi baz istniejących tj. kartoteki osobowe i PESEL, REGON (ewentualnie NIP) oraz adres,  dokumentując ich zgodność w formie raportu,

w przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia jest zobowiązany do

wykonania raportu zawierającego ich uzasadnienie.

- Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia identyfikatorów budynków, które będą zgodne z tymi, które  funkcjonować będą na numerycznej mapie ewidencyjnej (identyfikatory należy sprawdzić i wyeliminować zbędne oznaczenia, jak np. BUD). W przypadku stwierdzenia w wyniku prac, że:

budynek oznaczony na mapie numerycznej jako jeden obiekt faktycznie składa się z dwóch lub z większej liczby obiektów, to dla tych nowych obiektów należy nadać kolejny, właściwy identyfikator,

budynek, który faktycznie stanowi jeden obiekt a na mapie ewidencyjnej wykazany jest jako więcej niż jeden obiekt - obiekty te należy połączyć w jeden obiekt, nadając mu kolejny, nie wykorzystany identyfikator.

- Numeracja budynków i lokali w arkuszach kartotek danych ewidencyjnych budynków i lokali powinna być jednorodna z numeracją tych obiektów na opracowanych mapach ewidencji gruntów i budynków stanowiących załączniki do arkuszy kartotek danych ewidencyjnych budynków i lokali.

- Informacje pozyskane, potrzebne do założenia ewidencji budynków i lokali, Wykonawca jest zobowiązany zebrać w komputerowej bazie danych (sporządzić pliki komputerowe sformatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami plus arkusze importowe i pliki graficzne według wzorów – w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej) uzupełniając je uwagami dotyczącymi źródła, z którego pochodzą dane informacje.

W przypadkach, gdy jednostka udzielająca informacji, posiada komputerowy system gromadzenia danych, w celu uniknięcia omyłek pisarskich - Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić automatyczną konwersję danych zamiast ręcznego ich przepisywania (o ile system bazodanowy jednostki udzielającej informacji to umożliwia). Fakt ten należy odnotować w sprawozdaniu technicznym załączonym do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Dokumenty  zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca ma obowiązek skompletować jako operat ewidencyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, składający się z:

a. operatu geodezyjno-prawnego, stanowiącego zbiór dowodów uzasadniających wpisy do komputerowych baz danych ewidencyjnych,

b. operatu opisowo-kartograficznego, stanowiącego przedmiot wyłożenia, zawierającego komputerowe wydruki raportów zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków, kopie mapy ewidencyjnej.

Szczegółowe składniki operatu określa instrukcja G-5 (§106-§114). Operat należy kompletować wg zasobów dla każdego obrębu oddzielnie.

Do operatu ewidencyjnego należy dołączyć raport sprawdzenia programem VSWDE w zakresie sporządzonych plików oraz bazę danych, o której mowa w punkcie 6, zapisaną na nośnikach informatycznych. (raport sprawdzenia można dokonać również innym oprogramowaniem dostosowanym do zmiany obowiązującego formatu danych – GML – raport ma wykazać czy w przekazywanych plikach nie ma błędów uniemożliwiających ich wykorzystanie w procesie zasilenia bazy egib).

- Przeprowadzenie postępowania formalnego zgodnie z art. 24 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (uczestnictwo w procedurach formalnych dotyczących wyłożenia i rozpatrzenia uwag do operatu)

Pozostałe ustalenia:

a)  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik roboty, w którym Zleceniodawca będzie oceniał sposób wykonania poszczególnych etapów oraz ustosunkowywał się do przypadków szczególnych. (także poprzez inspektora kontroli działającego z upoważnienia Starosty w trakcie realizacji prac)

b)  Wykonawca przygotuje projekty: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, protokołów, formularzy, itp. określonych w przepisach w/w ustawy, posiłkując się przy ich sporządzaniu przepisami: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz wytycznymi „instrukcji” G-5 a następnie projekty te przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. (dotyczy działań od momentu podpisania umowy na wykonanie prac).

c)  Należy uwzględnić nowe przepisy, które wejdą w życie podczas wykonywania opracowania, wykonawca musi być przygotowany do konieczności uwzględnienia w procesie tworzenia baz danych i zasilenia danymi bazy egib ewentualnych nowych standardów wymiany danych jak np. GML  obok obowiązującego SWDE.

e)  Rejestry oraz kartoteki budynków i lokali powinny być aktualne na dzień wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego i zawierać wszystkie zmiany, jakie zaszły w trakcie wykonywania pracy.

f)   Uwagi i zastrzeżenia winny być rozpatrzone zgodnie z art.24a. ustawy z dnia 17 maja 1989  roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Uwzględnione zastrzeżenia zgłoszone podczas wyłożenia wprowadzić do komputerowej bazy danych (pliki importowe). Ewentualne zastrzeżenia dla których niezbędny jest pomiar w terenie, wykonawca dokona na gruncie w ramach tej pracy oraz sporządzi w tym zakresie dokumentacje formalno-prawną.

g)  Ewentualne zmiany mogące mieć wpływ na zakres czynności technicznych mogą zostać

wprowadzone za porozumieniem stron w formie pisemnej.

h)  Przy włączaniu wektoryzowanych map ewidencji gruntów wykonawca winien uwzględnić

zasady opisane w Rozdziale 13 Instrukcji G-5,  w szczególności należy sprawdzić i

dostosować atrybuty standardowych obiektów ewidencyjnych (katalog obiektów – aneks

nr 2 do Instrukcji G-5), uzupełnić treść mapy ewidencyjnej o dane opisowo-informacyjne, porównać numerację i powierzchnię działek ewidencyjnych w części graficznej i opisowej,  należy przeanalizować  m.in. atrybuty punktów granicznych tak aby były wiarygodne (system nie może  samodzielnie uzupełniać atrybutów w przypadku ich pominięcia przez wykonawcę), należy w oparciu o materiały z jednostkowych pomiarów wprowadzić punkty graniczne, dla których można obliczyć współrzędne geodezyjne, wykorzystując zawarte w nich  dane liczbowe, należy sprawdzić przebieg granic dróg gruntowych czy nie zostały przyjęte według sposobu użytkowania i doprowadzić do stanu według ewidencji lub prawnego, wszelkie ustalenia dotyczące wykorzystania wektoryzowanych map w ramach PHARE powinny być uzgadniane pienie między zlecającym a wykonawcą

i)   przebieg granic obrębów winien być uzgodniony z właściwą jednostką statystyki publicznej i organem właściwym w sprawach zagospodarowania przestrzennego, (należy wykorzystać tutaj prace związane z projektem teryt 2, w których posiadaniu jest GKK., uzgodnienia z innymi powiatami zostały dokonane w ramach tego projektu)

j)   ustalenie stanów prawnych nieruchomości powinno odbyć się zgodnie z Rozdziałem 8 Instrukcji G-5 , ogólne zasady ustalenia stanów prawnych podano również powyżej przy ustalaniu stanów prawnych nieruchomości budynkowych, protokoły badania ksiąg wieczystych należy sporządzić według wzoru do Instrukcji G-5 (jeśli nie wykorzystano wydruków z bazy ksiąg wieczystych), należy sporządzić protokoły rozbieżności stanów wykazanych  w kw i ewidencji

k)  terenowe pomiary geodezyjne dla potrzeb ewidencji gruntów w szczególności należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi  w Rozdziale 10 Instrukcji G-5 (jeśli zasady te kolidować będą z przepisami rozporządzenia  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego każdorazowo uzgadniane będzie to z  Zamawiającym)

Kontrola:

Po przedłożeniu zamówionej dokumentacji dokonana zostanie kontrola prawidłowości wykonanego zadania. Dokumentację należy przedłożyć najpóźniej w terminie 1 tygodnia (5 dni roboczych) przed planowanym terminem wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego. Dodatkowo przed importem danych do systemu, który zostanie dokonany na podstawie odrębnej umowy między Starostwem Powiatowym a firmą Compass S.A. , zostanie jeszcze raz zweryfikowana poprawność danych przez firmę Compass S.A. W przypadku wykazania błędów i niezgodności z wzorami i instrukcjami wypełnienia arkuszy lub innych powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie, w ramach gwarancji poprawi dane, zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

System, w którym prowadzona jest ewidencja powiatu średzkiego

Ewidencja gruntów dla powiatu średzkiego prowadzona jest w relacyjnej bazie danych (na platformie ORACLE)  w systemie V-system(Vega) autorstwa firmy Compass S.A. z Krakowa.

Z uwagi na fakt, że oprogramowanie, w którym prowadzona jest baza EGiB jest autorskim rozwiązaniem firmy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął odpowiednie działania, które umożliwią mu zapoznanie się z oprogramowaniem, arkuszami importowymi, instrukcją opracowania plików graficznych (instrukcja oprogramowania do prowadzenia egib dostępna na miejscu w Starostwie Powiatowym do wglądu)  i w konsekwencji właściwe wypełnienie arkuszy importu danych oraz opracowanie plików graficznych, nie naruszając przy tym praw autorskich autora oprogramowania V-system (Vega) – firmy Compass S.A. Wymiana danych winna odbywać się w oparciu o obowiązujące standardy wymiany danych ewidencyjnych (za obowiązujące uważa się również standardy, które mogą zostać wprowadzone przed i w trakcie prac modernizacyjnych), stąd obok arkuszy importowych należy opracować pliki swde (GML).

Na podstawie zebranych danych ewidencyjnych o obiektach ewidencji gruntów i budynków , w tym działkach, budynkach i lokalach należy opracować zbiory danych z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali także w formatach akceptowanych przez system V-system (Vega) (jak to opisano wyżej). W przypadku, gdy do końca upływu terminu wykonania prac opracowana zostanie nowa wersja systemu V-system (Vega), do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykonawca zobowiązany będzie do przekazania opracowanych zbiorów danych ewidencyjnych w formacie zgodnym z nową wersją systemu.

Dane opisowe dotyczące przedmiotu ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz dane geometryczne należy przenieść do postaci numerycznej w oparciu o arkusze importowe danych i plik graficzny opracowane na podstawie wzorów i instrukcji będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej (w postaci plików elektronicznych). Import danych do systemu , w którym prowadzona jest egib zostanie wykonany na podstawie odrębnego zlecenia między Starostwem Powiatowym a autorem opracowania firmą Compass S.A. na podstawie opracowanych danych przez Wykonawcę prac modernizacyjnych.  Za poprawność przygotowania danych numerycznych umożliwiających import danych opisowych i  geometrycznych i powiązania części opisowej ewidencji z częścią geometryczną  do systemu V-system(Vega) odpowiada Wykonawca. Compass .S.A. po otrzymaniu opracowanych danych wykona raport poprawności opracowania, który będzie podstawą do ewentualnej reklamacji opracowania złożoną Wykonawcy pracy, który niezwłocznie poprawi dane, na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

Podstawę do zmian dotychczasowego zapisu w systemie do prowadzenia egib będą stanowić:

w zakresie danych podmiotowych: dowody zmian znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zweryfikowane dokumentów okazanych przez zainteresowane osoby uczestniczące w procesie zakładania ewidencji budynków i lokali (np. decyzje administracyjne, akty notarialne, postanowienia, orzeczenia sądu), zawiadomienia, odpisy z ksiąg wieczystych.

w zakresie danych przedmiotowych: sporządzone przez Wykonawcę wykazy zmian danych ewidencyjnych. Zmiany te są przedmiotem akceptacji przez osoby zainteresowane w trakcie wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego.

            - Zakończenie modernizacji

W celu stworzenia warunków dla przyszłego prowadzenia baz danych ewidencyjnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, Wykonawca:

uzupełni arkusze importowe i pliki graficzne według instrukcji, opracowanej przez autora oprogramowania firmę Compass S.A. z Krakowa, o dane opisowe i graficzne dotyczące gruntów, budynków i lokali oraz zmienionych powierzchni, granic i oznaczeń użytków.

zapewni zgodność wprowadzonych danych - zweryfikuje bądź uzupełni danymi z baz istniejących tj. kartoteki osobowe i PESEL, REGON (ewentualnie NIP) oraz adres, dokumentując ich zgodność w formie raportu, w przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia jest zobowiązany do wykonania raportu zawierającego ich uzasadnienie.

Po uzupełnieniu ewidencji o zakres informacji treści opisowej ewidencji budynków i lokali prowadzenie ewidencji gruntów i budynków dla zmodernizowanych obrębów będzie się odbywało w systemie V-system (Vega).

Z zakończeniem procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków – w tym założenia ewidencji budynków i lokali związane  jest :

ostateczne zakończenie postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

integracja części kartograficznej, z danymi opisowymi w relacyjnej bazie danych – ewidencja gruntów i budynków  – prowadzonej na platformie ORACLE, zarządzanej systemem V-system (Vega) z zachowaniem historii zmian,

przyjęcie dokumentacji technicznej do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Środzie Śląskiej,

sprawdzenie poprawności opracowanych  danych i komisyjny  odbiór roboty,

podpisanie pozytywnego protokołu przez komisję odbioru roboty, stanowiącego podstawę odbioru roboty i włączenia do zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz rozliczenia  zamówienia.

V. Sposób wyłonienia Wykonawcy zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

VI. Uwagi końcowe.

Zamawiający wymaga aby budynki, dla których będzie zakładana ewidencja lub budynki, dla których będzie ona aktualizowana zostały utrwalone w postaci zdjęć cyfrowych. Dodatkowo cyfrową techniką fotograficzną należy utrwalić zmiany sposobu użytkowania działek na terenach zabudowanych (np. w szczególności zagospodarowanie działek na cele budowlane) w stosunku do wykazanego dotychczas w bazie ewidencji gruntów i budynków. Każde zdjęcie należy zapisać w osobnym pliku zawierającym co najmniej nazwę lub identyfikator Teryt obrębu i nr działki ewidencyjnej. Zdjęcia należy dołączyć do operatu opisowo – kartograficznego na płytce CD.