Środa Śląska. 09.01.2015 r.

IZPO.272.22.2014

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 2020D i 2087D na odcinku od skrzyżowania dróg 2020D i 2087D do miejscowości Udanin.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) – w związku z zapytaniami oferentów Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:  W pozycjach dotyczących podbudowy z kruszywa łamanego jest rozbieżność. Na rysunkach konstrukcyjnych jest tłuczeń31,5/63 mm, kliniec 20/31,5 mm i 4/20 mm, natomiast w opisie technicznym figuruje kruszywo łamane 0/31,5 mm. Prosimy o potwierdzenie, że na podbudowę z kruszywa należy zastosować mieszankę 0/31,5 mm gr. 20cm.

Odpowiedź:

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Zgodnie z SST pkt D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

sporządził/ła:

E. Ziemichód

B. Nowak

zatwierdził i podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy