Środa Śląska, dnia  06.02.2019 r.

IZPO.272.2.2019

Wyjaśnienia/ modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KULIN  i CESARZOWICE W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”.

Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.  2018r. poz.1986 ze zm.) –  Zamawiający  wyjaśnia oraz modyfikuje treść SIWZ               w następujący sposób::

- ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  (1)

Ad 1) Istniejący rów należy najpierw oczyścić z naniosów (20cm) a następnie dokonać jego przeprofilowania. Obmiar można zweryfikować na podstawie przekrojów poprzecznych stanowiących załącznik do przetargu.

Ad 2) Zamawiający nie posiada przekrojów P-8, P-16, P-20. Na istniejących zjazdach należy wyciąć masę bitumiczną oraz odzyskać rury przepustowe. W nowej lokalizacji osi przepustu (zgodnie z nową osią rowu przydrożnego) zabudować rurę z odzysku i odtworzyć tylko miejsca po zmianie lokalizacji rur. Wykonawca nie musi rozbierać całej nawierzchni oraz konstrukcji zjazdu Tylko przestrzeń pomiędzy starą osią rowu (przepustu) a nową osią rowu (przepustu). Po odtworzeniu rury przepustowej należy ułożyć warstwę ścieralną 4cm na całym zjeździe a warstwę wiążącą 4cm tylko na przekopach po zmianie lokalizacji przepustów.

Ad 3) Jak wyżej

Ad 4) Zjazdów do przebudowy jest 7 (zgodnie z planem sytuacyjnym)

Ad 5) Istniejące pobocze utwardzone od strony jezdni pozostaje bez zmian. Pobocze ścieżki rowerowej od strony rowu pozostaje gruntowe

Ad 6) Wymianę przepustów przewidziano na każdym z 7 zjazdów. Ścianki czołowe wymieniamy tylko tam gdzie są one istniejące. Nie ma konieczności zakupu nowych ścianek czołowych

Ad 7) Po zdjęciu humusu na istniejącym podłożu wykonujemy stabilizację gruntu cementem na miejscu (poz. 8d1) i dalej konstrukcję z przekroju normalnego

Ad 8) Patrz ad 2

Ad 9) Zastosować mieszankę 0/31,5mm

Ad 10) Stabilizację cementem wykonać mieszarkami na miejscu. Podłoże ma zdolne do przeniesienia obciążeń od sprzętu drogowego (układarka chodnikowa oraz walec gumowo-stalowy, stalowy). Dopuszcza się zastosowanie popiołów lotnych przy ustalaniu receptury wzmocnienia podłoża.

Ad 11) Na planowanym odcinku nie ma studni teletechnicznych. Kabel teletechniczny zlokalizowany jest poza obszarem prac.

Ad 12) Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę zgodną z aktualnym kosztorysem inwestorskim.

Ad 13) Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Z uwagi na charakter robót (Pozwolenia na Budowę) należy szczegółowo trzymać się Planu Zagospodarowania Terenu.

Ad 14) Pozycja 6d1 mówi o istniejących rurach przepustowych które należy odzyskać i zmienić ich lokalizację. Wykonawca nie musi kupować materiałów do wykonania przepustów (rur                         i prefabrykowanych ścianek czołowych).

II.  MODYFIKACJA SIWZ  W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 13 lutego 2019 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku powyższym w pkt. XX ust.1 p.n.”MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT”             oraz w ust.2 p.n. .”MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT” skreśla się daty „11 lutego 2019 r., 11.02.2019 r.  „   a w te miejsca wpisuje się daty „ 13 lutego 2019 r., 13.02.2019 r.”

sporządziła:

E.Ziemichód

zatwierdził i podpisał:

K.Szałankiwicz- Starosta Powiatu