Załącznik nr  5

WYKAZ SPRZĘTU

I JEGO MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

- CIĄGNIK

1)  Rok produkcji  - 2011

2)  Moc ciągnika – nie mniej niż 95 kM

3) Silnik  spełniający wymagania EURO III A,

Silnik 4- cylindry turbodoładowany,

4)  Sprzęgło suche ceramiczne dwustopniowe,

5)  Zbiornik paliwa min 120 litrów,

6)  Układ napędowy :

        - napęd 4x4 ,

        - skrzynia biegów  min 20/4 z reduktorem biegów pełzających,

        - prędkość nie mniej niż 30 km/h,

7) Hydraulika i zaczepy:

- udźwig TUZ nie mniej  niż 4000 kg,

- wydajność pompy nie mniej niż 50 l/ min,

- ilość szybkozłączy nie mniej niż 4,

- tylny TUZ – ramiona kategorii II z hakami,

- zaczep transportowy przesuwny,

- układ pneumatyczny jedno- i dwuobwodowy,

- przedni TUZ o udźwigu min 2000 kg,

- przedni WOM załączany elektrohydraulicznie,

- siedzenie pasażera,

- pomarańczowa lampa błyskowa – ostrzegawcza,

- klimatyzacja,

- przyciemniane szyby,

- kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją,

- mocowanie tłumika przy kabinie,

- Opony radialne,

- min 2 reflektory robocze z przodu,

- min. 3 reflektory robocze z tyłu.

2. ŁADOWACZ CZOŁOWY

- udźwig nie mniej niż 1500 kg,

- pojemność łyżki do mat. sypkich nie mniej niż 0,55 m³,

3.  KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA TYLNA

- sterowanie na joystick elektro- hydrauliczne,

- zasięg pracy kosiarki – 5,5 m,

- napęd i sterowanie hydrauliczne,

- moc pompy min 30 kW,

- GŁOWICA KOSZĄCA

- szerokość 125 cm,

- średnica rozdrabnianych odrostów min 8 cm,

- OPDMULARKA DO ROWÓW

- szerokość robocza 80 cm,

- PRZYCINARKA DO GAŁĘZI

- szerokość robocza 150 cm,

-grubość ciętych gałęzi min 100 mm,

- FREZARKA DO POBOCZY

- szerokość robocza min 110 cm,

- średnica wirnikowa min 400 mm.

Do oferty należy dołączyć parametry techniczne oferowanego sprzętu :

a.  oryginalny folder producenta ciągnika wraz z danymi technicznymi

b.  wyciąg ze świadectwa homologacji ciągnika  rok  2011 potwierdzony za zgodność

z oryginałem przez Sprzedającego.

c.  oryginalne foldery producentów maszyn

d.  oryginalne znaki CE producenta