#### nr postep.IZPO.272.25.2013

#### Załącznik nr 1

[ DOSTAWA MIKROBUSA – SAMOCHODU DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia  jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;  9 miejsc (wraz z kierowcą) z możliwością przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim.

2.WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE POJAZDU:

2.1. Silnik:

a) wysokoprężny turbo diesel,

b) pojemność skokowa silnika powyżej 2150 cm3,

c) moc minimalna 115 KM

d) spełniający wymagania EURO 5,

2.2. Napęd:

a) napęd kół przedni lub tylni,

b) skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana minimum 6-biegowa (5 + wsteczny),

c) elektroniczny układ stabilizacji jazdy ESP lub równoważny.

2.3. Układ hamulcowy:

a) ABS, EBD

b) dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania,

c) hamulce tarczowe przedmie i tylne.

2.4. Układ kierowniczy:

a) przekładnia  z blokadą koła kierownicy,

b) wspomaganie układu kierowniczego,

2.5. Podwozie:

a) wzmocniona oś przednia i tylna,

2.6. Nadwozie:

a) elektrycznie sterowane szyby boczne,

b) lusterka boczne  sterowane i podgrzewane elektrycznie,

c) lusterko wsteczne wewnętrzne,

d) drzwi boczne – prawe przesuwane z jednej strony ze stałym oknem,

e) szyby boczne przyciemniane,

f) drzwi tylne dwuskrzydłowe ,

g) klimatyzacja dwustrefowa (przód / tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobna regulacją temperatury,
h) ogrzewanie postojowe – działające niezależnie od silnika,

i) fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem + dwumiejscowa ławka  pasażera,

j) centralny zamek sterowany zdalnie z możliwością zamykania pojazdu przyciskiem w kabinie kierowcy,

k) autoalarm,

l) radio z odtwarzaczem płyt CD lub możliwością podłączenia urządzenia USB – komplet głośników,

ł) dopuszczenie jako pojazd osobowy UE,

m) podłoga gumowa,

n) dywaniki gumowe (w I rzędzie foteli),

o) komplet opon letnich i zimowych,

2.7. Dostosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych:

a) 2 osoby na wózku inwalidzkim - montaż wózka inwalidzkiego zamiennie z wyjmowaną i składaną kanapą z III rzędu foteli,

b) atestowane mocowanie do dwóch wózków inwalidzkich (listy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osób na wózku), wózki mocowane zamiennie z III rzędem foteli,

c) winda sterowana elektrycznie wraz z dopuszczeniem UDT,

d) oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych , ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe).

3. ZABEZPIECZENIE POJAZDU:

1) immobiliser,

2) zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,

3) drugi klucz z pilotem.

4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE SAMOCHODU  - zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego, w tym m.in.:

1) koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,

2) zestaw narzędzi i podnośnik,

3) dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu.

5. MINIMALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE POJAZDU:

1) zużycia paliwa nie więcej niż 9l/100 km – mierzone w cyklu mieszanym

2) zużycie energii nie więcej niż 3,24 MJ/km,

3) wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie więcej niż 247g/km,

d) wartość emisji zanieczyszczeń:

- tlenku węgla (CO) nie więcej niż 0,5 g/km,

- tlenków azotu (NOx) nie więcej niż 0,18 g/km,

- cząstek stałych (PM) nie więcej niż 0,005 g/km,

- węglowodorów (HC) nie więcej niż 0,05 g/km.

6. OKRES GWARANCJI:

1) okres gwarancji mechanicznej pojazdu – nie mniej niż 36 miesiące bez limitu przebiegu,

2) okres gwarancji pojazdu na korozję perforacyjną – minimum 10 lat.