nr postep.IZPO.272.10.2015

[DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO]

#### Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia  jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z osprzętem.

- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO:

- Fabrycznie nowy – rok produkcji:   2014 lub 2015 rok.

- Silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 280 KM / 207 kW z systemem wspomagającym rozruch silnika w warunkach zimowych.

- Zbiornik paliwa – minimum 200 litrów

- Emisja spalin  -  EURO 6 .

- Skrzynia biegów ręczna, 9-biegowa.

- Układ odbioru mocy umożliwiający przeniesienie napędu dla pompy hydraulicznej dostosowanej do zasilania układu hydraulicznego piaskarki i pługa odśnieżnego.

- Minimalna ładowność pojazdu – 10 ton.

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

- Zderzak przedni stalowy przystosowany do montażu czołownicy pługa odśnieżnego

- Kabina 3-osobowa : 1 kierowca + 2 pasażerów;

Podstawowe wyposażenie kabiny:

- klimatyzacja;

- wyposażenie kabiny w zabezpieczenie antykradzieżowe;

- lusterka zewnętrzne podgrzewane – regulacja elektryczna;

- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa;

- radio;

- dywaniki;

- pokrowce;

- sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego;

- oświetlenie dla pojazdu służb zimowych (oświetlenie pola pracy pługa);

- 2 halogenowe lampy obrotowe na dachu kabiny kierowcy po lewej i prawej stronie;

- Parametry skrzyni ładunkowej:

- długość – w zakresie od 4,80 m do 5,10 m;

- szerokość – w zakresie 2,24 m do 2,30 m;

- wysokość burt – 0,60 m, dzielone;

- podłoga stalowa;

- burty stalowe dzielone na długości ze słupkami pośrednimi, tylna burta ze słupkami, słupki demontowane;

- rozładunek trójstronny;

- burta tylna otwierana w osi górnej – uchylna podczas wywrotu do tyłu;

- burt boczne po 2 szt / stronę otwierane w osi dolnej (od dołu);

- sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy;

- skrzynia z plandeką zwijaną – pomarańczowa.

12. Układ hamulcowy wyposażony w ABS, hamulce tarczowe przód-tył;

13. System ARS.

14. Zaczep przyczepowy (do zaczepienia przyczepy pełnowymiarowej) z możliwością demontażu.

15. Koło zapasowe – pełny wymiar - przód.

16.Boczne światła obrysowe pojazdu.

17. Kolor – pomarańczowy.

18. Fartuchy przeciwbłotne.

19. Opony zimowe – 1 kpl..

20. Gwarancja na perforację blach – 10 lat.

- URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE Z POJAZDEM:

  - PŁUG ODŚNIEŻNY STALOWY:

typ średni – szerokość- 3,10 m; wysokość – 1,0 m; kąt skrętu lemiesza horyzontalny - +/- 300 ; sterowanie hydrauliczne; montaż pługa do zderzaka przedniego z czołownicą; sterowanie z kabiny kierowcy, boczne światła obrysowe.

2.       PIASKARKA – POSYPYWARKA O POJEMNOŚCI – 5 m3

bez zbiornika na solankę (tylko do materiałów sypkich); napęd hydrauliczny od przystawki samochodu, sterowany z kabiny kierowcy, szerokość posypywania od 2,0 m do 8,0 m; profilowany podajnik taśmowy przesuwający się po płycie ślizgowej; napęd hydrauliczny taśmy oraz talerza rozsypującego od pojazdu; rynna zsypowa oraz talerz rozsypujący ze stali kwasoodpornej; pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym oraz światło robocze zamontowane z tyłu piaskarki umożliwiające obserwację posypywania w nocy.

UWAGA:

Parametry osprzętu współpracującego z pojazdem maja być dostosowane do parametrów technicznych pojazdu w celu prawidłowej współpracy.

Sporządzili:

Marian Wiński

Bogusław Nowak

Kazimierz Jawor