nr postep.IZPO.272.7.2016

[DOSTAWA REMONTERA DROGOWEGO -PATCHERA]

#### Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Średzkiego fabrycznie nowego remontera drogowego - patchera przystosowanego do zabudowy podwozia posiadanego przez Zamawiającego, tj. samochód ciężarowy marki DAF-LF -280FA119 ZWR; dwuosiowy, o rozstawie osi 4,150m i o dopuszczalnej ładowności 10 420kg.

OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA, ELEMENTY WYMAGANE:

1. rok produkcji 2016; urządzenie fabrycznie nowe,

2. urządzenie zaadaptowane jako zabudowa przystosowana do w.w.  podwozia posiadanego przez Zamawiającego,

3. masa pustego urządzenia max 2800 kg

4. długość urządzenia z  rozłożonym wysięgnikiem min 8400 mm - max 8900 mm, tzn. zasięg pola roboczego od 4,0m do 4,5m

5. szerokość urządzenia max 2200 mm

6. wysokość min 1500mm – max 1600 mm

7. zbiornik na emulsję o pojemności min 1000 litrów napełniany od góry, z zaworem spustowym do opróżniania zbiornika w rozmiarze 1,5 cala;

8. ogrzewanie emulsji palnikiem gazowym (propan - butan)

9. pompa emulsji zamontowana w górnej części wewnątrz zbiornika zanurzona w emulsji  podająca emulsję ze zbiornika do dyszy wylotowej, pompa emulsji - zębata z możliwością regulacji wydajności ;

10. dwukomorowy zbiornik grysu o łącznej pojemności geometrycznej - 5,0  m3, jedna komora - 1 m3 , druga - 4 m3

11. podawanie materiału dwoma ślimakami; Silnik napędzający podajniki ślimakowe o mocy dobranej, zapewniającej prawidłową pracę urządzenia

12. napęd każdego ślimaka hydrauliczny, bezstopniowy z możliwością regulacji obrotów;

13.  główna pompa hydrauliczna zębata dwusekcyjna napędzająca silniki, rozdzielacze i zawory sterujące układu hydraulicznego gwarantująca długą i bezawaryjną pracę;

14.  wysokowydajna dmuchawa o ciśn. rob. 0,8 bar i max. prędkości obrot. 4 200 obr/min. umożliwiająca transportowanie grysów o grubości  ziarna do 8mm, napęd dmuchawy - od silnika napędowego urządzenia;

15. własny napęd urządzenia od niezależnego silnika wysokoprężnego o mocy min. 26 kW  służącego do napędu dmuchawy oraz pomp układu hydraulicznego; silnik chłodzony cieczą, z panelem sterującym, mocowany na poduszkach gumowych i nie przenoszący drgań silnika na konstrukcję urządzenia;

16. zintegrowana z silnikiem napędowym pompa główna dwusekcyjna  zasilająca układ hydrauliczny o mocy zapewniającej prawidłową i stabilną pracę urządzenia;

17.Inne elementy układu roboczego:

-  wysięgnik roboczy o zasięgu roboczym 4,0 do  4,5 m z zamocowanymi wężami gumowymi do transportu pod ciśnieniem grysu i emulsji asfaltowej wykonany  z lekkich kształtowników zamkniętych;

- przewód do transportu grysu  zbrojony prętem stalowym z dodatkową wkładką odporną na ścieranie;

- główny panel sterowniczy zamontowany na urządzeniu, wyposażony w stacyjkę, wskaźnik temperatury chłodzenia, kontrolkę ciśnienia oleju, kontrolkę ładowania akumulatora oraz włącznik światła ostrzegawczego;

- w obrębie zbiornika emulsji umieścić ręczną dźwignię włączania/ wyłączania podawania emulsji, manometr ciśnienia emulsji, wskaźnik poziomu emulsji;

- panel sterowniczy umieszczony przy wylocie grysu i emulsji,  umożliwiający swobodną, dokładną obsługę, m. in. włączanie podawania grysów i emulsji na wylocie, włączanie dmuchawy, włącznik sygnalizacji dźwiękowej;

- dodatkowo umożliwić  wyświetlenia odnośnie pracy urządzenia w kabinie kierowcy: kontrolka ciśnienia oleju, kontrolka temperatury płynu chłodzącego, kontrolka ładowania akumulatora urządzenia;

- wykorzystanie spalin  do podgrzewania emulsji  (od silnika spalinowego Patchera)

18. głowica robocza umożliwiająca  wykonywanie poszczególnych trybów pracy: nadmuch tylko sprężonego powietrza, natrysk tylko emulsji, podawanie grysu otoczonego emulsją, podawanie tylko grysu;

19. zbiornik oleju hydraulicznego;

20. układ hydrauliczny wyposażony w filtr ze wskaźnikiem zanieczyszczeń;

21. manometr ciśnienia powietrza

22. izolacja zbiornika emulsji min 50 mm z pokryciem blachą osłonową w kolorze pomarańczowym

23. zbiornik na wodę o pojemności min 300 l z możliwością wypływu cieczy pod ciśnieniem min. 2 bar;

24. oświetlenie ostrzegawcze - „kogut”;

25. rozwiązanie techniczne umożliwiające wejście i skontrolowanie ilości grysów (np. dostawiana , mocowana bezpiecznie drabinka);

26. podpory odstawcze;

27. system umożliwiający szybki montaż na istniejącym podwoziu;

28. lakierowanie w kolorze pomarańczowym;

29. certyfikat CE

30. katalog części zamiennych w języku polskim;

31. dokumentacja techniczno - ruchowa w języku polskim;

32. instrukcja obsługi w języku polskim;