nr postep.IZPO.272.8..2016

[DOSTAWA RAMIENIA WYSIĘGNIKOWEGO TYLNEGO I GŁOWICY KOSZĄCEJ]

#### Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE TYLNE

- zapewniające prawidłową współpracę z ciągnikiem rolniczym typ - model ZETOR Forterra 8641.

Parametry ramienia:

- Zasięg ramienia - 5,5 m

- Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych dwustronnego działania - 1

- Masa ciągnika współpracującego - 4400 kg

- Pojemność zbiornika oleju 180 L

- Moc pompy 33 kW

- Wydajność pompy 90 - 100 L/min.

- Szerokość transportowa 195 cm

- Wysokość transportowa 350 cm

- Obroty WOM 540 obr./min

- Moc ciągnika współpracującego od 80 KM

- Zaczep: tylny TUZ kat. II z hakami

- Masa max. 1055 kg

- Wał napędowy WPT ciągnik-kosiarka: bez sprzęgła

- Stabilizacja wysięgnika KWT:  na 2-ch śrubach rzymskich.

2. GŁOWICA KOSZĄCA mocowana na w/w ramieniu wysięgnikowym - dobór parametrów zapewniający prawidłową współpracę z w/w. ramieniem wysięgnikowym.

Parametry głowicy koszącej:

- Szerokość robocza 1,25 m

- Średnica wału bijakowego 133 mm

- Liczba noży 10

- Wymagany wydatek pompy 90-100 l/min.

- Ciśnienie w układzie hydraulicznym roboczym: max. 210 bar

- Masa max. 305 kg

- Współpraca z ramionami wysięgnikowymi KWT