ZAŁĄCZNIK nr 1A – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-dla części 1   KOMPUTERUY STACJONARNE

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nowym, nieużywanym.

-  Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu

- Do każdego rodzaju dostarczanego sprzętu Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne wydane przez producentów urządzeń oraz zbiorcze zestawienie gwarancyjne zawierające numery seryjne dostarczonych urządzeń.

1.  KOMPUTER  STACJONARNY  KLASY PC –     trzy zestawy

-   procesor Intel i5-4690 -3.5 GHz, turbo 3.9 GHz , x4/4, 6MB, 84W lub inny o co najmniej

takiej wydajności , gwarancja 36 miesięcy.

Płyta główna

| Typ gniazda procesora | Socket LGA 1150 |
| --- | --- |
| Obsługiwane procesory | Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium Intel Celeron |
| Chipset | Intel Z97 |
| Pamięć | 4 x DDR3 - 3100+(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2400(OC) / 2133(OC) / 1866(OC) / 1800(OC) / 1600 / 1333 / 1066 MHz max 32 GB non-ECC, niebuforowana |
| Tryb dual channel | Tak |
| Porty kart rozszerzeń | 1 x PCI Express 3.0 x16 3 x PCI Express x1 2 x PCI |
| Karta dźwiękowa | 8 - kanałowa, Realtek ALC887 |
| Karta sieciowa | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Typy kontrolerów | AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 |
| Złącza we/wy na płycie | 6 x SATA 3 2 x USB 2.0/1.1 (do 4 portów USB) 1 x USB 3.0 (do 2 portów USB) 1 x COM 1 x front panel audio connector 1 x front panel connector 1 x TPM 1 x 24 pinowe złącze zasilania ATX 1 x 8 pinowe złącze zasilania ATX |
| Porty we/wy panelu tylnego | 1 x PS/2 klawiatura/mysz 1 x RJ45 2 x USB 2.0, 1.1 4 x USB 3.0 1 x Line In 1 x Line Out 1 x Microfon In 1 x HDMI |
| Format płyty | ATX |
| Wersja | BOX |

Karta graficzna

| Typ złącza | PCI Express 3.0 x16 |
| --- | --- |
| Taktowanie rdzenia | 1020 MHz - 1111 MHz |
| Pamięć | 2048 MB GDDR5 |
| Taktowanie pamięci | 5400 MHz (1350x4) |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Przepustowość pamięci [GB/s] | 86.4 GB/s |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Stream Processors | 640 CUDA Cores |
| Texture Units | 40 TMU |
| Z/Stencil ROP Units | 16 ROP |
| Chłodzenie | Radiator, 2 x wentylator Twin Frozr IV |
| DirectX | DirectX 11.2 |
| OpenGL | OpenGL 4.4 |
| Shader Model | 5.0 |
| Złącza we / wy | 1 x D-Sub 1 x DVI 1 x HDMI |
| Dołączone oprogramowanie | Narzędzia i sterowniki |
| Pozostałe parametry | Fabrycznie podkręcony |
| Wersja | BOX |

Napęd optyczny 24x DVDRW DL, SATA

Pamięć RAM - 16GB,  DDR3,  2x8GB 1600 MHz

Dysk twardy – 1TB , 64 MB cache , 7200obr/min , SATA3

Obudowa COOLER MASTER ELITE RC—430 bez zasilacza

Dysk SSD

| Interfejs | SATA 3 |
| --- | --- |
| Format szerokości | 2.5" |
| Pojemność | 250 GB |
| Pamięć cache | 512 MB LPDDR2 |
| Prędkość odczytu | 540 MB/s |
| Prędkość zapisu | 520 MB/s |
| IOPS | 94k |
| Wytrzymałość | W czasie spoczynku 1500 G |
| Niezawodność | 1 500 000 MTBF |
| Obsługiwane technologie | TRIM, S.M.A.R.T. |

## Zasilacz CHIEFTEC CTG-550C

Mysz laserowa

Standardowa klawiatura QWERTY PS/2 lub USB

2.   PROGRAMY

-   System operacyjny Windows 10 Prof. PL – szt. 3