IZPO.272.1.2020

| - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO - DANE OGÓLNE | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| 1 | Samochód | Rok produkcji min. 2017 |  |
| 2 | Rodzaj samochodu | Dostawczy |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | do 3500 kg |  |
|  | SILNIK |  |
| 4 | Ilość przejechanych kilometrów | <90 000 |  |
| 5 | Rodzaj silnika | Turbo diesel |  |
| 6 | Pojemność skokowa silnika (cm³) | od 1900 do 2300 (cm³) |  |
| 7 | Moc silnika (KM) | od 120 do 180 (KM) |  |
| 8 | Skrzynia biegów | manualna |  |
| 9 | Emisja spalin | EURO 6 |  |
| NADWOZIE, PODWOZIE |
| 10 | Typ kabiny | Podwójna kabina z przeszkleniem bocznym i tylnym. Na tylnym oknie kabiny od strony skrzyni ścianka działowa z siatką ochronną |  |
| 11 | Liczba drzwi | 4 |  |
| 12 | Liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą | Min. 6 |  |
| 13 | Zabudowa | Skrzynia ładunkowa z aluminiowymi burtami i podłogą z blachy aluminiowej ryflowanej o wzmocnionej wytrzymałości. Min. 6 uchwytów podłogowych do mocowania pasów ładunkowych. Przednia burta od strony kabiny stała. Pozostałe burty otwierane z trzech stron, wyposażone w haczyki umożliwiające zamontowanie plandeki przykrywającej burtę. |  |
| 14 | Uchwyty holownicze | Przód i tył |  |
| 15 | Hak | Zamontowany, do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 1000 kg oraz kompletną instalacją elektryczną oraz gniazdem. Wymagana homologacja |  |
| 16 | Belka ostrzegawcza | Belka ostrzegawcza - sygnalizacja o długości nie mniejszej niż 1400 mm i wysokości nie mniejszej niż 140 mm, zamontowana na dachu kabiny, koloru pomarańczowego, posiadająca 2 mechanizmy obrotowe (koguty), z napisem drukowanymi czarnymi literami na białym polu w środkowej części belki SŁUŻBA DROGOWA. Belka winna być podłączona do akumulatora, dostosowana do instalacji elektrycznej pojazdu i posiadać panel sterujący lub osobny włącznik, zainstalowany w kokpicie kabiny. |  |
| 17 | Ładowność skrzyni (kg) | Nie mniejsza niż 1000 (kg) |  |
| 18 | Długość skrzyni (m) | Od 2,5 m do 3,5 (m) |  |
| 19 | Szerokość skrzyni (m) | Min. 2,0 (m) |  |
| 20 | Układ kierowniczy | Wyposażony w hydrauliczne wspomaganie |  |
| 21 | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe, zamontowane w przystosowanym do tego miejscu, zestawem narzędzi oraz klinem pod koło |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 22 | Klimatyzacja manualna | Wymagana |  |
| 23 | Elektryczne szyby, przednie | Wymagane |  |
| 24 | Centralny zamek | Wymagany |  |
| 25 | Kolor tapicerki | Dowolny |  |
| 26 | Wyposażenie audio | Radio fabryczne |  |
| 27 | Dywaniki podłogowe | Fabryczne gumowe - przód i tył |  |
| 28 | Wspomaganie kierownicy | Wymagane |  |
| 29 | ABS | Wymagany |  |
| 30 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa | Wymagane |  |
| 31 | Gniazdo 12 V | Wymagane |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 32 | Karta pojazdu | Wymagana |  |
| 33 | Dowód Rejestracyjny | Wymagana |  |
| 34 | Homologacje | Wymagana |  |

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW!

W przypadku zgodności oferowanych przez Wykonawcę parametrów                z parametrami wymagającymi przez Zamawiającego – wystarczy wpisanie przez Wykonawcę w odpowiedniej rubryce słowa „TAK”. W przypadku oferowania odmiennych parametrów należy szczegółowo je opisać.  Każda rubryka musi być odpowiednio wypełniona!

………………….…………………….					………………..………………………….

Data 								     podpis WykonawcyŚroda Śląska, 2017-04-12

A