IZPO.272.16.2017

Wymagania min.		              WARTOŚCI

Zamawiającego        	             OFEROWANE Rok produkcji: 2017

| Model | ---- |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | ---- |  |
| Kat. EURO emisji spalin | EURO V lub EURO VI |  |
| Konfiguracja osi | 4 x 2 |  |
| Rodzaj pojazdu | autobus |  |
| Moc silnika | 120 kW (163 PS) |  |
| Pojemność skokowa silnika | 2400 cm3 |  |
| Rozstaw osi | 4325 mm |  |
| Minimalna dopuszczalna masa całkowita | 5000 kg |  |
| Kolor | ------- |  |
| Zabudowa | Autobus – ilość miejsc: 22 + 1 kierowca |  |
| Zabudowa zawiera | tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną pianką PU podsufitka sztywny sufit Eko-skóra (szara) słupki + parapety tapicerka eco-skóra (szara) podłoga płaska wzmocniona z wykładziną antypoślizgwą oświetlenie stopnia wejściowego oraz przejścia mocowanie foteli na listwach (demontaż, przesuw foteli) fotele turystyczne Sege 22 sztuk, sztywne z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym barierki i oznakowanie samochodu, szyba za kierowcą poręcze, młotki bezpieczeństwa, dodatkowa gaśnica zasłonki na szyby nagłośnienie + instalacja szyberdach mechaniczny jako wyjście awaryjne klimatyzacja dachowa centralny nadmuch kaseta z indywidualnym oświetleniem w półce 12 szt. ogrzewanie niezależne od silnika powietrzne 4.2 KW przeszklenie – szyby podwójne panorama zewnętrzna wzmaczniacz i mikrofon oświetlenie półek na dimerze dodatkowe oświetlenie z tyłu pojazdu schowki w półkach na dokumenty dla kierowcy podłoga płaska PCV szara światła obrysowe w rogach pojazdu (szt. 4) migające podczas postoju przedłużenie pojazdu do 400 mm najazdy stanowisko dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim | * |
| Wyposażenie pojazdu bazowego / seryjne | przełożenie przekładni głównej i = 4,364 oś tylna 3,5 t elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESPi) układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi hamulec postojowy Duo-Servo asystent hamowania (BAS) amortyzatory osi tylnej wspomaganie układu kierowniczego boczne listwy ochronne zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami nadwozie z wysokim dachem włącznik główny instalacji elektrycznej układ zarządzania energią elektryczną akumulator AGM 12V 92 Ah dwudrożne głośniki z przodu ułatwienie rozruchu instalacja elektryczna 12V schowek zamykany półka nad przednią szybą dwa uchwyty na kubki osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera szyba przednia ze szkła klejonego deska rozdzielcza z dwoma otwartymi schowkami immobilizer Seria zamek centralny sterowany falami radiowymi skrzynia manualna 6-biegowa lub automatyczna tempomat szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem szybkościomierz ze skalą w kilometrach sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy czujnik światła i deszczu tachograf cyfrowy EU z licznikiem i dod. nagryw. asystent utrzymania pasa ruchu system aktywnego serwisowania pojazdu kontrolka informująca o awarii oświetlenia poj. gniazdo diagnostyczne obrotomierz elektroniczny kontrolka informująca o braku płynu do mycia szyb zestaw wskaźników metryczny Filtr paliwa z separatorem wody i grzałką 600W boczne światła pozycyjne trzecie światło hamowania panel w podsufitce z dwoma światłami punktowymi adaptacyjne światła stop światła do jazdy dziennej kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach regulacja zasięgu reflektorów reflektory halogenowe H7 alternator 14 V / 180 A ogranicznik prędkości (100 km\h) WE zarządzanie alternatorem, poziom I OBD (Diagnoza On Board) generacji C resor poprzeczny piórowy z przodu zawieszenie tylne z resorami parabolicznymi mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy koło zapasowe opony bez wyboru producenta stalowe obręcze 5,5 J x 16 osłony piast kół poduszka powietrzna kierowcy trzypunktowe automatyczne pasy bezp. dla pasażerów pas bezpieczeństwa z urządzeniem zwijającym siedzenie kierowcy regulowane zagłówek kierowcy regulowany na wysokość zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci tkanina czarna szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich tabliczki i dokumentacja w języku polskim klin pod koła podnośnik samochodowy hydrauliczny zestaw narzędzi dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE mobilo Van uchwyty do mocowania ładunku w podłodze | * |
| Wyposażenie dodatkowe | oś przednia wzmocniona pakiet zawieszenia C - wzmocn. amortyzatory przód akumulator dodatkowy przekaźnik oddzielający przy dodatk. akumulatorze przygotowanie do montażu gniazda do haka holowniczego podłączenie elektryczne dla dodatkowych odbiorników audio 10 dogrzewacz elektryczny PTC klimatyzacja półautomatyczna zbiornik paliwa, 100 litrów opony letnie podsufitka przygotowana pod zabudowę podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach przes., lewe okno nie otwierane przednie po prawej stronie okno nie otwierane środkowe po lewej stronie okno nie otwierane środkowe po prawej stronie okno nie otwierane tylne po lewej stronie okno nie otwierane tylne po prawej stronie | * |

Uwaga:

*  W kolumnach oznaczonych symbolem *  należy wpisać TAK lub NIE,  w zależności od tego, co oferuje

wykonawca.  y

…………………………………….				……………………………………….

Data 									podpis WykonawcyŚroda Śląska, 2017-04-12

A