IZPO.272.1.2018

| DANE CIĄGNIKA - wymagania Zamawiającego | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| --- | PRODUCENT | -------------------------- |  |
| --- | MODEL/TYP | ------------------------ |  |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy | rok produkcji min. 2016 umożliwiający rejestrację w 2018 r. na terenie Polski |  |
| 2 | Moc ciągnika | nie mniej niż 95 kM |  |
| 3 | Pojemność | 4000 - 5000 (cm3) |  |
| 4 | Napęd | 4x4 |  |
| 5 | Ilość biegów (do przodu/do tyłu) | Min 12/12 |  |
| 6 | Silnik | umożliwiający rejestrację w 2018 r. na terenie kraju |  |
| 7 | Prędkość | nie mniej niż 30 km/h |  |
| 8 | Tylny TUZ mechaniczny | udźwig nie mniej niż 4000 kg |  |
| 9 | Przedni Tuz mechaniczny | udźwig nie mniej niż 1500 kg |  |
| 10 | Końcówki zewnętrzne (szybkozłącza) | min 6+1 |  |
| 11 | WOM tylny | 540/540 - 1000 Obr/min |  |
| 12 | Wydajność pompy hydraulicznej | Min 50 l/min |  |
| 13 | Klimatyzacja | Tak |  |
| 14 | Siedzenie pasażera | Tak |  |
| 15 | Pomarańczowa lampa błyskowa (kogut) | Tak |  |
| 16 | Mocowanie tłumika | przy kabinie |  |
| 17 | Reflektory robocze z przodu | Min 2 |  |
| 18 | Reflektory robocze z tyłu | Min 3 |  |
| 19 | Zaczep transportowy przesuwny | Tak |  |
| DANE KOSIARKI |
| --- | PRODUCENT | -------------------------- |  |
| ---- | MODEL/TYP | ------------------------ |  |
| 20 | Fabrycznie nowa kosiarka bijakowa (młotkowa) tylno-boczna kompatybilna z ciągnikiem | rok produkcji min. 2017 |  |
| 21 | Szerokość koszenia | 1,6 - 1,8 (m) |  |
| 22 | Obroty WOM | 540 (Obr/min) |  |
| 23 | Bezpiecznik mechaniczny | Tak |  |
| 24 | Regulacja wysokości koszenia | za pomocą wału kopiującego |  |
| 25 | Przednie blachy ochronne | Tak |  |
| 26 | Wał napędowy | (WPT) szerokokątny |  |
| 27 | Zakres roboczy | -60o do +90o |  |
| 28 | Ilość młotków | 14 - 16 |  |

………………….…………………….					………………..………………………….

Data 								     podpis WykonawcyŚroda Śląska, 2017-04-12

A