IZPO.272.14.2020

Wymagania min.		              WARTOŚCI

Zamawiającego        	             OFEROWANE

Rok produkcji: 2020

| Model | ---- |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | ---- |  |
| kat. EURO emisji spalin | EURO VI |  |
| Konfiguracja osi | RWD, napęd tylnej osi |  |
| Rodzaj pojazdu | autobus |  |
| Moc silnika | 190 KM |  |
| Pojemność skokowa silnika | 2987 cm3 |  |
| Rozstaw osi | 4325 mm |  |
| Minimalna dopuszczalna masa całkowita | 5000 kg |  |
| Ilość rzędów | 8 |  |
| Kolor | biały |  |
| Zabudowa | Autobus – ilość miejsc: 22 + 1 kierowca |  |
| Zabudowa zawiera | tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną i wygłuszeniem podsufitka sztywny sufit tkanina skóropodobna (szara) wnęki okienne wyklejone tkaniną skóropodobną lub z materiałów ABS (łatwe do utrzymania czystości) –kolor szary podłoga płaska wzmocniona z wykładziną antypoślizgową stopień podwójny obniżony oraz adaptacja drzwi pasażera (rezygnacja z siedzenia pasażera i pasów bezpieczeństwa po stronie pasażera) oświetlenie stopnia wejściowego oraz przejścia system mocowania foteli (18 sz.) do ściany i podłogi, 4 fotele tylne szybki demontaż fotel turystyczny pojedynczy, rozkładany, z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym, tapicerowany, siatka, rączka, podłokietnik od strony korytarza -18 szt. fotel turystyczny pojedynczy na tył, nierozkładany, z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym, tapicerowany- 4 szt. fotel kierowcy tapicerowany czarny dywanik dla kierowcy poręcze ułatwiające wchodzenie i oznakowanie samochodu, szyba za fotelem kierowcy poręcze, młotki bezpieczeństwa, gaśnica, apteczka nagłośnienie + instalacja szyberdach mechaniczny z wyjściem bezpieczeństwa klimatyzacja o mocy 10 kw, nadmuch w półkach z indywidualnym nawiewem w przestrzeni pasażerskiej, 2 klimatyzacje : jedna fabryczna tzw. Z deski a druga dachowa – działające niezależnie od siebie, półki na bagaż podręczny z indywidualnymi nawiewami, oświetleniem LED dzień/noc, z nagłośnieniem ogrzewania wodne poprzez 2 konwektory z pompą wody i sterownikiem elektronicznym, grzejniki wzdłuż pojazdu przeszklenie – szyby podwójne, panorama zewnętrzna, przyciemniane, okna boczne stałe wzmacniacz i mikrofon oświetlenie półek na dimerze dodatkowe oświetlenie z tyłu pojazdu schowki w półkach na dokumenty dla kierowcy spojlery boczne stanowisko dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim – szyny do montażu wózka, najazdy do załadunku wózka inwalidzkiego, pasy do montażu wózka inwalidzkiego z torbą |  |
| Wyposażenie pojazdu bazowego / seryjne | przełożenie przekładni głównej i = 3,923 oś tylna 3,5 t, oś przednia wzmocniona dodatkowe wzmocnienie dla pojazdu dla autobusu elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESPi) układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi hamulec postojowy Duo-Servo asystent hamowania (BAS) amortyzatory osi tylnej wspomaganie układu kierowniczego boczne listwy ochronne chlapacze przednie i tylne zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami lub z jednym centralnym stopniem umieszczonym centralnie na zderzaku nadwozie z wysokim dachem włącznik główny instalacji elektrycznej akumulator AGM 12V 92 Ah dwudrożne głośniki z przodu ułatwienie rozruchu instalacja elektryczna 12V schowek zamykany pod deską rozdzielczą lub na desce rozdzielczej lub schowek otwarty półka nad przednią szybą dwa uchwyty na kubki osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy, drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni, oszklone szyba tylna nie ogrzewana drzwi wejściowe elektryczne od strony pasażera (oryginalne uchylne drzwi pojazdu bazowego z siłownikiem elektrycznym do otwierania / zamykania drzwi przez kierowcę przyciskiem na desce rozdzielczej), drzwi od strony kierowcy uchylne ze szybami podnoszonymi elektrycznie kierownica wielofunkcyjna, trójramienna, ze wspomaganiem wzmocnienie podłużnicy szyba przednia ze szkła klejonego z filtrem deska rozdzielcza z dwoma otwartymi schowkami immobilizer zamek centralny sterowany pilotem skrzynia biegowa automatyczna tempomat szybkościomierz ze skalą w kilometrach sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy czujnik światła i deszczu tachograf inteligentny ze sterownikiem z przodu pod podsufitką asystent utrzymania pasa ruchu, bocznego wiatru, ruszania na wzniesieniu system aktywnego serwisowania pojazdu wskaźnik temperatury zewnętrznej gniazdo diagnostyczne obrotomierz elektroniczny kontrolka informująca o braku płynu do mycia szyb filtr paliwa z separatorem wody boczne światła sygnalizacyjne automatyczny układ włączania świateł trzecie światło hamowania panel w podsufitce z dwoma światłami punktowymi adaptacyjne światła stop światła do jazdy dziennej kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach regulacja zasięgu reflektorów reflektory halogenowe lub LED resor poprzeczny piórowy z przodu zawieszenie tylne z resorami parabolicznymi mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy koło zapasowe opony bez wyboru producenta o zmniejszonym oporze toczenia, wielosezonowe stalowe obręcze 5,5 J x 16 osłony piast kół pasy bezpieczeństwa z urządzeniem zwijającym poduszka powietrzna kierowcy siedzenie kierowcy regulowane, hydraulicznie resorowane zagłówek kierowcy regulowany na wysokość zabezpieczenie drzwi przed otwarciem obniżona skrzynia fotela kierowcy szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich tabliczki i dokumentacja w języku polskim klin pod koła podnośnik samochodowy hydrauliczny dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE uchwyty do mocowania ładunku w podłodze radio cyfrowe kamera cofania z ekranem w lusterku wstecznym lub kamera cofania współpracująca z kolorowym wyświetlaczem radia, który służy jednocześnie do wyświetlania danych z radio, ustawień pojazdu, nawigacji i kamery cofania. nawigacja komplet niezbędnych dokumentów , przygotowanie dokumentacji do rejestracji, gwarancje pomoc w razie awarii zbiornik paliwa, 93-100 litrów pakiet zawieszenia C - wzmocn. amortyzatory przód |  |

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW!

W przypadku zgodności oferowanych przez Wykonawcę parametrów  z parametrami wymagającymi przez Zamawiającego – wystarczy wpisanie przez Wykonawcę                       w odpowiedniej rubryce słowa „TAK”. W przypadku oferowania odmiennych parametrów należy szczegółowo je opisać.  Każda rubryka musi być odpowiednio wypełniona!

………………….…………………….					                                 ………………..………………………….

Data 								                              podpis WykonawcyŚroda Śląska, 2017-04-12

A