Załącznik nr 1A do SIWZ

Nr postęp. IZPO.272.6.2017

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

(POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH, OBUSTRONNE OCZYSZCZENIE KRAWĘDZI JEZDNI I ŚCINKA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z WYWOZEM UROBKU).

| PRZEDMIAR ROBÓT (POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DRÓG POWIATOWYCH + ŚCINKA POBOCZY - 2017 R. |
| --- |
| GMINA KOSTOMŁOTY | Powierzchniowe utrwalenie | Ścinka poboczy | Ścinka poboczy | Uwagi |
|  |  | Strona lewa | Strona prawa |  |
| L. | Nr drogi | Opis odcinka | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | - |
| 1 | 2075D | Kierunek od Paździorna od nowej nawierzchni za sklepem do granicy powiatu - kierunek do Wawrzeńczyc | 1530,0 | 6,0 | 9241,2 | 1444,0 | 1,1 | 1588,4 | 0,15 | 1452,0 | 1,1 | 1597,2 | 0,15 | Krawężnik (wys. 5 cm) dł. 330 m, po lewej stronie |
| 2 | 2081D | * Od krzyżówki z 2014D w kierunku Samsonowic 657 m | 657,0 | 5,6 | 3679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Suma powierzchni (m²) | 12920,4 | 3185,6 | - |
| Obustronne czyszczenie krawędzi jezdni na szerokości 0,5 m, na długości 2187 m. |
| * cały odcinek do istniejącej powierzchniówki w Samsonowicach liczy 820 m |

| PRZEDMIAR ROBÓT (POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DRÓG POWIATOWYCH + ŚCINKA POBOCZY - 2017 R. |
| --- |
| GMINA UDANIN | Powierzchniowe utrwalenie | Ścinka poboczy | Ścinka poboczy | Uwagi |
|  |  | Strona lewa | Strona prawa |  |
| L. | Nr drogi | Opis odcinka | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | - |
| 1 | 2942D | Od Gościsławia od końca powierzchniówki w kierunku Mielęcina | 455,0 | 6,3 | 2866,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | 2942D | Od odcinka z pozycji nr 1 do krzyżówki z 3396D | 775,0 | 5,8 | 4495,0 | 755,0 | 1,0 | 755,0 | 0,10 | 755,0 | 1,0 | 755,0 | 0,10 | - |
| 3 | 3396D | Od krzyżówki z 2942 do granicy powiaty w kierunku dr. krajowej nr 5 | 445,0 | 5,5 | 2447,5 | 445,0 | 1,0 | 445,0 | 0,15 | 445,0 | 1,0 | 445,0 | 0,15 | - |
| 4 | 2072D | * Od tablicy informacyjnej "Jarosław" jadąc od Ujazdu Górnego w kierunku zjazdu na autostradę A4 | 638,0 | 5,4 | 3445,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Suma powierzchni (m²) | 13254,2 | 2400,0 | - |
| Obustronne czyszczenie krawędzi jezdni na szerokości 0,5 m, na długości 2293 m. |
| * cały odcinek do zjazdu na autostradę A4 ma długość 1435 m |

| PRZEDMIAR ROBÓT (POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DRÓG POWIATOWYCH + ŚCINKA POBOCZY - 2017 R. |
| --- |
| GMINA ŚRODA ŚLĄSKA | Powierzchniowe utrwalenie | Ścinka poboczy | Ścinka poboczy | Uwagi |
|  |  | Strona lewa | Strona prawa |  |
| L. | Nr drogi | Opis odcinka | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | - |
| 1 | 2060D | * Od 200 m za skrzyżowaniem z 2062D (koniec powierzchniówki) w kierunku granicy gminy za Kobylnikami (1587 m ) | 1587,0 | 5,4 | 8569,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Suma powierzchni (m²) | 8569,8 | 0,0 | - |
| Obustronne czyszczenie krawędzi jezdni na szerokości 0,5 m, na długości 1587 m. |
| * cały odcinek do granicy gminy ma długośc 2451 m. |

| PRZEDMIAR ROBÓT (POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DRÓG POWIATOWYCH + ŚCINKA POBOCZY - 2017 R. |
| --- |
| GMINA MALCZYCE | Powierzchniowe utrwalenie | Ścinka poboczy | Ścinka poboczy | Uwagi |
|  |  | Strona lewa | Strona prawa |  |
| L. | Nr drogi | Opis odcinka | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | Dł. (m) | Śr. szer. (m) | Pow. (m²) | Śr. gł. (m) | - |
| 1 | 2068D | Od krzyżówki z 2067D i 2066D przez aleję lipową w Malczycach na (szerszym) odcinku z krawężnikami | 290,0 | 6,7 | 1943,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Krawężniki (wys. 10:15 cm) dł. 290 m, po obu stronach |
| 2 | 2068D | * Od odcinka z pozycji nr 1, 981 m w kierunku drogi krajowej nr 94 | 981,0 | 5,3 | 5199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Suma powierzchni (m²) | 7142,3 | 0 | - |
| Obustronne czyszczenie krawędzi jezdni na szerokości 0,5 m, na długości 1271 m. |
| * cały odcinek do drogi krajowen nr 94 liczy 2376 m |