ZAŁĄCZNIK nr 1B

– SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  KOMPUTER STACJONARNY  KLASY PC –     szt. 2  (dwa zestawy)

-   procesor Intel i7-4790 -3.6 GHz, turbo 4.0 GHz , x4/8, 8MB, 84W lub inny o co najmniej

takiej wydajności , gwarancja 36 miesięcy.

Płyta główna

| Typ gniazda procesora | Socket LGA 1150 |
| --- | --- |
| Obsługiwane procesory | Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium Intel Celeron |
| Chipset | Intel Z97 |
| Pamięć | 4 x DDR3 - 3100+(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2400(OC) / 2133(OC) / 1866(OC) / 1800(OC) / 1600 / 1333 / 1066 MHz max 32 GB non-ECC, niebuforowana |
| Tryb dual channel | Tak |
| Porty kart rozszerzeń | 1 x PCI Express 3.0 x16 3 x PCI Express x1 2 x PCI |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |
| Karta dźwiękowa | 8 - kanałowa, Realtek ALC887 |
| Karta sieciowa | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Intel I218V |
| Typy kontrolerów | AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 |
| Złącza we/wy na płycie | 6 x SATA 3 2 x USB 2.0/1.1 (do 4 portów USB) 1 x USB 3.0 (do 2 portów USB) 1 x COM 1 x front panel audio connector 1 x front panel connector 1 x TPM 1 x 24 pinowe złącze zasilania ATX 1 x 8 pinowe złącze zasilania ATX |
| Porty we/wy panelu tylnego | 1 x PS/2 klawiatura/mysz 1 x RJ45 2 x USB 2.0, 1.1 4 x USB 3.0 1 x Line In 1 x Line Out 1 x Microfon In 1 x HDMI |
| Format płyty | ATX |
| Wersja | BOX |

Karta graficzna

| Typ złącza | PCI Express 3.0 x16 |
| --- | --- |
| Taktowanie rdzenia | 1020 MHz - 1163 MHz |
| Pamięć | 2048 MB GDDR5 |
| Taktowanie pamięci | 5400 MHz (1350x4) |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Przepustowość pamięci [GB/s] | 86.4 GB/s |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Stream Processors | 640 CUDA Cores |
| Texture Units | 40 TMU |
| Z/Stencil ROP Units | 16 ROP |
| Chłodzenie | Radiator, 2 x wentylator Twin Frozr IV |
| DirectX | DirectX 11.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.4 |
| Shader Model | 5.0 |
| Złącza we / wy | 1 x D-Sub 1 x DVI 1 x HDMI |
| Dołączone oprogramowanie | Narzędzia i sterowniki |
| Pozostałe parametry | Fabrycznie podkręcony |
| Wersja | BOX |

Napęd optyczny 24x DVDRW DL, SATA

Pamięć RAM - 16GB,  DDR3,  2x8GB 1600 MHz

Dysk twardy – 1TB , 64 MB cache , 7200obr/min , SATA3

Obudowa COOLER MASTER ELITE RC—430 bez zasilacza

Dysk SSD

| Interfejs | SATA 3 |
| --- | --- |
| Format szerokości | 2.5" |
| Pojemność | 120 GB |
| Pamięć cache | 256 MB LPDDR2 |
| Prędkość odczytu | 540 MB/s |
| Prędkość zapisu | 520 MB/s |
| IOPS | 94k |
| Wytrzymałość | W czasie spoczynku 1500 G |
| Niezawodność | 1 500 000 MTBF |
| Obsługiwane technologie | TRIM, S.M.A.R.T. |

## Zasilacz CHIEFTEC CTG-650C

Mysz laserowa

Standardowa klawiatura QWERTY PS/2 lub USB

Panel LCD (z wbudowaną kamerką internetową))

| Kolor | srebrno-czarny |
| --- | --- |
| Przekątna | 24" panorama |
| Format | 16 : 9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Typ matrycy | TFT AMVA |
| Czas reakcji | Minimum 6 ms |
| Podświetlenie | LED |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 20 000 000:1(dynamiczny) |
| Kąty widzenia | 178 stopni poziomo 178 stopni pionowo |
| Ilość kolorów | 16.7 mln |
| Wielkość plamki | 0.276 mm |
| Częstotliwość pozioma | 30 - 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa | 56 - 75 Hz |
| Wbudowane głośniki | 2 x 1.5 W |
| Pivot | Tak |
| Porty | 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x DisplayPort 1 x wyjście słuchawkowe 1 x wejście audio 1 x HUB USB 2.0 (1x up, 3x down USB 2.0) |
| Możliwość powieszenia na ścianie | tak VESA 100 mm |
| Pobór mocy | 23.4 W |
| Wymiary | 518 (W) x 565 (S) x 220 (G) mm |
| Ciężar | 6.40 kg |
| Normy bezpieczeństwa | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, TCO 5.2, UL/cUL, WEEE, EnergyStar 5.0, EPEAT Gold, TCO 5.2, TCO edge, RoHS |
| Funkcje dodatkowe | Wbudowana kamera 2.0 MPix z mikrofonem |
| Polityka martwych punktów | ISO 13406-2 klasa II |

2.  PROGRAMY:

-   System operacyjny Windows 10 Prof. PL – szt. 2

-   Office 2013 PL Home and Business - PKC – szt. 2