Załącznik nr 3 do części 1

(sprzęt komputerowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– SPRZĘT KOMPUTEROWY -

Wymagania ogólne

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nowym, nieużywanym.

- Zamawiający wymaga by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu

- Do każdego rodzaju dostarczanego sprzętu Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne wydane przez producentów urządzeń oraz zbiorcze zestawienie gwarancyjne zawierające numery seryjne dostarczonych urządzeń.

Przedmioty  zamówienia

1. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 – 2 SZTUKI

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| Wymagane funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| Maksymalny format papieru | A4 |
| Prędkość druku | 18/18 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę. |
| Rozdzielczość drukowania | 600x600 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | Kolorowej/czarno-białej – maks. 17 sek. |
| Pobór mocy w czasie drukowania | maks. 445 W |
| Kopiowanie wielokrotne | 1- 99 kopii |
| Pamięć RAM | min. 192 MB (możliwość rozbudowy o min. 256MB) |
| Zoom | 25-400% |
| Panel operatora | wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
| Dupleks | Ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| Standardowa pojemność podajnika papieru | Uniwersalny podajnik na min. 50 arkuszy, podajnik na min. 250 arkuszy |
| Podajnik dokumentów | Pojemność automatycznego podajnika dokumentów min. 50 arkuszy |
| Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| Emulacje | PCL 6, PCL 5c, PostScript 3 |
| Interfejsy | USB 2.0, FastEthernet, WiFi |
| Funkcje skanowania | skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu, skanowanie do wiadomości e-mail |
| Rozdzielczość skanowania | Do 300 dpi (w kolorze i monochromatycznie, automatyczny podajnik dokumentów); Do 600 dpi (w kolorze, skaner płaski); Do 1200 dpi (monochromatycznie, skaner płaski) |
| Prędkość skanowania | Mono: min. 18 str./min., kolor: min. 18 str. / min. (300 dpi/A4) |
| Formaty pliku zawierającego zeskanowany obraz | PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 1400 stron kolorowych A4 przy 5% pokryciu strony. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows |

2.URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 – 1 SZTUKA

| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe wolnostojące – fabrycznie nowe (spełniające funkcje: Kopiarka kolorowa, drukarka kolorowa sieciowa, skaner kolorowy sieciowy) |
| --- | --- |
| Minimalna szybkość kopiowania/drukowania A4/A3 cz-b/kolor | 35/30 stron/min A4, 20/17,5 stron/min A3 |
| Automatyczny podajnik dwustronnych oryginałów | Kolorowy płaski moduł skanowania i automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem na 100 arkuszy |
| Minimalna pojemność podajników papieru | 2 kasety uniwersalne po 550 arkuszy, podajnik boczny na 100 arkuszy |
| Gramatura papieru | kasety: 52 do 220g/m2, podajnik ręczny: do 256g/m2 |
| Dupleks | W standardzie |
| Minimalna pojemność dysku twardego | 320 GB |
| Minimalna pojemność pamięci RAM | 2,5 GB |
| Zoom | 25%-400% co 1% |
| Maksymalny czas uzyskania pierwszej kopii | 5,4sek.cz-b, 8,1 sek. kolor |
| Obsługa | Ekran dotykowy o przekątnej 21,3 cm |
| Możliwość kopiowania wielokrotnego | zakres 1-999 |
| Minimalna rozdzielczość kopii | 600x600 dpi |
| Minimalna rozdzielczość drukowania | 1200x1200 dpi |
| Dostępne języki opisu strony | PCL5e/6 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7, XP, Server 2008 R2 |
| Minimalna prędkość skanowania A4 300 dpi czarno-białe, kolor | Jednostronne: 51/51 obr./min (cz-b./kolor); dwustronne: 19,6/19,6 obr./min (cz-b./kolor) |
| Minimalna rozdzielczość skanowania | 600 dpi w kolorze |
| Obsługiwane formaty plików | JPG, PDF, TIFF, XPS, PDF/XPS o wysokiej kompresji, PDF/A-1b, PDF/XPS z możliwością wyszukiwania |
| Wymagane funkcje, parametry dodatkowe | Urządzenie gotowe do pracy z kpl. Materiałów eksploatacyjnych : tonerem na min: 35 tys. kopii czarny kolory c,m,y na min: 26 tys. kopii (przy 5% pokryciu) |
| Funkcje dot. zarządzania urządzeniem i bezpieczeństwem | Scentralizowane zarządzanie urządzeniami przy użyciu Konsoli zarządzania iW (monitorowanie i alerty dotyczące materiałów eksploatacyjnych i błędów, książka adresowa, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania firmware, platforma do dystrybucji aplikacji typu MEAP, odczyt liczników, zarządzanie sterownikami i zasobami); system zdalnej diagnostyki RDS (umożliwia odczyt liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalną diagnostykę); Narzędzie do konfiguracji sterowników np. Network ScanGear; NetSpot Device Installer; Standardowo: Filtrowanie adresów IP/MAC, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokada dysku twardego przy użyciu hasła, usuwanie danych z dysku twardego, Universal Login Manager, identyfikator działu, SSO-H, skrzynka pocztowa, system zarządzania dostępem. |
| Gwarancja | 60 miesięcy , Wykonawca zamówienia jest autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym producenta urządzenia |

# 3. ZASILACZ AWARYJNY UPS – SZT. 1

Moc pozorna 3000 VA

Moc rzeczywista 2700 Wat

Architektura UPSa line-interactive

Maks. czas przełączenia na baterię 10 ms

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania • 8 x IEC320 C13 (10A)

• 1 x IEC320 C19 (16A)

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową • 8 x IEC320 C13 (10A)

• 1 x IEC320 C19 (16A)

Typ gniazda wejściowego IEC320 C20 (16A)

Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 3 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 9 min

Zakres napięcia wejściowego w trybie

podstawowym

220-240 V

Zmienny zakres napięcia wejściowego 0-300 V

Zimny start Tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak

Sinus podczas pracy na baterii Tak

Porty komunikacji • USB

• RS232 (DB9)

• SmartSlot

Port zabezpieczający linie danych RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL,

10/100BaseTX

Diody sygnalizacyjne Wyświetlacz LCD

Alarmy dźwiękowe • praca z baterii

• awaria sieci zasilającej

• znaczne wyczerpanie baterii

Typ obudowy • 2U Rack

• Tower

Wyposażenie standardowe • Instrukcja obsługi

• Kabel zasilający

• Kabel USB

• oprogramowanie na CD

• 2 x kabel wyjściowy IEC

• kabel szeregowy RS232 (DB9)

Dołączone oprogramowanie WinPower (Shutdown Software)

Kolor Czarny

Dodatkowe informacje Czas ładowania baterii 4h - 90%

• Automatyczny restart po powrocie zasilania

• Funkcja EPO - Emergency Power Off

Opcje Zestaw szyn montażowych do szaf 19" - 10120529

- C7011173

• Moduł SNMP - 10120517 - C7011176

4. DRUKARKA MOBILNA Z AKUMULATOREM JONOWYM – SZT. 1

| Nośniki | Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), karty (okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, folie |
| --- | --- |
| Podajnik papieru | 50 arkuszy |
| Rozdzielczość druku | w czerni, tryb bestRozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy drukowaniu z komputera) w kolorze, tryb bestRozdzielczość optymalizowana do 4800 dpi przy drukowaniu z komputera oraz rozdzielczość wejściowa 1200 dpi |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000; Windows XP Professional x64; Windows Vista(R); Mac OS X v 10.3.9; Mac OS X v 10.4 lub nowsze; Novell NetWare 5.x, 6.x; Palm OS; Windows Mobile for Pocket PC; Linux |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 18 str/min |
| Druk Photo | tak |
| Czytnik kart pamięci | tak |
| Druk dwustronny | ręczny |
| Maks. prędkość druku w czerni | 22 str/min |
| Zainstalowana pamięć | 32 MB |
| Interfejs | USB , Bluetoth , |
| Format | 10 x 15 cm A4 |
| Port PictBridge | tak |