Załącznik nr 5

OPIS STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| I | Jezdnia czarna -sucha, -mokra. Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy -luźny- 2godz. -błoto pośniegowe- 4godz. -zajeżdżony- nigdy -zaspy- nigdy | -gołoledź-2godz. -szron- 2godz. -sadź- 2godz. -pośniegowa- 4godz. -lodowica- 4godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości | -luźny- 4godz. -błoto pośniegowe- 6godz. -zajeżdżone- występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | -gołoledź- 3godz. -szron- 3godz. -sadź- 3godz. -pośniegowa- 4godz. -lodowica- 4godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: -skrzyżowaniach z drogami, -skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, -odcinkach o pochyleniu podłużnym >4% -przystankach autobusowych -innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | -luźny- 6godz. -zajeżdżony- występuje -zaspy, języki śniegowe lokalnie- 6godz. | W miejscach wyznaczonych -gołoledź- 5godz. -szron- 5godz. -sadź- 5godz. -pośniegowa- 6godz. -lodowica- 5godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinakach decydujących o możliwości ruchu. | -luźny- 8godz. -zajeżdżony- występuje -języki śnieżne- występują -zaspy- do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych -gołoledź- 8godz. -pośniegowa- 10godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | -luźny- 16godz. -zajeżdżony- występuje -zabój śnieżny- występuje -zaspy- występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych -gołoledź- 8godz -pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. | -luźny- występuje -zajeżdżony- występuje -nabój śnieżny- występuje -zaspy- występują do 48godz | W miejscach wyznaczonych -wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu- 2godz. |