Wymagane parametry/wartości minimalne:

Zestaw będący przedmiotem zamówienia winien charakteryzować się niżej wymienionymi minimalnymi parametrami i posiadać następujące wyposażenie:

| DANE OGÓLNE CIĄGNIKA |
| --- |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy | rok produkcji min. 2017 umożliwiający rejestrację w 2018 r. na terenie Polski |
| 2 | Moc ciągnika | nie mniej niż 95 kM |
| 3 | Pojemność | 4000 - 5000 (cm3) |
| 4 | Napęd | 4x4 |
| 5 | Ilość biegów (do przodu/do tyłu) | Min 12/12 |
| 6 | Silnik spełniający wymagania min EURO III B | umożliwiający rejestrację w 2018 r. na terenie kraju |
| 7 | Prędkość | nie mniej niż 30 km/h |
| 8 | Tylny TUZ mechaniczny | udźwig nie mniej niż 4000 kg |
| 9 | Przedni Tuz mechaniczny | udźwig nie mniej niż 1500 kg |
| 10 | Końcówki zewnętrzne (szybkozłącza) | min 6+1 |
| 11 | WOM tylny | 540/540 Eco Obr/min |
| 12 | Wydajność pompy hydraulicznej | Min 50 l/min |
| 13 | Klimatyzacja | Tak |
| 14 | Siedzenie pasażera | Tak |
| 15 | Pomarańczowa lampa błyskowa (kogut) | Tak |
| 16 | Mocowanie tłumika | Przy kabinie |
| 17 | Reflektory robocze z przodu | Min 2 |
| 18 | Reflektory robocze z tyłu | Min 3 |
| 19 | Zaczep transportowy przesuwny | Tak |
| DANE OGÓLNE KOSIARKI |
| 20 | Fabrycznie nowa kosiarka bijakowa (młotkowa) tylno-boczna kompatybilna z ciągnikiem | rok produkcji min. 2017 |
| 21 | Szerokość koszenia | 1,6 - 1,8 (m) |
| 22 | Obroty WOM | 540 (Obr/min) |
| 23 | Bezpiecznik mechaniczny | Tak |
| 24 | Regulacja wysokości koszenia | za pomocą wału kopiującego |
| 25 | Przednie blachy ochronne | Tak |
| 26 | Wał napędowy | (WPT) szerokokątny |
| 27 | Zakres roboczy | -60o do +90o |
| 28 | Ilość młotków | 14 - 16 |