Wymagane parametry/wartości minimalne:

Zestaw będący przedmiotem zamówienia winien charakteryzować się niżej wymienionymi minimalnymi parametrami i posiadać następujące wyposażenie:

| DANE OGÓLNE |
| --- |
| 1 | Samochód | Rok produkcji min. 2017 |
| 2 | Rodzaj samochodu | Dostawczy |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | Do 3500 kg |
|  | SILNIK |
| 4 | Ilość przejechanych kilometrów | <90 000 |
| 5 | Rodzaj silnika | Turbo diesel |
| 6 | Pojemność skokowa silnika (cm³) | Od 1900 do 2300 (cm³) |
| 7 | Moc silnika (KM) | Od 120 do 180 (KM) |
| 8 | Skrzynia biegów | Manualna |
| 9 | Emisja spalin | EURO 6 |
| NADWOZIE, PODWOZIE |
| 10 | Typ kabiny | Podwójna kabina z przeszkleniem bocznym i tylnym. Na tylnym oknie kabiny od strony skrzyni ścianka działowa z siatką ochronną |
| 11 | Liczba drzwi | 4 |
| 12 | Liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą | Min. 6 |
| 13 | Zabudowa | Skrzynia ładunkowa z aluminiowymi burtami i podłogą z blachy aluminiowej ryflowanej o wzmocnionej wytrzymałości. Min. 6 uchwytów podłogowych do mocowania pasów ładunkowych. Przednia burta od strony kabiny stała. Pozostałe burty otwierane z trzech stron, wyposażone w haczyki umożliwiające zamontowanie plandeki przykrywającej burtę. |
| 14 | Uchwyty holownicze | Przód i tył |
| 15 | Hak | Zamontowany, do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 1000 kg oraz kompletną instalacją elektryczną oraz gniazdem. Wymagana homologacja |
| 16 | Belka ostrzegawcza | Belka ostrzegawcza - sygnalizacja o długości nie mniejszej niż 1400 mm i wysokości nie mniejszej niż 140 mm, zamontowana na dachu kabiny, koloru pomarańczowego, posiadająca 2 mechanizmy obrotowe (koguty), z napisem drukowanymi czarnymi literami na białym polu w środkowej części belki SŁUŻBA DROGOWA. Belka winna być podłączona do akumulatora, dostosowana do instalacji elektrycznej pojazdu i posiadać panel sterujący lub osobny włącznik, zainstalowany w kokpicie kabiny. |
| 17 | Ładowność skrzyni (kg) | Nie mniejsza niż 1000 (kg) |
| 18 | Długość skrzyni (m) | Od 2,5 m do 3,5 (m) |
| 19 | Szerokość skrzyni (m) | Min. 2,0 (m) |
| 20 | Układ kierowniczy | Wyposażony w hydrauliczne wspomaganie |
| 21 | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe, zamontowane w przystosowanym do tego miejscu, zestawem narzędzi oraz klinem pod koło |
| WYPOSARZENIE DODATKOWE |
| 22 | Klimatyzacja manualna | Wymagana |
| 23 | Elektryczne szyby, przednie | Wymagane |
| 24 | Centralny zamek | Wymagany |
| 25 | Kolor tapicerki | Dowolny |
| 26 | Wyposażenie audio | Radio fabryczne |
| 27 | Dywaniki podłogowe | Fabryczne gumowe - przód i tył |
| 28 | Wspomaganie kierownicy | Wymagane |
| 29 | ABS | Wymagany |
| 30 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa | Wymagane |
| 31 | Gniazdo 12 V | Wymagane |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 32 | Karta pojazdu | Wymagana |
| 33 | Dowód Rejestracyjny | Wymagana |
| 34 | Homologacje | Wymagana |