ZAŁĄCZNIK N R 6 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SERWER

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 2,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Obudowa z możliwością umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory szesnasto-rdzeniowe x86 min. 2.8GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 204 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  |
| RAM | 256GB DDR4 RDIMM 2933MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 wolnych slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 3TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | Min. 4 sloty generacji 3 o prędkości x8 |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 10Gb SFP+ oraz dwa interfejsy sieciowe 1Gb Base-T. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. Dodatkowo zainstalowane: Cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T Dwa interfejsy SAS wyprowadzone na zewnątrz obudowy. |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. Zainstalowane dyski: 2x 300GB 15K SAS 12Gbps 2,5“ HotPlug Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 16GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 oraz 60 wyposażony w minimum 2GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania |  |
| Wbudowane porty | 5xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty SFP+, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. |  |
| Wbudowany Napęd | Brak |  |
| System Operacyjny | Brak |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Obudowa z możliwością wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS wsparcie dla LLDP wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. Monitorowanie zużycia dysków SSD możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych integracja z Active Directory Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w opraciu o profile Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019. |  |
| Oprogramowanie dodatkowe wraz z usługą wdrożenia | Upgrade oprogramowania do wirtualizacji posiadanego przez Zamawiającego pakietu VS6-ESSL-KIT-C Vmware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts do wersji essenitals plus kit. Wdrożenie dodatkowych licencji Veeam Backup Essentials Standard zgodnie z polityką producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencjami P-ESSSTD-VS-P0000-00 Veeam Bacup Essentials Standard 2 socket bundle Licencje na system operacyjny Microsoft Windows Server zgodnie z polityką licencjonowania producenta pozwalających na zalicencjonowanie min. 2 maszyn wirtualnych Usługa wdrożenia klastra wirtualizacyjnego wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji oraz do backupu |  |
| Warunki gwarancji | Pięć lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego producent jest zobowiązany zapewnić dedykowanego opiekuna technicznego, zdalnie koordynującego prace serwisowe. Zamawiający wymaga dostarczenia przez producenta miesięcznych raportów dotyczących częstotliwości występowania usterek, jakości i terminowości wykonywanych napraw, zaleceń dotyczących instalacji nowych sterowników oraz mikrokodu urządzenia Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- LAPTOP – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Intel Core i5-10310U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.70-4.40 GHz, 6MB cache) |  |
| Pamięć RAM | 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) |  |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |  |
| Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |  |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |  |
| Typ ekranu | Matowy, LED, WVA |  |
| Przekątna ekranu | 14,0" |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Karta graficzna | Intel UHD Graphics |  |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |
| Kamera internetowa | 1.0 Mpix |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB Typu C (z DisplyPort) – 1 szt. HDMI 1.4 -1 szt. Czytnik kart pamęci micro SD -1szt USB 2.0 -1 szt. RJ-45 (LAN) -1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe -1 szt. DC in (wejście zasilania) – 1 szt. |  |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |  |
| Pojemność baterii | 4-komorowa, 3360 mAh |  |
| Kolor dominujący | Szary |  |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |  |
| Podświetlana klawiatura | Tak |  |
| Dodatkowe informacje | Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Białe podświetlenie klawiatury Możliwość zabezpieczenia linką Szyfrowane TPM |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |
| Wysokość | 21,2 mm |  |
| Szerokość | 327 mm |  |
| Głębokość | 227 mm |  |
| Waga | 1,59 kg (z baterią) |  |
| Rodzaj gwarancji | Next Business Day 36 miesięcy |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |  |

- MONITORY – 3 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
| --- | --- | --- |
| Przekątna ekranu | 27" |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
| Typ ekranu | Płaski |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |  |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 88% sRGB 118 % |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Czas reakcji | 1 ms (MPRT) |  |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ |  |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) |  |
| Wielkość plamki | 0,275 x 0,275 mm |  |
| Jasność | 250 cd/m² |  |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |  |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |  |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |
| Złącza | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI – 2 szt. DisplayPort – 1 szt. Wejście Mini jack -1 szt. Wyjście Mini jack -1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 4 szt. USB 3.1 Gen 1 Type-B (USB 3.0) -1 szt AC-in (wejście zasilania) -1 szt. |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Moc głośników | 2 x 2w |  |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
| Możliwość montażu na ścianie – VESA | VESA 100 x 100 mm |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 28 W |  |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Dodatkowe informacje | Wbudowany HUB USB |  |
| Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
| Szerokość | max 613 mm |  |
| Wysokość z podstawą | max 526 mm |  |
| Głębokość | max 228 mm |  |
| Waga | max 5,3 kg |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |  |