Załącznik nr 7

do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót.

Temat: Remont drogi powiatowej nr 2062D w miejscowości  Słup

Zawartość opracowania:

- Dane ogólne.

- Inwestor i użytkownik.

- Nazwa i lokalizacja inwestycji.

- Podstawa formalna opracowania.

- Zakres opracowania.

- Podstawowe przepisy i normy.

- Dane dotyczące wykonawstwa

- Informacja dotycząca planu BIOZ

- Tereny zielone i utylizacja odpadów z budowy

- Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych

- Roboty ziemne.

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Uwagi końcowe, odbiór robót.

I. DANE OGÓLNE.

- Inwestor i użytkownik.

Inwestorem i zarządcą drogi jest  Powiat Średzki 55-300 Środa Śl. ul. Wrocławska 2

2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Remont drogi powiatowej nr 2062D w miejscowości  Słup

3. Podstawa formalna opracowania.

- Oględziny, pomiary

- Warunki techniczne wykonania

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości  Słup na dł. 220m  o szerokości 4m

5. Podstawowe przepisy i normy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego.

- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”

II. Dane dotyczące wykonawstwa

  - Informacja dotycząca planu BIOZ.

Całość inwestycji prowadzona będzie w pasie drogowym. Obiektami budowlanymi nadziemnymi są słupy energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli ziemnych energetycznych nn, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej.

Podczas wykonywania stabilizacji gruntu zachować szczególną ostrożność przy kablach ziemnych sieci energetycznej, telekomunikacyjnej. Plac budowy (pas drogowy) należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego istniejącego zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia kabli zwłaszcza energetycznych ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Wszyscy  pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Należy wykonać instruktaż pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano montażowych.

Wszystkich pracowników wyposażyć ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac.

  - Tereny zielone i utylizacja odpadów z budowy.

Po wykonaniu prac związanych z przebudową nawierzchni drogowych i poboczy, pozostałą cześć pasa drogowego należy zagospodarować jako teren zielony (trawnik). Istniejące drzewa w pasie drogowym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót budowlanych.

W trakcie wykonywania inwestycji wszystkie powstałe odpady należy składować na wysypisku śmieci .

  - Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych.

Projektuje się remont drogi powiatowej w miejscowości  Słup   o szerokości 4,0 m wraz z poboczami o szerokości 0,5 m każde oraz  wjazdami na posesje.

  - Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych normą PN-S-02205:1998.

Roboty te polegać  będą na  korytowaniu na głębokość  do 10 cm.

Roboty ziemne zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich barierkami ochronnymi oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

  - Wykonanie podbudowy.

Projektuje się wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego chemicznie. Głębokość stabilizacji 45 cm. Stabilizację wykonać poprzez dodanie spoiwa  stabilizacyjnego SILMENT CQ-25 w ilości 4% tj. 34kg/m2  i wymieszanie z istniejącym gruntem . Na wykonaną podbudowę z gruntu stabilizacyjnego ułożyć warstwę z klińca /0-31,5mm/o gr. 8 cm.

  - Wykonanie nawierzchni.

Nawierzchnie wykonać jako podwójne powierzchniowe utrwalenie z emulsji asfaltowej modyfikowanej K-65 i kruszyw kamiennych. Kruszywo dla dolnej warstwy o uziarnieniu 5-8mm  i górnej warstwy 2-5mm.

  - Uwagi końcowe i odbiór robót.

Roboty zanikowe należy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie.

### Dokumentacja odbioru powinna zawierać:

- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na wbudowane materiały

- inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę

Opracował:

M. Wiński