Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na takim przeniesieniu i konwersji  danych zawartych w  bazach danych i rejestrach Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej (obsługiwanych obecnie przez zainstalowane różne aplikacje komputerowe, w tym głównie przez V-System) aby możliwa była obsługa tych baz danych i rejestrów, w komponentach jednego z systemów teleinformatycznych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego  posiadanych w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej.

I.	Wykaz obowiązujących przepisów prawnych i technicznych zawierających niezbędne informacje regulujące zagadnienia związane z przedmiotem zamówienia.

a)	Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287, tekst jednolity ze zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 805 i 829, nowelizacja z 2014r. - Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz.U.    2014r., poz. 897)

b)	Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku O infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 roku Nr 76, poz. 489),

c)	Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

d)	Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.),

e)	Ustawa z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1198),

f)	Ustawy z dnia 18 września 2001 roku O podpisie elektronicznym (Dz. U. z dnia 25 lutego 2013 roku, poz. 262, tekst jednolity),

g)	Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, tekst jednolity z późn. zm.),

h)	Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 roku Nr 123, poz. 698, tekst jednolity).

Przepisy prawne rozporządzeń wykonawczych.

i)	Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 roku Nr 38, poz. 454).

j)	Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 roku, poz. 1551),

k)	Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 roku, poz. 1183),

l)	Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z dnia 21 marca 2013 roku, poz. 383),

m)	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z dnia 22 lutego 2013 roku, poz. 249),

n)	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 roku, poz. 1247),

o)	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 526),

p)	Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 roku, poz. 125),

q)	Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 roku Nr 263, poz. 1572),

r	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji     i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67),

s)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 roku Nr 205, poz. 1692),

t)	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku Nr100, poz. 1024),

Przepisy nieobowiązujące, które można wykorzystać pomocniczo pod warunkiem, że nie naruszają przepisów obowiązujących.

a)	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2004 roku Nr 37, poz. 333),

b)  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w

sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów

o   udostępnienie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837),

- Charakterystyka jednostki podziału terytorialnego kraju, której dotyczą informacje

zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz

szacunkowa charakterystyka wielkości zasobów.

- Nazwa i nr kod statystyczny.

Powiat średzki – 0218

2.    Nazwa i nr kodów statystycznych jednostek ewidencyjnych powiatu średzkiego.

2.1. Jednostka ewidencyjna – Miękinia

Identyfikator Teryt jednostki ewidencyjnej: 021803_2

Liczba obrębów ewidencyjnych ogółem : 26

Identyfikatory Teryt obrębów :

021803_2.0001 Białków

021803_2.0002 Błonie

021803_2.0003 Brzezina

021803_2.0004 Brzezinka Średzka

021803_2.0005 Czerna

021803_2.0006 Gałów

021803_2.0007 Głoska

021803_2.0008 Gosławice

021803_2.0009 Kadłub

021803_2.0010 Krępice

021803_2.0011 Księginice

021803_2.0012 Lenartowice

021803_2.0013 Lutynia

021803_2.0014 Łowęcice

021803_2.0015 Miękinia

021803_2.0016 Mrozów

021803_2.0017 Pisarzowice

021803_2.0018 Piskorzowice

021803_2.0019 Prężyce

021803_2.0020 Radakowice

021803_2.0021 Wilkostów

021803_2.0022 Wilkszyn

021803_2.0023 Wróblowice

021803_2.0024 Zabór Wielki

021803_2.0025 Zakrzyce

021803_2.0026 Źródła

Liczba działek ewidencyjnych w obrębach w jednostce ewidencyjnej : 15412

Pole powierzchni ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej: 17927 ha

2.2. Jednostka ewidencyjna – Środa Śląska obszar wiejski

Identyfikator Teryt jednostki ewidencyjnej: 021804_5

Liczba obrębów ewidencyjnych ogółem : 27

Identyfikatory Teryt obrębów  :

021804_5.0001 Brodno

021804_5.0002 Bukówek

021804_5.0003 Cesarzowice

021804_5.0004 Chwalimierz

021804_5.0005 Ciechów

021804_5.0006 Gozdawa

021804_5.0007 Jastrzębce

021804_5.0008 Jugowiec

021804_5.0009 Juszczyn

021804_5.0010 Kobylniki

021804_5.0011 Komorniki

021804_5.0012 Kryniczno

021804_5.0013 Kulin

021804_5.0014 Lipnica

021804_5.0015 Michałów

021804_5.0016 Ogrodnica

021804_5.0017 Pęczków

021804_5.0018 Proszków

021804_5.0019 Przedmoście

021804_5.0020 Rakoszyce

021804_5.0021 Rzeczyca

021804_5.0022 Słup

021804_5.0023 Szczepanów

021804_5.0024 Święte

021804_5.0025 Wojczyce

021804_5.0026 Wrocisławice

021804_5.0027 Zakrzów

Liczba działek ewidencyjnych w obrębach w jednostce ewidencyjnej : 11388

Pole powierzchni ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej : 19949 ha

2.3. Jednostka ewidencyjna – Malczyce

Identyfikator Teryt jednostki ewidencyjnej: 021802_2

Liczba obrębów ewidencyjnych ogółem : 10

Identyfikatory Teryt obrębów  :

021802_2.0001 Chełm

021802_2.0002 Chomiąża

021802_2.0003 Dębice

021802_2.0004 Kwietno

021802_2.0005 Malczyce

021802_2.0006 Mazurowice

021802_2.0007 Rachów

021802_2.0008 Rusko

021802_2.0009 Szymanów

021802_2.0010 Wilczków

Liczba działek ewidencyjnych w obrębach w jednostce ewidencyjnej : 4941

Pole powierzchni ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej : 5261 ha

2.4. Jednostka ewidencyjna – Kostomłoty

Identyfikator Teryt jednostki ewidencyjnej : 021801_2

Liczba obrębów ewidencyjnych ogółem : 23

Identyfikatory Teryt obrębów  :

021801_2.0001 Bogdanów

021801_2.0003 Budziszów

021801_2.0004 Chmielów

021801_2.0005 Godków

021801_2.0006 Jakubkowice

021801_2.0007 Jarząbkowice

021801_2.0008 Jenkowice

021801_2.0009 Karczyce

021801_2.0010 Kostomloty

021801_2.0011 Mieczków

021801_2.0012 Osiek

021801_2.0013 Paździorno

021801_2.0014 Piersno

021801_2.0015 Piotrowice

021801_2.0016 Ramułtowice

021801_2.0017 Samborz

021801_2.0018 Samsonowice

021801_2.0019 Siemidrozyce

021801_2.0020 Szymanowice

021801_2.0021 Świdnica Polska

021801_2.0022 Wichrów

021801_2.0023 Wilków Średzki

021801_2.0024 Zabłoto

021801_2.0025 Bogdanów

Liczba działek ewidencyjnych w obrębach w jednostce ewidencyjnej : 8849

Pole powierzchni ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej : 14535 ha

2.5. Jednostka ewidencyjna – Udanin

Identyfikator Teryt jednostki ewidencyjnej: 021805_2

Liczba obrębów ewidencyjnych ogółem : 18

Identyfikatory Teryt obrębów :

021801_2.0001 Damianowo

021801_2.0002 Drogomiowice-Łagiewniki

021801_2.0003 Dźwigórz

021801_2.0004 Goscisław

021801_2.0005 Jarosław

021801_2.0006 Jarostów

021801_2.0007 Karnica

021801_2.0008 Konary

021801_2.0009 Lasek

021801_2.0010 Lusina

021801_2.0011 Pichorowice

021801_2.0012 Piekary

021801_2.0013 Pielaszkowice

021801_2.0014 Różana

021801_2.0015 Sokolniki

021801_2.0016 Udanin

021801_2.0017 Ujazd Dolny

021801_2.0018 Ujazd Górny

Liczba działek ewidencyjnych w obrębach w jednostce ewidencyjnej : 7844

Pole powierzchni ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej: 11035 ha

2.6.Jednostka ewidencyjna – Środa Śląska miasto

| Środa Śląska - miasto | Obręb 1 | 021804_4.0001 |
| --- | --- | --- |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 2 | 021804_4.0002 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 3 | 021804_4.0003 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 4 | 021804_4.0004 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 5 | 021804_4.0005 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 6 | 021804_4.0006 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 7 | 021804_4.0007 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 8 | 021804_4.0008 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 9 | 021804_4.0009 |
| Środa Śląska - miasto | Obręb 10 | 021804_4.0010 |

2.7. Powierzchnia powiatu – 70414 ha

2.8. Ilość działek ewidencyjnych w powiecie – 54955

2.9. Liczba jednostek rejestrowych gruntowych – 26097

2.10.Liczba budynków w kartotece budynków – 13529

2.11.Liczba lokali ujawniona w egib – 1950

2.12.Ilość podmiotów/wpisów w egib (część opisowa) – 26097

2.13.Ilość transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości – 300/rok

2.14.Ilość punktów granicznych na mapie ewidencji gruntów – 222396

2.15.Ilość ewidencjonowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i kart. – ok. 2200 rocznie

2.16.Ilość ewidencjonowanych zamówień na materiały zasobu geodezyjnego i

kartograficznego     ok. 6000 rocznie

2.17.Ilość ewidencjonowanych dokumentów opłaty – ok. 6000 rocznie

2.18.Ilość rastrów/plików mapy zasadniczej – 1394

2.19.Ilość arkuszy ortofoto - 120

2.20.Ilość zarchiwizowanych szkiców polowych – 90 000

2.21.Ilość ewidencjonowanych spraw ZUDP – ok. 600 rocznie;

(zakresy lokalizacji ZUDP – 600/rok)

2.22.Mapa zasadnicza prowadzona jest jako mapa hybrydowa w oprogramowaniu

V-system (V-mapa) firmy Compass S.A. z Krakowa. Aktualizowana jest również mapa

w postaci analogowej. Liczba sekcji mapy analogowej – 1439 w skalach 1 : 500,

1 : 1000  i 1 : 2000.

2.23.Nie założono bazy GESUT.

2.24.Ilość punktów osnowy geodezyjnej w systemie - 13707

2.25.Dane numeryczne przestrzenne, w tym osnowa geodezyjna prowadzone w

PUWG 2000.

2.26.Pokrycie ewidencyjną mapą elektroniczną wektorową– 100 % obszaru powiatu.

- Informacja o posiadanych zasobach sprzętowych, bazach i oprogramowaniu

na których planuje się prowadzić zasób geodezyjny i kartograficzny oraz rejestry

publiczne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w

Środzie Śląskiej.

Stanowiska komputerowe :

Procesor                            Częstotliwość            RAM         System operacyjny

X 3320	                                    2,5 GHz	             4 GB	             Win XP

Q8300	                                    2,5 GHz	             2 GB	             Win XP

Q8300	                                    2,5 GHz	             2 GB	             Win XP

Pentium D	                       2,8 GHz	             1,5 GB	             Win XP

Core 2 Duo E 8400	          3.0 GHz	             2.25 GB	Win XP

Core 2 Duo E 7500	          2.93 GHz          	2 GB	             Win XP

Pentium Dual-Core E 5500    2.8 GHz	             2 GB	             Win XP

AMD Athlon 64 X2 Dual          2.0 GHz 	             1 GB	             Win XP

Pentium Dual-Core E 5500     2.8 GHz	             2 GB	             Win XP

Pentium 4 	                       3.0 GHz               1 GB	             Win XP

Intel Core 2 Duo E7500          3.0 GHz	             2 GB	             Win XP

Pentium Dual E 2160	           1.8 GHz	             1 GB	             Win XP

Core 2 Duo E7500	           3.0 GHz	             2 GB	              Win XP

Intel Pentium Dual E2160       1.8 GHz	             1 GB	              Win XP

Intel Core 2 Duo E7500          3.0 GHz	             2 GB	              Win XP

Pentium Dual-Core E 5500     2.8 GHz	             2 GB	              Win XP

Pentium D	                        2.8 GHZ              1 GB	              Win XP

Serwery :

Serwer 2K3	         Xeon E5620  x 2 	    2.4 GHz	4 GB	MS Server 2008 R2 32Bit

Geoportal 	         Xeon TM	                 3.2 GHz	2 GB	Win XP

Pośredniczący	         Xeon TM	                 3.2 GHz	2 GB	Linux

VPN Compass				                                      Linux

Serwer Plików 				                                      Linux

IBM EGB 2000				                                      Win Server 2000

Aplikacje Compass S.A. nie przewidziane do dalszej eksploatacji po realizacji zamówienia :

Nazwa systemu :                                          V-System

Opisowa część egib :                                   Vega  4.4.0.7

Graficzna część egib i mapa hybrydowa:     V-Mapa 2.0.0.15

Zgłoszenia prac geodezyjnych,obieg dok.:   V-Biuro 1.8.3.7

Rejestacja zamówień:                                   V-Dok 1.4.0.0

Portal geodety – zgłaszanie prac geod.:       V-Web 2.0

Rejestracja wniosków ZUDP :                        V-Zudp 2.0.0.15

Rejestr cen i wartości nieruchomości :          RCiWN 3.3.5

Relacyjna baza danych :                                      Oracle 9.2 – docelowo v. 11. (zgoda na zakup)

Inne aplikacje :

EGB 2000  4.4 SQL  - dane historyczne ewidencji gruntów i budynków – nie jest przewidziana do

eksploatacji po realizacji zamówienia.

Aplikacje i komponenty systemów teleinformatycznych umożliwiające prowadzenie pzgik :

będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

I.

Hurtownia danych GEOMATICUS v. 8.3

TurboEWID  v.8.3

WebEWID v.8.3

Portal Geodety v. 8.3

II.

Ośrodek v.8

EW mapa v. 8.11.

Ew opis v. 4.00

IV. Cel wykonania przedmiotu zamówienia i efekt końcowy.

Celem wykonania prac objętych zamówieniem publicznym jest taka modernizacja zasobu  geodezyjnego i kartograficznego aby po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia można było   prowadzić w wybranym ujednoliconym systemie teleinformatycznym gromadzącym dane cyfrowe dotychczas rozproszone i prowadzone w różnym czasie i przy użyciu różnych   aplikacji. Dane te po ich przeniesieniu do właściwych struktur danych serwerowych nowej aplikacji teleinformatycznej, będą zintegrowane i zarządzane również w sposób zintegrowany za pomocą odpowiedniego interfejsu/interfejsów. Po realizacji zamówienia zostaną uruchomione usługi zawarte w  nowej aplikacji teleinformatycznej. Dane zostaną przeniesione bezstratnie oraz z zachowaniem historii zmian.

V. Wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie danych cyfrowych i ich konwersję do baz

zintegrowanego jednego z dwóch systemów teleinformatycznych będących w posiadaniu

Wydziału GKK  Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

- Dane z bazy części opisowej ewidencji gruntów i budynków  oraz rejestru cen i wartości nieruchomości. Są one prowadzone w  programie VEGA (V-system Compass S.A.). Wykonawca dokona przeniesienia i  konwersji z baz źródłowych zarówno danych aktualnych jak i danych historycznych. Wykonawca uzupełni bazę danych EGIB o dane historyczne wcześniej prowadzone w systemach EGB5, EGB2000. Zamawiający nie posiada struktury bazy danych, udostępnić może jedynie bazę danych bez oprogramowania.

- Przeniesieniu i konwersji do nowego systemu teleinformatycznego podlegać będą również dane graficzne bazy znajdujące się i obsługiwane dotychczas w oprogramowaniu V-mapa (V-system Compass S.A.). Są to dane wektorowe – mapa elektroniczna ewidencji gruntów i budynków, obiekty wektorowe mapy zasadniczej według instrukcji K1 systematycznie uzupełniane na podstawie przyjętych do zasobu prac geodezyjnych i kartograficznych od roku 2008.

- Do jednego z dwóch systemów teleinformatycznych należy przenieść całą bazę danych (łącznie z historią zmian) prowadzoną w funkcjonującym obecnie programie V-biuro. Dodatkowo Wykonawca uzupełni bazę o dane z programu OŚRODEK v. 4 prowadzoną do 2008 r. jak również o dane prowadzone w systemie OŚRODEK v. 8 prowadzone od 08.01. 2014 i po 12.07. 2014 r.  Chodzi między innymi o :

a) ewidencję i rozliczanie zamówień

b) ewidencję zgłoszonych prac geodezyjnych

c) ewidencję przyjętych operatów

d) ewidencję map i innych materiałów.

- Zeskanowane dokumenty istniejące w bazie w Wydziale GKK, jak szkice polowe oraz inne opisane w pkt. II. niniejszych warunków technicznych zostaną również umieszczone w zasobach systemu teleinformatycznego.

- Osnowy geodezyjne – brak dedykowanej jednolitej bazy osnów. Informacje o punktach osnowy są rozproszone i umieszczone opisowo w plikach graficznych mapy numerycznej (V-mapa) oraz plikach Excel. Opisy topograficzne punktów osnowy zgromadzone w postaci plików PDF.

- Rejestr zgłoszeń i ewidencję materiałów zasobu prowadzone w wersji analogowej (od początku 2014 roku) zostaną przeniesione do zasobów nowego systemu, a numery kerg, dziennika zgłoszeń oraz nowe numery ewidencyjne nadawane od początku 2014r.  według zmienionych przepisów dotyczących prowadzenia pzgik zostaną powiązane relacjami.

2. Dostęp do archiwum baz musi odbywać się bezpośrednio z systemu teleinformatycznego do którego dokonuje się konwersji danych.

3. Integracją należy objąć całość danych podlegających przeniesieniu i konwersji w tym:

a) dane opisowe działek ewidencji gruntów i budynków należy powiązać z danymi działek

z części geometrycznej;

b) dane działek ewidencji gruntów i budynków z ewidencją prac geodezyjnych i kartograficznych;

c) dane opisowe i graficzne działek ewidencji gruntów i budynków, dane budynków

zrelacjonować z danymi elektronicznej mapy ewidencji gruntów;

d) zintegrowane dane jak w pkt c) powiązać z ewidencją prac geodezyjnych i kartograficznych, z

których one pochodzą;

e) dane obiektów punktowych (punkty graniczne i punkty załamania granic, punkty klasoużytków

punkty obrysów budynków, tzw. pikiety) powiązać z ewidencją prac geodezyjnych i

kartograficznych;

f) dane punktów adresowych z części geometrycznej ewidencji zrelacjonować z adresami

w części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

g) identyfikatory szkiców polowych i innych zeskanowanych dokumentów znajdujących się w bazie

zrelacjonować z danymi prac geodezyjnych i kartograficznych lub w inny sposób umożliwiający

ich szybkie wyszukanie w systemie.

Ogólnie integracja polegać będzie na ujednoliceniu danych określonych przez ten sam typ, które

pochodzą z różnych źródeł, umieszczeniu ich w takiej strukturze danych aby zachować relacje

między tymi danymi a danymi innymi, relacje które były zapisane i obsługiwane w dotychczas

używanych strukturach.

4. Przy przeniesieniu danych należy również zachować dotychczasową redakcję mapy

jak np. zachować położenie opisów i odnośników chyba, że przeniesienie spowoduje

uczytelnienie redakcji bez zmiany logiki i charakteru opisów i odnośników i innych cech

opisujących obiekty mapy.

5. Przy przenoszeniu danych należy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju słowniki i

oznaczenia stosowane dotychczas. Zapisy, które były dotychczas ujednolicone, muszą po

przeniesieniu i konwersji takimi pozostać.

6. W trakcie przeniesienia danych i konwersji powinny być skontrolowane :

a) zachowanie  przypisania podmiotów  i przedmiotów egib do jednostek rejestrowych

i grup rejestrowych;

b) zachowanie przypisania budynków do jednostek gruntowych i/lub budynkowych, działek egib;

c) zachowanie przypisania lokali do budynków (adresy, jednostki);

d) zachowanie zgodności relacji między podmiotami i przedmiotami egib;

e) zachowanie jednostek miar i ich odpowiedniej dokładności;

7. Po dokonaniu przeniesienia i konwersji danych umożliwiającej pracę w jednym z dwóch systemów

teleinformatycznych  należy przeprowadzić weryfikację  części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i

budynków oraz wykonać raport porównawczy. Raport (raporty) ten ma w szczególności być podstawą do

kontroli bezstratnego przeniesienia danych i powiązań między tymi danymi.

Dotyczy również rejestru cen i wartości nieruchomości.

8. Po dokonaniu przeniesienia i konwersji danych jak w pkt. 7. dotyczącej ewidencji zgłoszonych

prac geodezyjnych, ewidencji zamówień, rozliczeń zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień na

materiały zasobu, ewidencji map, ewidencji zudp wykonać odpowiednie raporty porównawcze jak w pkt.7.

9. Przy przenoszeniu danych do systemu Compass S.A. z poprzednich baz nie zostały powiązane

wszystkie identyfikatory budynków, wskutek czego znaczna część warstwy budynków nie jest

ujawniana przy eksporcie danych graficznych z tego systemu w plikach standardu wymiany

danych ewidencyjnych. Należy wykonać odpowiednie działania informatyczne aby po

przeprowadzeniu przeniesienia i konwersji tych danych był możliwy eksport warstwy budynków

o pełnej zawartości za pomocą obowiązujących prawnie standardów wymiany danych

ewidencyjnych. Powyższe dotyczy obszaru miasta Środa Śląska.

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia przy użyciu systemu teleinformatycznego

do którego struktury baz przeniesiono i przekonwertowano dane powinien zachować m.in.

następujące podstawowe funkcjonalności :

- wyszukiwanie obiektów w bazie danych według dowolnych kryteriów stanowiących atrybuty obiektów takich jak: identyfikator działki, numer KW, właściciel/władający, operat pomiarowy,

adres nieruchomości kombinacje powyższych i innych (np. powierzchni, klasoużytku);

- sporządzanie archiwalnych wypisów z rejestru gruntów i budynków na wybrany dzień;

- import i export danych opisowych i geometrycznych zgodnie z obowiązującymi standardami

wymiany danych z poziomu użytkownika.

- powinien posiadać narzędzia autokontrolne i sygnalizujące w zakresie np. topologii obiektów i uniemożliwiać wprowadzenie niespójnych danych (np. suma klasoużytków w działkach zgodna z powierzchnią działki itp.), opisów niezgodnych ze słownikiem.

- definiowanie zakresu informacji objętych wypisem z rejestru gruntów, budynków, lokali

- możliwość sporządzania wyrysów z elektronicznej mapy ewidencji gruntów;

- wgląd przez Internet do informacji o zgłoszonych pracach geodezyjno-kartograficznych dla zarejestrowanych w systemie wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

- monitorowanie i rejestrowanie w systemie przebiegu (statusu) pracy geodezyjnej i kartograficznej od momentu zgłoszenia pracy do momentu jej przyjęcia do zasobu;

- naliczanie opłat za udzielanie informacji, udostępnianie zasobu, wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, prace geodezyjne i kartograficzne;

- operacje na rastrach: podłączanie i odłączanie, wpasowanie-transformacja, podstawowe narzędzia do obsługi rastra.

- mechanizmy pozwalające na redakcję mapy

Ogólnie, po przeniesieniu danych i ich konwersji system musi zachować swoje dedykowane

funkcjonalności ,przeniesione i przekonwertowane dane z ich zachowanymi relacjami nie mogą

spowodować ograniczenia funkcjonalności i możliwości systemu teleinformatycznego.

- Dane ilościowe charakteryzujące zasób geodezyjny i kartograficzny mają charakter szacunkowy. Ich zmiana nie spowoduje zmiany wartości zamówienia.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy po wyborze oferty Wykonawcy. Dotyczy to szczególnie wykorzystywanych u zamawiającego baz danych i aplikacji komputerowych oraz możliwości i standardów prawnych i technicznych związanych z przeniesieniem danych.

- Wykonawca realizuje zamówienie własnym kosztem, tj. ponosi wszelkie niezbędne koszty i opłaty związane z realizacją zamówienia oraz zobowiązuje się do stosowania przy realizacji zamówienia obowiązujących przepisów prawnych.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi uwzględniając zalecenia i uzgodnienia zapisane w dzienniku robót, o którym mowa w §4 pkt 8 projektu umowy również będącym załącznikiem do SIWZ.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za niezakłócone działanie bazy w systemie teleinformatycznym po przeniesieniu i przekonwertowaniu przez Wykonawcę danych obsługiwanych przez dotychczasowe systemy i ich wersje.

- Przeniesienie i konwersja danych z systemów i baz dotychczas eksploatowanych do nowych

jednorodnych struktur może być wykonywana etapami, z tym, że podstawą etapowania prac będą prace wykonywane dla minimum jednostki ewidencyjnej (gmina) lub kilku jednostek ewidencyjnych. Wyboru jednostek ewidencyjnych do etapowania prac należy dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym i odzwierciedlić w dzienniku robót. Etapowanie nie wiąże się i nie wpływa na warunki płatności określone umową. Po zakończeniu etapu powinna być możliwość uruchomienia pracy na przeniesionych danych w nowym systemie teleinformatycznym.

- Wszelkie problemy techniczne wynikłe w trakcie realizacji zamówienia mogące mieć wpływ na ustalony termin wykonania zamówienia lub też ujawnione błędy i nieścisłości w dotychczas zgromadzonych w bazach danych powinny być zgłoszone Zamawiającemu do uzgodnienia. Dokumentowanie w/w będzie dokonywane w dzienniku robót, o którym mowa w §4 pkt 8 umowy.

- W ramach realizowanego zlecenia Wykonawca po zasileniu bazy danych przekaże niezbędne informacje i umiejętności w zakresie wykorzystania systemu teleinformatycznego w oparciu o przeniesione i przekonwertowane dane.

Przekazanie informacji dotyczącej działania aplikacji na zmigrowanych  danych powinno być

przeprowadzone w sposób niezakłócający pracę wydziału GKK.